Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

1. Serwer – 1 szt.

| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Serwer będzie wykorzystywany jako hypervisor dla maszyn wirtualnych: kontrolera domeny oraz serwera SQL. Do serwerów wirtualnych ma się łączyć 16 stacji roboczych |  |
| Obudowa | RACK 19 cali do zamontowania serwera w szafie zamawiającego |  |
| Płyta główna | Dwuprocesorowa; Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera Możliwość instalacji procesorów 28-rdzeniowych; Zainstalowany TPM 2.0 6 złącz PCI Express generacji 3 w tym: 3 fizyczne złącza o prędkości x16; 3 fizyczne złącza o prędkości x8; Możliwość rozbudowy do 8 aktywnych złącz PCIe 24 gniazda pamięci RAM; Obsługa minimum 3TB pamięci RAM; Obsługa pamięci nieulotnej instalowanej w gniazdach pamięci RAM (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania bateryjnego stanu pamięci) |  |
| Procesor | Jeden procesor 10-rdzeniowy architektura x64 osiągający w teście na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php minimum 14,000 pkt dla wartości CPU Mark |  |
| Pamięć operacyjna | 2 x 32 GB pamięci RAM DDR4 Registered 2933Mhz |  |
| Dyski twarde i napędy | 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5”; Zainstalowany napęd DVD-RW; Zainstalowane 8 dysków SAS 12G 600GB 10K 512n HOT PLUG |  |
| Kontrolery LAN | Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 2x 1Gbit Base-T ze wsparciem iSCSI oraz PXE boot; Zainstalowana dodatkowa karta LAN 4x 1Gbit Base-T |  |
| Kontrolery I/O | Kontroler RAID dla wewnętrznych dysków twardych posiadający 2GB pamięci z modułem potrzymania pamięci/nieulotną pamięcią, obsługujący poziomy RAID: 0,1,10,5,50 |  |
| Porty | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA 2 porty USB 3.0; 2 porty USB 2.0; Możliwość instalacji jednego portu serial, możliwość wykorzystania portu do zarządzania serwerem; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera; |  |
| Zasilanie, chłodzenie | 2 Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy minimalnej 800 W |  |
| Zarządzanie | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii) Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); |  |
| Wspierane OS | Microsoft Windows Server 2019, 2016 Hyper-V Server Suse Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną skuteczną naprawą do końca następnego dnia od zgłoszenia. Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. Diagnostyka realizowana w miejscu instalacji sprzętu. W przypadku awarii dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego a w ich miejsce zostaną dostarczone nowe. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS / Firmware / sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2019 |  |
| Dokumentacja, inne | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymaganie oświadczenie wykonawcy lub producenta; Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki; Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; |  |
| System operacyjny serwera | Windows Server 2019 Standard 2 VM wraz z licencjami dostępowymi dla 16 użytkowników (możliwość downgrade) |  |

2. Licencja na oprogramowanie SQL Server – 1 kpl

| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| SQL Serwer | Microsoft SQL Serwer 2017 Standard GOV lub nowszy |  |
| Licencje dostępowe do SQL Serwera | Microsoft SQL Serwer 2017 CAL dla 16 użytkowników |  |

3.Licencja na oprogramowanie do kopii zapasowej – 1 kpl.

Zakup licencji posiadanego oprogramowania  do wykonywania kopii zapasowych na serwery NAS: Ferro Backup System . Ilość dodatkowych licencji : Bezterminowa licencja Proffesional na 3 serwery.