Załącznik nr 6 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego  i nieużywanego sprzętu komputerowego wraz z nowym nieużywanym wcześniej oprogramowaniem użytkowym o minimalnych parametrach technicznych i funkcjonalnych podanych w poniższym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Cześć 1 pn.  Zadanie 1 -  Zakup i dostawa laptopów wraz z systemem operacyjnym i akcesoriami

Tabela 1

| Laptop - 10 szt. |
| --- |
| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne |
| 1 | Procesor | Wielordzeniowy procesor zgodny z architekturą x86 zapewniający możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych. Zamawiający oczekuje iż zaoferowane urządzenie zawierać będzie procesor umożliwiający uzyskanie minimum 6000 punktów w teście PassmarkCPU (wartość Average CPU Mark) zgodnie z wynikami opublikowanymi na stronie http://www.cpubenchmark.net |
| 1.1 | Opis sposobu weryfikacji wyników testu przedstawionego w ofercie wykonawcy | Wykonawca załączy do oferty wydruk z w/w strony z wynikiem testu dla oferowanego procesora z datą nie wcześniejszą niż 5 dni przed terminem składaniem ofert. Zgodność wydruku strony musi być poświadczona przez Wykonawcę. |
| 2 | Pamięć RAM | 8 GB RAM DDR4 |
| 3 | Dysk twardy SSD | 512 GB |
| 4 | Wyświetlacz | Przekątna – minimum 16,8” i maksimum 17,3” IPS Rozdzielczość – 1920x1080 pikseli Powłoka matowa Wbudowana kamera |
| 5 | Sieć | Zintegrowana karta sieciowa Ethernet 1 Gbit/s, Karta sieciowa WiFi 802.11 b/g/n/ac (wewnętrzna), |
| 6 | Bezpieczeństwo | Moduł TPM 2.0 |
| 7 | Dźwięk | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną Mikrofon i głośniki zintegrowane w obudowie laptopa |
| 8 | Karta graficzna | Zintegrowana |
| 9 | Zintegrowane złącza zewnętrzne | 2 złącza USB w tym jedno USB 3.x (nie dopuszcza się wykorzystywania rozgałęziaczy i replikatorów portów USB) Złącze cyfrowe zapewniające podłączenie zewnętrznego monitora np. HDMI, wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki – dopuszcza się rozwiązanie combo |
| 10 | Klawiatura | Układ US Standard z wydzielonymi klawiszami funkcyjnymi i klawiaturą numeryczną |
| 11 | System operacyjny | Zainstalowane lub preinstalowane na dysku fizycznym ze wszystkimi wymaganymi sterownikami podzespołów oprogramowanie systemowe Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit lub równoważne* mające zapewnić funkcjonalność i współpracę ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacyjnym funkcjonującym w resorcie statystyki, licencja bezterminowa, jednostanowiskowa. Oprogramowanie systemowe powinno być fabrycznie nowe, nieużywane, z nieaktywowanym wcześniej kluczem licencyjnym, nie pochodzące z recyklingu, nie poleasingowe, nie naruszające praw osób trzecich. Nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego. Licencja musi być potwierdzona oznaczeniami (etykieta) potwierdzającymi legalność systemu. ** Oznaczenia (etykieta) mają być umieszczona w sposób trwały na obudowie każdego egzemplarza komputera** * parametry równoważności opisano w pkt. 2 ** jeśli jest to wymagane przez producenta oprogramowania |
| 11.1 | Wsparcie dla oprogramowania systemowego | Pełna zgodność z systemem Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit lub równoważnym* w zakresie dedykowanych sterowników dla wszystkich komponentów sprzętowych komputera *parametry równoważności opisano w pkt. 2 |
| 12 | Waga | Do 3 kg z baterią |
| 13 | Akcesoria | - Dedykowany zasilacz, - Torba na notebook o wymiarach ekranu 17”: posiadająca wzmocnienia zabezpieczające notebook przed uszkodzeniami; posiadająca oddzielną przegrodę na dokumenty i akcesoria; wyposażona w pasek na ramię, - Mysz optyczna przewodowa USB, |
| 14 | Gwarancja | Zgodnie z ofertą wykonawcy i zapisami w rozdziale 25 SIWZ Gwarancja realizowana od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. Usunięcie awarii przez Wykonawcę w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00 telefonicznie, faksem, lub e-mail). W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Wykonawca podstawi na czas naprawy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych. Warunki gwarancji realizowane są przez Wykonawcę na jednakowych warunkach przez cały okres trwania gwarancji. Wykonawca na własny koszt, w razie potrzeby zapewni transport do i z serwisu. W przypadku awarii dysków twardych, w okresie gwarancji, w przypadku braku możliwości trwałego usunięcia danych jednostkowych, pozostają one u Zamawiającego, w miejscu instalacji komputera. |

Cześć 2 pn.  Zadanie 2 -  Zakup i dostawa oprogramowania biurowego

Tabela 2

| Oprogramowanie użytkowe – 10 szt. |
| --- |
| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne |
| 1 | Oprogramowanie biurowe | Microsoft Office Standard 2019 MOLP GOV lub równoważne*, jako uzupełnienie posiadanego stanu licencyjnego Zamawiającego (Zamawiający posiada konto do zarządzania licencjami na MS VLSC), w polskiej wersji językowej, licencja bezterminowa, bez konieczności odpłatnego przedłużania (subskrypcji usługi), z nieujawnianym wcześniej, nieaktywowanym wcześniej, nieprzypisanym do żadnego konta Microsoft kluczem licencyjnym, pochodzące z oficjalnej sieci dystrybucji producenta oprogramowania. Licencje muszą być przeznaczone do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz muszą pozwalać na przenoszenie pomiędzy komputerami fizycznymi Zamawiającego bez konieczności zachowania limitów czasowych. *parametry równoważności opisano w pkt. 2 |

Cześć 3 pn.  Zadanie 3 -  Zakup i dostawa oprogramowania antywirusowego

Tabela 3

| Oprogramowanie antywirusowe – 62 szt. |
| --- |
| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne |
| 1 | Oprogramowanie antywirusowe | Licencja Symantec Endpoint Protection 14 w lub równoważny* jako uzupełnienie posiadanego stanu licencyjnego dla systemu ochrony antywirusowej sieci korporacyjnej statystyki publicznej. Oprogramowanie w najnowszej dostępnej wersji wraz z bezterminowymi licencjami oraz trzyletnim wsparciem producenta, w polskiej wersji językowej, pozwalającym w tym okresie na pobieranie aktualnych baz sygnatur wirusów, instalację nowych wersji oprogramowania, poprawek bezpieczeństwa i korzystanie z pomocy technicznej. *parametry równoważności opisano w w pkt. 2 Zamawiający informuje, że używa oprogramowania Symantec Endpoint Protection 14 w ramach centralnej licencji zakupionej przez GUS (8400 sztuk, Symantec Endpoint Protection, License, ACD-GOV 5,000-9,999 Devices) |

Cześć 4 pn.  Zadanie 4 -  Zakup i dostawa stacji dokujących

Tabela 4

| Stacja dokująca (uniwersalna) – 20 szt. |
| --- |
| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne |
| 1 | Przeznaczenie | Uniwersalna stacja dokująca dla notebooków oferowanych w tabeli 1 |
| 2 | Złącza USB | 4 x USB 2.0 |
|  |  | 2 x USB 3.0 |
| 3 | Złącza AV | 1 x złącze cyfrowe do podłączenia monitora |
|  |  | 1 x wejście mikrofonowe |
|  |  | 1 x Wyjście słuchawkowe |
|  |  | 1 x wyjście HDMI |
| 4 | Pozostałe złącza | RJ-45 |
| 5 | Zasilanie | 230V ± 10%, 50 Hz, (wtyczka europejska) |
| 6 | Gwarancja | Zgodnie z ofertą wykonawcy i zapisami w rozdziale 25 SIWZ Gwarancja realizowana od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. Usunięcie awarii przez Wykonawcę w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00 telefonicznie, faksem, lub e-mail). |

Cześć 5 pn.  Zadanie 5 -  Zakup i dostawa serwerowego systemu operacyjnego wraz z licencjami dostępowymi

Tabela 5

| Serwerowy system operacyjny umożliwiający połączenie 30 użytkowników – 1 szt. |
| --- |
| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne |
| 1 | Serwerowy system operacyjny wraz z licencjami dostępowymi | 1. MS Windows Server 2019 Standard licencja dla 16 rdzeni, typ licencji: OLP GOV lub równoważne*, jako uzupełnienie posiadanego stanu licencyjnego Zamawiającego (Zamawiający posiada konto do zarządzania licencjami na MS VLSC), w polskiej wersji językowej, licencja bezterminowa, bez konieczności odpłatnego przedłużania (subskrypcji usługi), z nieujawnianym wcześniej, nieaktywowanym wcześniej, nieprzypisanym do żadnego innego użytkownika kluczem licencyjnym, pochodzące z oficjalnej sieci dystrybucji producenta oprogramowania. Licencje muszą być przeznaczone do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz muszą pozwalać na przenoszenie pomiędzy komputerami fizycznymi Zamawiającego bez konieczności zachowania limitów czasowych. 2. CAL Windows Server 2019 licencja na użytkownika (per user) typ licencji: OLP GOV - 30 szt. lub równoważne* , jako uzupełnienie posiadanego stanu licencyjnego Zamawiającego, licencja bezterminowa, bez konieczności odpłatnego przedłużania (subskrypcji usługi), z nieujawnianym wcześniej, nieaktywowanym wcześniej, nieprzypisanym do żadnego innego użytkownika kluczem licencyjnym, pochodzące z oficjalnej sieci dystrybucji producenta oprogramowania. Licencje muszą być przeznaczone do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. *parametry równoważności opisano w pkt. 2 |

2. Parametry równoważności:

Parametry równoważności dla Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit (bez wykorzystania jakichkolwiek emulatorów czy aplikacji):

1) Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012

2) Zarządzanie poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego)

3) Zapewnienie pełnej zgodności z systemem operacyjnym Windows 10 Professional PL 64-bit, w zakresie działania wszystkich użytkowanych, bądź potencjalnie użytkowanych przez Zamawiającego aplikacji działających pod systemem operacyjnym Windows 10 Professional PL 64-bit, zwłaszcza na pracę z aplikacjami użytkowanymi, narzędziowymi, systemowymi przez Zamawiającego, w szczególności: MS Office 2010, 2013, 2016, Symantec Endpoint Protection 14, MS Visual Studio 2013, ArcGIS Desktop. Niewymagający dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego w celu dostosowania zaoferowanego oprogramowania do ww. systemów,

4) Pełna integracja z narzędziami administracyjnymi używanymi przez Zamawiającego, w szczególności SCCM 2012, WSUS, SCOM 2012

5)      Wbudowany system pomocy w języku polskim;

6)      Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

7)      Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

8)      Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

9)      Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta z mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,

10)   Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

11)     Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

12)    Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

13)    Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

14)   Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

15)   Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

16)   Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

17)    Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

18)   Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

19)   Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

20)  Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu.

21)    Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

22)   Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

23)   Obsługa standardu NFC (near field communication),

24)  Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

25)   Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

26)  Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

27)   Mechanizmy uwierzytelniania w oparciu o:

a)      Login i hasło,

b)      Karty z certyfikatami (smartcard),

c)      Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

d)      Wirtualnej tożsamości użytkownika potwierdzanej za pomocą usług katalogowych i konfigurowanej na urządzeniu. Użytkownik loguje się do urządzenia poprzez PIN lub cechy biometryczne, a następnie uruchamiany jest proces uwierzytelnienia wykorzystujący link do certyfikatu lub pary asymetrycznych kluczy generowanych przez moduł TPM. Dostawcy tożsamości wykorzystują klucz publiczny, zarejestrowany w usłudze katalogowej do walidacji użytkownika poprzez jego mapowanie do klucza prywatnego i dostarczenie hasła jednorazowego (OTP) lub inny mechanizm, jak np. telefon do użytkownika z żądaniem PINu. Mechanizm musi być ze specyfikacją FIDO.

28)  Mechanizmy wieloskładnikowego uwierzytelniania.

29)  Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5,

30)  Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,

31)    Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869)

32)   Mechanizm ograniczający możliwość uruchamiania aplikacji tylko do podpisanych cyfrowo (zaufanych) aplikacji zgodnie z politykami określonymi w organizacji,

33)   Funkcjonalność tworzenia list zabronionych lub dopuszczonych do uruchamiania aplikacji, możliwość zarządzania listami centralnie za pomocą polityk. Możliwość blokowania aplikacji w zależności od wydawcy, nazwy produktu, nazwy pliku wykonywalnego, wersji pliku

34)  Izolacja mechanizmów bezpieczeństwa w dedykowanym środowisku wirtualnym,

35)  Mechanizm automatyzacji dołączania do domeny i odłączania się od domeny,

36)  Możliwość zarządzania narzędziami zgodnymi ze specyfikacją Open Mobile Alliance (OMA) Device Management (DM) protocol 2.0,

37)   Możliwość selektywnego usuwania konfiguracji oraz danych określonych jako dane organizacji,

38)  Możliwość konfiguracji trybu „kioskowego” dającego dostęp tylko do wybranych aplikacji i funkcji systemu,

39)  Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,

40)  Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

41)   Wsparcie dla środowisk .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

42)  Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

43)  Mechanizm pozwalający na dostosowanie konfiguracji systemu dla wielu użytkowników w organizacji bez konieczności tworzenia obrazu instalacyjnego. (provisioning)

44)  Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

45)  Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,

46)  Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

47)  Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

48)  Udostępnianie wbudowanego modemu,

49)  Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

50)   Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

51)   Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

52)  Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

53)  Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie maszyn wirtualnych,

54)  Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

55)  Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

56)   Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych

57)  Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

58)  Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

59)       Interfejs graficzny użytkownika pozwalający na obsługę:

a)      Klasyczną przy pomocy klawiatury i myszy,

b)      Dotykową umożliwiającą sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych,

60)      Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru w czasie instalacji – w tym Polskim i Angielskim,

61)      Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, klient poczty elektronicznej z kalendarzem spotkań, pomoc, komunikaty systemowe,

62)      Wbudowany mechanizm pobierania map wektorowych z możliwością wykorzystania go przez zainstalowane w systemie aplikacje,

Parametry równoważności dla Microsoft Office Standard 2019 MOLP GOV PL:

Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1)       Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit która zapewnieni:

a) możliwość instalacji i poprawnego działania na systemie operacyjnym stosowanym przez Zamawiającego tj. Microsoft Windows 10 Professional PL

b) obsługę wszystkich istniejące plików i dokumentów Zamawiającego, wytworzonych przy użyciu oprogramowania Microsoft Office: 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (odpowiednio dla oprogramowania: pliki tekstowe, dokumenty, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, prezentacje multimedialne, zapisane pliki wiadomości pocztowych)

c) kompatybilność i zgodność z obecnie zainstalowanym oraz pracującym u Zamawiającego systemem MS Exchange, SharePoint, Skype for Business, antywirusowym

d) brak poniesienia dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego w celu dostosowania zaoferowanego oprogramowania do systemów Zamawiającego

2)      Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

a)      Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na inne języki, w tym język angielski.

b)      Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.

c)      Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

3)      Możliwość aktywacji zainstalowanego pakietu poprzez mechanizmy wdrożonej usługi katalogowej Active Directory.

4)      Narzędzie wspomagające procesy migracji z poprzednich wersji pakietu i badania zgodności z dokumentami wytworzonymi w pakietach biurowych.

5)      Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym standardzie, który spełnia następujące warunki:

a)      posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

b)      ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

c)      umożliwia kreowanie plików w formacie XML,

d)      wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES,

6)      Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji.

7)      Oprogramowanie musi umożliwiać opatrywanie dokumentów metadanymi.

8)      W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).

9)      Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

10)   Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

a)      Edytor tekstów

b)      Arkusz kalkulacyjny

c)      Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

d)      Klienta poczty elektronicznej z możliwością zarządzania informacją prywatą (kalendarzem, kontaktami i  zadaniami)

11)     Edytor tekstów musi umożliwiać:

a)      Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.

b)      Edycję i formatowanie tekstu w języku angielskim wraz z obsługą języka angielskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.

c)      Wstawianie oraz formatowanie tabel.

d)      Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.

e)      Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).

f)       Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.

g)      Automatyczne tworzenie spisów treści.

h)      Formatowanie nagłówków i stopek stron.

i)        Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.

j)        Zapamiętywanie i wskazywanie miejsca, w którym zakończona była edycja dokumentu przed jego uprzednim zamknięciem.

k)      Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

l)        Określenie układu strony (pionowa/pozioma).

m)    Wydruk dokumentów.

n)      Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.

o)      Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2010, 2013 i  2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.

p)      Zapis i edycję plików w formacie PDF.

q)      Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

r)       Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na jednym dokumencie z uwidacznianiem ich uprawnień i wyświetlaniem dokonywanych przez nie zmian na bieżąco,

s)       Możliwość wyboru jednej z zapisanych wersji dokumentu, nad którym pracuje wiele osób.

12)    Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

a)      Tworzenie raportów tabelarycznych

b)      Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych

c)      Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

d)      Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

e)      Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

f)       Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

g)      Wyszukiwanie i zamianę danych

h)      Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego

i)        Tworzenie wykresów prognoz i trendów na podstawie danych historycznych z użyciem algorytmu ETS

j)        Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

k)      Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

l)        Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem

m)    Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

n)      Inteligentne uzupełnianie komórek w kolumnie według rozpoznanych wzorców, wraz z ich możliwością poprawiania poprzez modyfikację proponowanych formuł.

o)      Możliwość przedstawienia różnych wykresów przed ich finalnym wyborem (tylko po najechaniu znacznikiem myszy na dany rodzaj wykresu).

p)      Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2010, 2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.

q)      Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

13)    Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

a)      Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:

i)        Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego

ii)      Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek

b)      Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

c)      Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji

d)      Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera

e)      Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo

f)       Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

g)      Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym

h)      Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów

i)        Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, z możliwością podglądu następnego slajdu.

j)        Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2010, 2013 i 2016.

14)   Klient poczty elektronicznej z możliwością zarządzania informacją prywatą (kalendarzem, kontaktami i  zadaniami) musi umożliwiać:

a)      Uwierzytelnianie wieloskładnikowe poprzez wbudowane wsparcie integrujące z usługą Active Directory,

b)      Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,

c)      Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,

d)      Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,

e)      Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,

f)       Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,

g)      Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,

h)      Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,

i)        Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,

j)        Zarządzanie kalendarzem,

k)      Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników,

l)        Przeglądanie kalendarza innych użytkowników,

m)    Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,

n)      Zarządzanie listą zadań,

o)      Zlecanie zadań innym użytkownikom,

p)      Zarządzanie listą kontaktów,

q)      Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,

r)       Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,

s)       Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników,

t)       Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http.

15. Licencja zarządzana centralnie

Parametry równoważności dla Symantec Endpoint Protection:

| 1 | Pełna integracja i współpraca (możliwość zarządzania) z posiadanymi przez Zamawiającego centralnymi systemami zarządzającymi: Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) oraz serwerami aktualizacji: Symantec Live Update (LUA), z możliwością pełnego wykorzystania zestawu funkcji i właściwości centralnego systemu zarządzającego (SEPM) Zamawiającego, |
| --- | --- |
| 2 | Obecność komponentów typu: firewall, zapobieganie włamaniom, kontrola urządzeń i aplikacji oraz kontrola integralności, |
| 3 | Wykrywanie i usuwanie wirusów, makro–wirusów, robaków internetowych oraz koni trojańskich (oraz wirusów i robaków z plików skompresowanych oraz samorozpakowujących się) lub kasowanie zainfekowanych plików. Ochrona przed oprogramowaniem typu „spyware” i „adware”, włącznie z usuwaniem zmian wprowadzonych do systemu przez to oprogramowanie tego typu, |
| 4 | Określanie zadań skanowania zaplanowanego oraz skanowania na żądanie, |
| 5 | Skanowanie zaplanowane musi umożliwiać automatyczne pomijanie plików uznanych przez producenta za zaufane, |
| 6 | Skanowanie plików pobranych z Internetu wraz ze skryptami umieszczonymi w sieci Internet oraz plików skompresowanych, |
| 7 | Zapewnienie stałej ochrony wszystkich zapisywanych, odczytywanych, a także uruchamianych plików przez mechanizm skanujący pracujący w tle wraz z metodą heurystyczną wyszukiwania wirusów (na życzenie); pliki te mogą być skanowane: na dyskach twardych w boot sektorach na płytach CD/DVD na zewnętrznych dyskach twardych (np. podłączonych przez port USB) |
| 8 | Możliwość samodzielnego pobierania definicji wirusów oraz mechanizmów skanujących z zewnętrznego repozytorium utrzymywanego przez twórcę oprogramowania |
| 9 | Możliwość zablokowania funkcji zmiany konfiguracji klienta lub ukrycie interfejsu użytkownika klienta. |
| 10 | Możliwość przekazywaniu nieodwracalnie zainfekowanych plików do bezpiecznego miejsca w postaci centralnej kwarantanny na centralnym serwerze, w celu przeprowadzenia dalszych badań |
| 11 | Wbudowana w oprogramowanie funkcja do wysyłania podejrzanych lub zainfekowanych nowymi wirusami plików do producenta w celu uzyskania szczepionek |
| 12 | Wyszukiwanie i usuwanie wirusów w plikach skompresowanych (także zagnieżdżonych wewnątrz innych plików skompresowanych) w szczególności z plikach typu ZIP, ARJ, RAR, MIME/UU, TAR |
| 13 | Aktualizacja definicji wirusów nie wymaga zatrzymania procesu skanowania na jakimkolwiek systemie – serwerze czy stacji roboczej |
| 14 | Mikrodefinicje wirusów - przyrostowe, scentralizowane aktualizowanie klientów jedynie o nowe definicje wirusów i mechanizmy skanujące |
| 15 | Możliwość cofnięcia procesu aktualizacji definicji wirusów i mechanizmów skanujących – powrót do poprzedniego zastawu definicji wirusów bez konieczności deinstalacji oprogramowania czy też restartu komputerów |
| 16 | Aktualizacja bazy definicji wirusów oraz mechanizmów skanujących, co najmniej 1 raz dziennie z możliwością zaplanowania w czasie |
| 17 | Aktualizacja baz definicji może być aplikowana w czasie nieaktywności użytkownika na komputerze – jeżeli użytkownik komputera na nim pracuje, aplikacja automatycznie zostaje opóźniona lub aktualizacja baz definicji może być aplikowana w czasie pracy użytkownika na komputerze, nie wpływając na wydajność. |
| 18 | Heurystyczna technologia do wykrywania nowych, nieznanych wirusów |
| 19 | Dedykowany moduł analizy w czasie rzeczywistym zachowań aplikacji do wykrywania nowych, nieznanych zagrożeń typu robak internetowy, koń trojański, keylogger – analiza zachowania opiera się na wykonywanych przez aplikację czynnościach (tworzenie nowych plików, komunikacja z Internetem, podmiana strony w przeglądarce, itp.). |
| 20 | Automatyczne ponowne uruchomianie skanowania w czasie rzeczywistym, jeśli zostało wyłączone przez użytkownika mającego odpowiednie uprawnienia na z góry określony czas, |
| 21 | Automatyczne pobranie zaktualizowanych definicji wirusów zgodnie z harmonogramem oznaczonym w systemie zarządzającym, możliwość wymuszenia przez system zarządzający pobierania zaktualizowanych definicji, |
| 22 | Skanowanie poczty klienckiej (na komputerze klienckim), |
| 23 | Możliwość pobierania polityk bezpieczeństwa z systemu zarządzającego Zamawiającego i pełne wdrażanie ich do oprogramowania antywirusowego |
| 24 | Ściągnięcie dowolnego pliku na komputer musi spowodować sprawdzenie reputacji takiego pliku – jako reputacja rozumie się odpowiedź, co do ilość użytkowników w Internecie korzystających z danej aplikacji/pliku, czasu, kiedy aplikacja/plik pojawiła się w Internecie po raz pierwszy, oraz czy aplikacja/plik jest „dobra” czy też nie, |
| 25 | Dedykowany moduł wywoływany lokalnie lub zdalnie na żądanie z serwera zarządzającego wykonujący czynności naprawcze w przypadku infekcji na komputerze, |
| 26 | Pełne zabezpieczenie przed: atakami hakerów oraz nieautoryzowanymi próbami dostępu do komputerów i skanowaniem jego portów, |
| 27 | Program musi wykrywać próby wyszukiwania przez hakerów luk w zabezpieczeniach systemu w celu przejęcia nad nim kontroli, |
| 28 | Konfiguracja oprogramowania przez system zarządzający ma się odbywać poprzez określenie: Adresu MAC, numeru IP, zakresu numerów IP, wskazanie podsieci, nazwy stacji DNS (FQDN) lub domeny DNS, |
| 29 | Domyślne reguły zezwalające na ruch DHCP, DNS, WINS, |
| 30 | Producent ma dostarczyć bibliotekę ataków i podatności (sygnatur) stosowanych przez produkt. Administrator ma mieć możliwość uaktualniania tej biblioteki poprzez konsolę zarządzającą oraz niezależnie, w postaci pliku exe, który można bezpośrednio uruchomić na kliencie, |
| 31 | Biblioteka sygnatur musi zawierać również sygnatury dotyczące działalności programów P2P. |
|  | Wykrywanie skanowania portów |
| 32 | Ochrona przed atakami typu odmowa usług (Denial of Service) |
| 33 | Blokowanie komunikacji ze stacjami z podmienionymi MAC adresami (spoofed MAC) |
| 34 | Wykrywanie trojanów i generowanego przez nie ruchu |
| 35 | Wykrywanie prób nawiązania komunikacji za pośrednictwem zaufanych aplikacji, przez inne oprogramowanie. |
| 36 | Blokowanie komunikacji ze stacjami uznanymi za wrogie na zdefiniowany przez administratora czas. Ma istnieć możliwość definiowania wyjątków |
| 37 | System ochrony przed włamaniami musi automatycznie integrować się z przeglądarką internetową – uniemożliwiając wykonanie w nich (nawet, jeżeli są podatne) szkodliwego dla nich kodu |
| 38 | System musi posiadać mechanizm blokowania wykorzystywania nieznanych podatności w popularnym, powszechnie stosowanym oprogramowaniu (Exploit Prevention) np. pakiety biurowe czy przeglądarki internetowe |
| 39 | Produkt ma umożliwiać uruchamianie i blokowanie wskazanych aplikacji |
| 40 | Produkt ma umożliwiać kontrolę odczytywania i zapisywania na systemie plików przez wskazane aplikacje |
| 41 | Produkt ma umożliwiać blokowanie wskazanego typu urządzeń przed dostępem użytkownika – urządzenia muszą być identyfikowane po ich numerze seryjnym |
| 42 | Produkt ma kontrolować dostęp do rejestru systemowego |
| 43 | Produkt musi automatycznie umożliwić zablokowanie pliku autorun.inf na urządzeniach zewnętrznych i na udziałach sieciowych |
| 44 | Kolekcja aktualnie znajdujących się aplikacji na systemie końcowym musi być możliwa do wywołania bezpośrednio z konsoli zarządzającej – bez konieczności wykonania jakichkolwiek czynności na systemie końcowym |
| 45 | Możliwość utworzenia listy blokowanych aplikacji (tzw. czarnej listy) i konfiguracji produktu w taki sposób, by tylko aplikacja znajdujące się na liście nie mogły uruchomić się na komputerze |
| 46 | Musi istnieć możliwość stwierdzenia, że na komputerze znaleziono zagrożenie i nie można było takiego zagrożenia usunąć. |
| 47 | Komunikacja pomiędzy agentami i serwerem ma być szyfrowana. |
| 48 | Numery portów używane do komunikacji mają mieć możliwość konfiguracji przez użytkownika końcowego. |
| 49 | Oprogramowanie musi działać na systemach o: Windows Vista (32-bit, 64-bit) Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Windows Server 2008 Windows Server 2008 SP2 Windows Essential Business Server 2008 (64-bit) Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 |
| 50 | Komponenty rozwiązania takie jak: firewall, zapobieganie włamaniom, kontrola urządzeń i aplikacji oraz kontrola integralności komputera muszą działać na wszystkich powyższych platformach 32 i 64-bitowych. |

Parametry równoważności dla MS Windows Server 2019 Standard licencja dla 16 rdzeni, typ licencji: OLP GOV

1. Licencja bez ograniczeń czasowych, zarządzana centralnie. Warunki licencjonowania muszą zezwalać na zmianę wersji systemu operacyjnego na niższą z zachowaniem wsparcia technicznego oraz na przeniesienie licencji systemu operacyjnego na inny fizyczny serwer bez konieczności zachowania limitów czasowych

2. Umożliwienie instalacji i użytkowania aplikacji 32- i 64-bitowych Zamawiającego, takich jak: MS Office 2010, 2013, 2016, Symantec Endpoint Protection 14, CITRIX XenDesktop, XenApp, wykorzystujących technologię MS .NET Framework 4.8. Niewymagający dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego w celu dostosowania zaoferowanego oprogramowania do ww. systemów

3. Możliwość pełnej współpracy z narzędziami administracyjnymi używanymi przez Zamawiającego, takimi jak: SCCM 2012, WSUS, SCOM 2012

4. Możliwość włączenia do domeny Microsoft Active Directory Zamawiającego opartej na Windows Serwer 2019 z pełną obsługą jej funkcjonalności a zwłaszcza:

a. zarządzania użytkownikami,

b. zarządzania certyfikatami dla użytkowników wraz ze wsparciem możliwości logowania

do domeny kartą mikroprocesorową,

c. możliwości przydzielania praw dostępu do zasobów sieciowych,

d. instalacji zdalnej oprogramowania z pakietów msi,

e. definiowanie polityk bezpieczeństwa dla użytkowników, grup oraz stacji roboczych z systemami MS Windows: 7,8,8.1, 10.

4. Wielkość obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego – przynajmniej 4TB

5. Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez karty Gigabit Ethernet i szybsze, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu

6. Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2019

7. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DHCP

8. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNS

9. Zawarta możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP)

10. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory Zamawiającego opartej na Windows Serwer 2019

11. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory Zamawiającego opartej na Windows Serwer 2019

12. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW

13. Zawarta funkcjonalność szyfrowania dysków

14. Dostępny hypervisor umożliwiający uruchamianie wirtualnych systemów w ramach zasobów sprzętowych serwera

15. W ramach licencji zawarte prawo do wirtualizacji dwóch systemów na zasobach sprzętowych serwera

16. W ramach licencji zawarte prawo do bezpłatnego pobierania poprawek systemu operacyjnego

17. System operacyjny z graficznym interfejs użytkownika

18. Obsługa PowerShelI 5

Parametry równoważności dla CAL Windows Server 2019 licencja na użytkownika (per user) typ licencji: OLP GOV

1. Umożliwienie podłączenia i wykorzystywania wszystkich dostępnych funkcjonalności serwera Microsoft Windows Server 2019 z wdrożoną rolą Active Directory.

2. Licencja musi pozwalać na wykorzystywanie dowolnej liczby komputerów przez jednego, licencjonowanego użytkownika.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stawiane Wykonawcy:

3.1	1) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maksymalnie dwóch różnych modeli komputerów przenośnych typu laptop (z akcesoriami),

2) Oferowany sprzęt komputerowy wraz ze stacjami dokującymi i akcesoriami musi być fabrycznie nowy, nieodnawiany (not refurbished), nie poleasingowy, wolny od wad i uszkodzeń oraz nieobciążony prawami osób trzecich,

3) Sprzęt komputerowy powinien posiadać deklaracje zgodności CE,

4) Dostawa laptopów wraz z systemem operacyjnym (Tabela 1) oraz stacji dokujących (Tabela 4) musi być zrealizowana na koszt Wykonawcy, bezpośrednio do siedziby Urzędu Statystycznego w Opolu, ul. ks. Kołłątaja 5B, koszty dostawy należy ująć w kosztach ogólnych zadania.

5) Wymagane jest udzielenie bezwarunkowego uprawnienia do dopuszczalnej przez producenta sprzętu rozbudowy komputerów przenośnych przez Zamawiającego bez utraty gwarancji,

6) Wraz z dostarczonym sprzętem komputerowym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiadające mu instrukcje, sterowniki producenta sprzętu oraz wymagane licencje i certyfikaty dla zainstalowanego oprogramowania.

7) Laptopy wraz z systemem operacyjnym (Tabela 1) muszą być kompletne i gotowe do użycia, niewymagające prac instalacyjnych*** ani żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.

8) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z koniecznością dostosowania infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.

3.2 	1) Licencję na dostarczone oprogramowanie użytkowe Wykonawca wystawi na Zamawiającego, przy czym Zamawiający dopuszcza udzielenia licencji bezpośrednio przez producenta tego oprogramowania użytkowego.

2) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu.

3) Licencje na dostarczone oprogramowanie użytkowe muszą umożliwiać legalne użycie oprogramowania w jednostkach administracji publicznej (Licencje typu goverment)

4) Dostawa ewentualnych fizycznych nośników danych czy licencji i certyfikatów w formie papierowej dla oprogramowania (Tabela 2,3,5) musi być zrealizowana na koszt Wykonawcy, bezpośrednio do siedziby Urzędu Statystycznego w Opolu, ul. ks. Kołłątaja 5B, koszty dostawy należy ująć w kosztach ogólnych zadania.

5) Dostawa oprogramowania (Tabela 2,3,5) nastąpi do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy lub na adres email Zamawiającego lub Wykonawca umożliwi Zamawiającemu ich pobranie ze strony producenta lub przedstawi na stronie Internetowej producenta oprogramowania zapisy świadczące o przydzieleniu Zamawiającemu licencji w wymaganych ilościach przy czym, jeśli to tylko możliwe zapewni Zamawiającemu możliwość stałego wglądu do posiadanych licencji na stronie producenta oprogramowania z wykorzystaniem konta dostępowego Wykonawcy.

6) Do czasu wyznaczonego terminu dostawy oprogramowania (Tabela 2,3,5) Wykonawca dopełni wszelkich wymaganych przez producenta oprogramowania formalności w celu realizacji zamówienia w szczególności przeniesienia własności licencji na Zamawiającego czy dokonania zgłoszeń czy rejestracji licencji u producenta oprogramowania.

7) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z koniecznością dostosowania infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.

*** Prace polegające na instalacji/reinstalacji/upgrade/downgrade/dostosowaniu systemu operacyjnego oraz sterowników oraz na dodawaniu lub usuwaniu jakiegokolwiek elementu sprzętowego urządzenia (np. dysków twardych czy pamięci)