Załącznik nr 1

Nr sprawy: KIE-WA.271.1.2019

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 
na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach”

UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów  winien być osiągnięty na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Wyniki testów PassMark dostępne są na stronie internetowej: http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów niefunkcjonujących na rynku w chwili opublikowania ogłoszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po opublikowaniu ogłoszenia Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

Wszelkie nazwy handlowe ewentualnie występujące w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się użycie do realizacji dostaw i oferowanych urządzeń zastosowanie produktów równoważnych co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią minimalne parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.

Zadanie nr 1 – sprzęt komputerowy

- Standardowy stacjonarny zestaw komputerowy – 11 szt.

o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny |
| Procesor | - zgodny z architekturą x86 i x64 - osiągający, co najmniej 11570 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php - obsługujący 64-bitowe systemy operacyjne - maksymalne TDP 65W - dedykowany wentylator w zestawie |
| Płyta główna | - zintegrowana karta dźwiękowa, - min. 2x USB 3.0, - min. 4x USB 2.0, - złacza: HDMI, VGA - 4 złącza SATA III, - min. 1 x PCIe 3.0 x16 - min. PCI-Express x1 - minimum 2 sloty pamięci z obsługą trybu dwukanałowego |
| Pamięć RAM | - min. 16GB (DIMM DDR4) |
| Dyski twarde | 1.) SSD 480GB, 2.) HDD SATA 7200 obr. 1000 GB |
| Napęd | - DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem - kolorystycznie zgodny z pozostałymi elementami zestawu |
| Karta grafiki | - Zintegrowana z płytą główną |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit zintegrowana z płytą główną |
| Rodzaje wejść / wyjść - panel przedni | 2 x USB 3.0, 1 x wyjście słuchawkowe, 1 x wejście na mikrofon Czytnik kat pamięci SD/SDHC/SDXC |
| Zasilacz | - maksymalna moc nie mniejsza niż 290W |
| Klawiatura | - standardowa polska programisty (układ QWERTY) USB, - kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu |
| Mysz | - przewodowa - optyczna - minimum 3 przyciski i rolka przewijania - USB - kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu |
| Niezawodność / jakość wykonania/zastosowane technologie | Sprzęt jest produkowany zgodnie z certyfikatami Energy Star 6.1 i GREENGUARD® |
| Zainstalowane oprogramowanie systemowe | Preinstalowane oprogramowanie systemowe Windows 10 Professional 64bit PL. Opcja przywrócenia systemu z partycji recovery. |
| Licencja oprogramowania | Licencja na zainstalowany system operacyjny w najnowszej dostępnej polskiej wersji językowej w technologii 64 bitowej, licencja bezterminowa jednostanowiskowa. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego (w tym licencji użytych ponownie ze sprzętu zutylizowanego). Urządzenie powinno posiadać na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej. |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Monitor – 11 szt.

o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
| Wielkość ekranu | Minimum 23.8” |
| Rozdzielczość | Minimum 1920 x 1080 pikseli |
| Wyświetlanie | Minimum 16,7 mln kolorów |
| Czas reakcji matrycy | Maksymalnie 5 ms |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Regulacja nachylenia | tak |
| Wbudowane głośniki | tak |
| Rodzaje wejść / wyjść | VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. DVI-D - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. Wejście audio - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| Jasność (typ.) | Minimum 250 cd/m2 |
| Kontrast (typ.) | Minimum 1 000:1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Certyfikaty ergonomii | TCO TUV |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Komputer typu „All in One” – 25 szt.

o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
| Typ | Komputer „All in One” |
| Procesor | - zgodny z architekturą x86 i x64 - osiągający, co najmniej 3150 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php - obsługujący 64-bitowe systemy operacyjne - maksymalne TDP 15W |
| Pamięć RAM | - min. 1x4GB, DDR4 2400MHz, jedno gniazdo pamięci wolne. |
| Dysk twardy | - HDD SATA 7200 obr. 1000 GB |
| Karta grafiki | - Zintegrowana z płytą główną |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit zintegrowana z płytą główną |
| Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny | - USB 2.0 - 2 szt. - USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. - RJ-45 (LAN) - 2 szt. - HDMI - 1 szt. - DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| Rodzaje wejść / wyjść - panel boczny | - USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. - Wejście mikrofonowe - 1 szt. - Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. |
| Wielkość ekranu | Minimum 23.6” |
| Rozdzielczość | Minimum 1920 x 1080 pikseli |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Zasilacz | - maksymalna moc nie mniejsza niż 65W |
| Klawiatura | - standardowa polska programisty (układ QWERTY) USB, - kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu |
| Mysz | - przewodowa - optyczna - minimum 3 przyciski i rolka przewijania - USB - kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu |
| Zainstalowane oprogramowanie systemowe | Preinstalowane oprogramowanie systemowe Windows 10 Professional 64bit PL |
| Licencja oprogramowania | Licencja na zainstalowany system operacyjny w najnowszej dostępnej polskiej wersji językowej w technologii 64 bitowej, licencja bezterminowa jednostanowiskowa. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego (w tym licencji użytych ponownie ze sprzętu zutylizowanego). Urządzenie powinno posiadać na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej. |
| Nośnik ze sterownikami oraz nośnik Recovery | Po jednym dla każdego zestawu komputerowego komplecie sterowników i Recovery zgodnych z oferowanym systemem operacyjnym |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Zestaw komputerowy typu mini-PC – 19 szt.

o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
| Typ | Komputer mini-PC |
| Procesor | - zgodny z architekturą x86 i x64 - osiągający, co najmniej 1790 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php - obsługujący 64-bitowe systemy operacyjne - maksymalne TDP 6W |
| Pamięć RAM | - min. 4 GB, jedno gniazdo pamięci wolne |
| Dysk twardy | - HDD SATA 5400 obr. 500 GB |
| Karta grafiki | - Zintegrowana z płytą główną |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit zintegrowana z płytą główną |
| Rodzaje wejść / wyjść - panel przedni | - USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. - Czytnik kart pamięci - 1 szt. |
| Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny | - USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. - RJ-45 (LAN) - 1 szt. - HDMI - 1 szt. - DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| Rodzaje wejść / wyjść - panel boczny | - Wejście mikrofonowe - 1 szt. - Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. - VGA (D-Sub) - 1 szt. |
| Zasilacz | - maksymalna moc nie mniejsza niż 40W |
| Klawiatura | - standardowa polska programisty (układ QWERTY) USB, - kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu |
| Mysz | - przewodowa - optyczna - minimum 3 przyciski i rolka przewijania - USB - kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu |
| Zainstalowane oprogramowanie systemowe | Preinstalowane oprogramowanie systemowe Windows 10 Professional 64bit PL. |
| Licencja oprogramowania | Licencja na zainstalowany system operacyjny w najnowszej dostępnej polskiej wersji językowej w technologii 64 bitowej, licencja bezterminowa jednostanowiskowa. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego (w tym licencji użytych ponownie ze sprzętu zutylizowanego). Urządzenie powinno posiadać na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej. |
| Nośnik ze sterownikami oraz nośnik Recovery | Po jednym dla każdego zestawu komputerowego komplecie sterowników i Recovery zgodnych z oferowanym systemem operacyjnym |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

Zadanie nr 2 - oprogramowanie

- Oprogramowanie Microsoft Office Professional Plus 2013 – 10 szt.

Pakiet oprogramowania powinien zawierać następujące składniki:

- Microsoft Word

- Microsoft Excel

- Microsoft PowerPoint

- Microsoft OneNote

- Microsoft Outlook

- Microsoft Access

- Microsoft Publisher

- Microsoft Lync

Licencja bezterminowa, jednostanowiskowa.

Nośnik produktu nie jest wymagany, dostawa może obejmować jedynie klucze produktu wraz z załączonym potwierdzeniem wykonawcy o legalności dostarczonego oprogramowania.