Załącznik nr 1 A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ETAP II

CZĘŚĆ I

Roboty budowlane wewnątrz budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu

1.	Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych  w zakresie:

1)	roboty rozbiórkowe i demontaże

- rozbiórka wybranych elementów betonowych i żelbetowych.

- rozbiórka istniejących nawierzchni,

- karczowanie korzeni wyciętych drzew,

- rozbiórka ogrodzenia istniejącego,

- wywóz i utylizacja odpadów, złomu, gruzu, betonu, cegły i kabli z rozbiórek.

2)	roboty budowlane wewnątrz budynku:

- wylewki samopoziomujące na stropach o konstrukcji drewnianej wykończonych suchym jastrychem i na stropach żelbetowych,

- posadzki z płytek i wykładziny PCW, w tym posadzki ułatwiające poruszanie się osób z niepełnosprawnością wzrokową,

- montaż odbojników podłogowych,

- wykończenie schodów wewnętrznych z płytek ceramicznych,

- wykonanie nawierzchni schodów do piwnicy i w części pomieszczeń piwniczych posadzki z żywicy z posypką kwarcową,

- osadzenie kątowników aluminiowych na narożach ścian,

- szpachlowanie i gładzenie tynków ściennych i sufitowych,

- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi,

- okładziny z płytek ceramicznych (WC, łazienki i pom. Gosp.),

- montaż zabezpieczeń okiennych,

- montaż drzwi wraz z ościeżnicami (część drzwi stanowi materiał inwestora),

- montaż samozamykacza w drzwiach wejściowych,

- montaż zamknięcia antypanicznego w drzwiach kotłowni,

- montaż tablic, tabliczek i oznaczeń,

- wyposażenie łazienek i WC w akcesoria łazienkowe,

- wyposażenie łazienki i WC dla osób niepełnosprawnych w specjalne uchwyty,

- wyposażenie obiektu w schodołaz dla osób niepełnosprawnych.

3)	roboty budowlane na zewnątrz budynku:

- rozbiórka istniejących nawierzchni,

- karczowanie korzeni wyciętych drzew,

- remont śmietnika istniejącego wraz z przyległymi murkami granicznymi,

- montaż naświetlaczy przy oknach piwnicznych,

- budowa murków i schodów zewnętrznych wraz z okładzinami i balustradami,

- budowa nawierzchni pieszych, pieszo-jezdnych i miejsc postojowych,

- opaska z kamienia ozdobnego przy budynku w miejscach niezainwestowanych,

- urządzenie terenów zielonych,

- montaż szlabanu,

- rozbiórka ogrodzenia istniejącego,

- budowa nowego ogrodzenia wraz z remontem istniejącego cokołu od strony wschodniej i południowej,

- montaż elementów instalacji deszczowej: wycieraczek, wpustów deszczowych i odwodnienia liniowego,

- montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery).

2.	Zrezygnowano:

1)	z budowy śmietnika wg projektu pierwotnego,

2)	z ogrodzenia na cokole od strony zachodniej i zaplanowano w części ogrodzenie bez cokołowe,

3)	z dwóch doświetlaczy piwniczych od strony wschodniej i zachodniej, należy zamontować dwa doświetlacze od strony południowej

3.	Roboty budowlane zamienne:

  - Piwnica

    - Posadzki:

- w kotłowni i pomieszczeniu zasobnika CWU oraz w magazynach pozostawia się posadzki istniejące z płytek ceramicznych,

- na schodach, w komunikacji i pomieszczeniach gospodarczych pod schodami wraz   przyległymi dwoma pomieszczeniami, istniejące posadzki betonowe należy dokładnie wyrównać i następnie wykonać na nich posadzkę z żywicy epoksydowej, antypoślizgową oraz posypką kwarcową,

- z tej samej żywicy wykonać cokolik wysokości min. 10 cm, połączenie płaszczyzn wyoblić i dokładnie wykonać połączenie ściany i posadzki,

- przed nałożeniem warstwy posadzkowej z żywicy należy sprawdzić wilgotność podłoża   wilgotność względną,

- kolor posadzki żywicznej ustalić z inwestorem.

3.1.2	Okładziny ścienne:

- w kotłowni płytki ścienne bez zmian.

3.1.3	Ściany i sufity:

- we wszystkich pomieszczeniach piwnicznych tynki ścienne i sufitowe wyszpachlować i wygładzić,

- ściany i sufity pomalować przynajmniej dwukrotnie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie i zmywanie zabrudzeń na mokro,

- parapety podokienne otynkować i pomalować jak ściany.

    - Drzwi:

- drzwi do pomieszczeń piwnicznych istniejące,

- drzwi do kotłowni,  zgodnie z projektem pierwotnym, wyposażyć w zamknięcie antypaniczne.

  - Wykończenie kondygnacji nadziemnych

Wykończenie parteru, I piętra i II piętra wg projektu pierwotnego.

Rozwiązania zmienne, które wprowadzono po realizacji etapu I, zawarto w kolejnych punktach opisu.

3.3.	Izolacje akustyczne

W pokoju 3/11 na II piętrze na ścianie wewnętrznej (pomiędzy pokojami 3/11 i 3/14), wykonać izolację akustyczną, mającą ma celu zwiększenie izolacyjności przegrody pomiędzy pokojami wczasowymi.

Należy  zastosować materiał izolacyjny na bazie kompozytu pianek gwarantujący wysoką izolacyjność akustyczną grub. 5 cm i o dużej gęstości 140 kg/m3.

Materiał izolacyjny przykleić do ściany istniejącej zgodnie z instrukcją techniczną i następnie wykończyć płytą GKF.

  - Posadzki

W komunikacji w części biurowej należy zastosować ciąg wykonany z płytek ceramicznych z wypustkami. Płytki z wypustkami mają zapewnić warunki niezbędne do korzystania z obiektu osobom niewidomym, ociemniałym i słabo widzącym poruszanie się w przestrzeni publicznej. Płytki z wypustkami muszą odpowiadać wymaganiom przepisów.

  - Parapety wewnętrzne

W łazienkach i wc na parterze oraz na I piętrze parapety okienne wykonać z płytek ściennych.

  - Drzwi

Drzwi zewnętrzne do części biurowej (strona północna budynku) wyposażyć w samozamykacz.

  - Odbojniki

Przy wszystkich drzwiach zamontowanych w pobliżu ściany prostopadłych należy w zamontować odbojniki podłogowe. Do celów kosztorysowych przyjęto 15 szt.

  - Zabezpieczenie okien

Wszystkie okna w budynku (poza oknami w piwnicy i w świetlicy) wyposażyć w blokady uniemożliwiające ich całkowite rozwarcie – ograniczniki zapobiegające całkowitemu otwarciu skrzydeł okiennych. Długość linki zabezpieczającej musi umożliwiać rozwieranie i uchylnie skrzydła okiennego oraz zabezpieczyć nawiewnik okienny przed kolizją z ościeżem okiennym.

Kolor zabezpieczeń dobrać odpowiednio do koloru ramy okiennej. W przypadku okien dwuczęściowych, blokadę zamontować tylko w dolnym skrzydle.

W świetlicy znajdującej się na I piętrze, we wszystkich dolnych skrzydłach okiennych wymienić istniejące klamki na klamki z kluczem.

  - Gaśnice

Dostawa i montaż 5 gaśnic wg projektu. Gaśnice rozmieścić odpowiednio po jednej na każdej kondygnacji, a na parterze dwie (jedna w części biurowej, a druga w części wczasowej).

  - Wyposażenie WC i łazienek

WC w części biurowej i łazienkę przy pokoju dla osób niepełnosprawnych wyposażyć w specjalne uchwyty wspomagające korzystanie osobom niepełnosprawnych z urządzeń sanitarnych.

Wszystkie łazienki i WC wyposażyć w uchwyty na papier toaletowy (bez obudowy), wieszaki na ręczniki, szczotki do WC, kosze na odpady.

Wieszaki na ręczniki muszą posiadać odpowiednią ilością uchwytów, dostosowaną do ilości osób w pokoju wczasowym lecz nie mniej niż 3.

Dodatkowo w łazienkach przy pokojach wczasowych należy ustawić koszyczki ażurowe z PCW, na kółeczkach, z trzema półkami.

  - Rolety okienne

We wszystkich oknach zamontować rolety wewnętrzne uniemożliwiające kontakt z otoczeniem i chroniące przed słońcem, upałem oraz promieniowaniem UV.

Kaseta do ukrycia  rolety w kolorze ram okiennych. Rolety należy montować do nadproży okiennych.

Na II piętrze w oknach lukarny rolety powinny posiadać prowadnice umożliwiające prowadzenie rolet wzdłuż skosów dachu.

Kolor rolet ustalić z Inwestorem.

  - Rewizje

W obudowach z płyt gk lub materiału teremoizolacyjnego pozostawiono otwory rewizyjne, wewnątrz których znajdują się zawory odcinające. W obudowach należy zmontować drzwiczki rewizyjne, dostoswane wielkością do zaworu.

Do celów kosztorysowych przyjęto 20 rewizji.

  - Doświetlacze okienne

Z powodu zamurowania dwóch okien piwnicznych zrezygnowano z montażu dwóch doświetlaczy.

Dwa doświetlacze należy zamontować przy oknach od strony południowej zgodnie z projektem pierwotnym.

4.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU

  - Karczowanie

Pień drzewa znajdujący się w pobliżu śmietnika wykarczować,

Korzenie wyciętych drzew wzdłuż zachodniej granicy działki inwestora należy usunąć.

Do celów kosztorysowych przyjęto 6 systemów korzeniowych do usunięcia.

Miejsce po korzeniach uzupełnić zagęszczonym piaskiem średnioziarnistym.

  - Śmietnik

Zrezygnowano z budowy śmietnika wg projektu pierwotnego. Istniejący śmietnik należy wyremontować:

- ściany oczyścić, naprawić i otynkować tynkiem silikonowym,

- posadzkę śmietnika naprawić masami do naprawy betonu na zewnątrz,

- wykonać nową więźbę z deskowaniem i pokryciem,

- odwodnić dach, z odprowadzeniem wód opadowych na tereny zielone.

Kolorystykę dostosować do budynku oraz cokołu ogrodzenia:

- ściany wykończyć tynkiem silikonowym jak cokół ogrodzenia w kolorze szarym NCS 2005-G80Y,

- pręty poziome w kolorze antracytowym RAL 7016,

- elementy drewniane jak w budynku wczasowym,

- opierzenia, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej,

- pokrycie z blachy dachówkopodobnej w kolorze antracytowym.

  - Murki graniczne

Murki graniczne znajdujące się przy śmietniku należy oczyścić, naprawić i otynkować tynkiem silikonowym. Murki zwieńczyć czapami granitowymi, tak jak cokół ogrodzenia.

  - Ogrodzenie

    - Dane ogólne:

- demontaż przęseł z siatki w ramach z kątowników oraz bramy wjazdowej,

- całkowita rozbiórka ogrodzenia wraz z cokołem w części północnej i zachodniej,

- remont cokołu w części wschodniej i południowej, który należy oczyścić, naprawić i wykończyć zgodnie z projektem,

- ogrodzenie bezcokołowe w części zachodniej.

    - Ogrodzenie północne D-A

- nowe ogrodzenie zrealizować wg projektu pierwotnego.

    - Ogrodzenie wschodnie A-B

- wykorzystać istniejący cokół,

- odcinek A-a1 zrealizować wg projektu pierwotnego; ogrodzenie w tym systemie (przęsła - pręty poziome) wykonać do pierwszego uskoku cokołu istniejącego,

- odcinek a1-a2 zrealizować wg projektu pierwotnego (przęsła - pręty pionowe), do muru granicznego przy śmietniku, z wykorzystaniem cokołu istniejącego,

- odcinek a2-a3 - istniejący mur graniczny, należy oczyścić, naprawić, wykończyć jak cokół (otynkować i założyć czapę granitową).

    - Ogrodzenie południowe B-C

- wykorzystać istniejący cokół,

- odcinek b2-C zrealizować wg projektu pierwotnego (przęsła - pręty pionowe), z wykorzystaniem cokołu istniejącego,

- odcinek b1-b2 - istniejący mur graniczny, należy oczyścić, naprawić, wykończyć jak cokół (otynkować i założyć czapę granitową).

    - Ogrodzenie zachodnie C-D

- odcinek C-c1 zrealizować wg projektu pierwotnego (przęsła - pręty pionowe), jako ogrodzenie bezcokołowe (tylko przęsła na słupkach), słupki zabetonować w stopach fundamentowych,

- odcinek c1-D wykonać wg projektu pierwotnego (przęsła - pręty poziome).

    - Uwaga:

Dla ogrodzenia z prętami pionowymi dopuszcza się zastosowanie ogrodzenia typowego z wypełnieniem również prętami pionowymi, ale wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody inwestora i projektanta.

Odstępstwo od założeń projektowych nie jest możliwe przy realizacji ogrodzenia z wypełnieniem prętami poziomymi tj. ogrodzenia frontowego i fragmentów prostopadłych do ogrodzenia frontowego.

  - Nawierzchnie

W związku z odstąpieniem od budowy nowego śmietnika nawierzchnię w tym miejscu należy wykonać z kraty trawnikowej.

Nawierzchnia terenu przy śmietniku istniejącym również z kraty trawnikowej. Warstwy konstrukcyjne wg projektu pierwotnego.

Pozostałe rozwiązania związane z nawierzchniami bez zmian

5.	INSTALACJE SANITARNE

5.1	Podstawowe roboty instalacyjne do wykonania w etapie II

Wewnątrz budynku:

- biały montaż w łazienkach: miski ustępowe, przyciski dwupunktowe chromowane, umywalki, natryski, baterie,

- montaż zlewów w pom. gospodarczych,

- demontaż wszystkich grzejników i ponowny montaż,

- montaż grzejników dodatkowych,

- montaż zaworów i szafek hydrantowych,

- wykonanie badań, sprawdzeń i protokołów.

Na zewnętrz budynku:

- montaż elementów instalacji kanalizacji deszczowej: wycieraczki zewnętrzne w podestach, wpusty deszczowe, odwodnienie liniowe na parkingu,

- poziomowanie studzienek, wykonanych w etapie I.

  - Grzejniki istniejące

Przed przystąpieniem do prac związanych z gładzeniem i malowaniem ścian należy zdemontować istniejące grzejniki. Po wykonanych pracach zamontować je ponownie.

  - Grzejniki nowe

Zaplanowano nowe dodatkowe grzejniki:

- w komunikacji na parterze grzejniki elektryczne montowane w pobliżu wejść zewnętrznych do budynku,

- grzejniki wodne w dwóch pomieszczeniach magazynowych po stronie zachodniej,

- podejścia instalacyjne do grzejników wykonano w etapie I.

  - Hydranty

Montaż zaworów i szafek hydrantowych z wyposażeniem 3 szt. Szafki hydrantowe z wyposażeniem, to materiał inwestora (hydranty zostały zdemontowane na czas robót budowlanych, należy je ponownie zamontować, pion hydrantowy istniejący).

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

  - Podstawowe roboty elektryczne do wykonania w etapie II

Wewnątrz budynku:

- przesunięcie gniazd wtyczkowych i gniazd telewizyjnych,

- montaż osprzętu m. in.: gniazd wtyczkowych, łączników, gniazd telewizyjnych,

- montaż suszarki do rąk w wc w części biurowej,

- montaż opraw oświetleniowych, w tym awaryjnych,

- wymiana centrali pożarowej,

- rozbudowanie systemu SSP: montaż elektrozaczepów w drzwiach zamykających klatkę schodową i ręcznych przycisków zwalniających,

- wykonanie badań, sprawdzeń i protokołów.

Na zewnątrz budynku:

- montaż opraw oświetleniowych awaryjnych nad wejściami do budynku,

- wykonanie nowego zasilania budynku.

  - System sygnalizacji pożaru SSP

Nowe elementy systemu SSP:

- wymiana istniejącej centrali pożarowej na nową o parametrach dostosowanych do funkcji obiektu,

- montaż elektrozaczepów w drzwiach zamykających klatkę schodową wraz z instalacją – 3 szt.

- wykonanie ręcznych przycisków zwalniających elektrozaczepy wraz z instalacją,

- sprawdzenie systemu.

  - Przesunięcia gniazd

W ramach prac montażowych założono zmianę lokalizacji 10 gniazd tv i 10 gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia.

  - Suszarka do rąk

WC w części biurowej wyposażyć w elektryczną suszarkę do rąk.

  - Badania i sprawdzenie instalacji

Po montażu osprzętu – opraw oświetleniowych, gniazd i włączników oraz innych elementów uzupełniających należy sporządzić protokoły badań i sprawdzeń.

  - Zasilanie budynku

W ramach prac do zrealizowania w etapie II zaplanowano zmianę zasilania budynku wyniesienia złącza kablowo pomiarowego do granicy wschodniej działki. Nowe złącze ZKP zaplanowano w północno-wschodnim narożniku działki.

Inwestor wystąpił o usunięcie kolizji istniejącego złącza z planowanym zagospodarowaniem terenu zmianę lokalizacji złącza i przeniesieniem go do granicy działki.

Operator ENEA Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Międzyzdroje wydał warunki na usunięcie kolizji i wyniesienie ZKP do granicy działki.

- INSTALACJE TELETECHNICZNE

  - Podstawowe roboty teletechniczne do wykonania w etapie II

Wewnątrz budynku:

- montaż monitora monitoringu na wysięgniku ruchomym (regulowanym) w recepcji wraz ze zmianą jego lokalizacji,

- montaż osprzętu m.in.: gniazd abonenckich, systemu alarmowego, domofonu, kontroli dostępu, centralki telefonicznej,

- wykonanie badań, sprawdzeń i protokołów.

Sposób wykonania robót określa dokumentacja projektowa:

- Projekt Budowlany branże: Zagospodarowanie terenu, Architektura, Konstrukcja, Instalacje.

- Projekt Wykonawczy, branże: Zagospodarowanie terenu, Architektura, Konstrukcja, Instalacje,

- Specyfikacje Techniczne, branże: Zagospodarowanie terenu, Architektura, Konstrukcja, Instalacje.

- Przedmiar robót branża budowlana , instalacje.

- Projektowana Charakterystyka Energetyczna Budynku.

Uwagi

1.	Wszystkie materiały budowlane zastosowane przez Wykonawcę podczas budowy muszą być przed zakupem zaakceptowane przez Inwestora i projektanta oraz muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium RP na podstawie deklaracji zgodności z właściwymi normami oraz oznakowania CE.

2.	Wymagana jakość materiałów zastosowanych na budowie powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie wolno stosować materiałów bez zaświadczenia o jakości wystawionym przez producenta oraz w przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem.

3.	Prace budowlane należy przeprowadzić zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,

- Prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami budowlanymi i branżowymi,

- zasadami wiedzy technicznej z dochowaniem należytej staranności,

- przy zachowaniu przepisów bhp, p.poż. i sanitarno-higienicznych.

4.	Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca robót ma obowiązek zapoznania się z projektem budowlanym i wykonawczym, przepisami techniczno-budowlanymi, ustaleniami ekspertyzy technicznej oraz uzgodnieniami z inwestorem.

5.	Ewentualne wątpliwości należy uzgadniać z autorem projektu.

6.	Rozliczenie mediów obciąża Wykonawcę i nastąpi na podstawie wskazań istniejących liczników pomiarów.