BDG-WAD.2720.86-88.2023		Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż drzwi do archiwum w budynkach Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

- Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia:

Część 1 – Bydgoszcz – demontaż, dostawa i montaż drzwi do archiwum w budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3.

Skrzydło drzwiowe:

- Drzwi stalowe antywłamaniowe klasy RC3 (jeden zamek 3 punktowy),

- Odporność ogniowa EI 30, dymoszczelne,

- Ościeżnica systemowa wewnętrzna,

- Uszczelki o podwyższonej odporności termicznej, pęczniejące,

- Samozamykacz,

- Kierunek otwierania drzwi zgody z normami Bhp i pożarowymi dla budynku użyteczności publicznej,

- Kolorystyka – do ustalenia,

- Okucia – klamki.

Demontaż i montaż:

- Demontaż obecnych drzwi i ościeżnic,

- Dostawa drzwi i ościeżnic,

- Obróbka wstępna otworu drzwiowego wraz z likwidacją progu,

- Montaż drzwi, uzupełnienie tynków, malowanie,

- Wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów, gruzu.

Wymiary obecnie zamontowanych drzwi:

szerokość: 84 cm

wysokość: 200 cm

tolerancja wymiarów +- 2 cm

Część 2 – Toruń – demontaż, dostawa i montaż drzwi do archiwum w budynku Urzędu Statystycznego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10-16.

Skrzydło drzwiowe:

- Drzwi stalowe antywłamaniowe klasy RC3 (jeden zamek 3 punktowy),

- Odporność ogniowa EI 30, dymoszczelne,

- Ościeżnica systemowa wewnętrzna,

- Uszczelki o podwyższonej odporności termicznej, pęczniejące,

- Samozamykacz,

- Kierunek otwierania drzwi zgody z normami Bhp i pożarowymi dla budynku użyteczności publicznej,

- Kolorystyka – do ustalenia,

- Okucia – klamki.

Demontaż i montaż:

- Demontaż obecnych drzwi i ościeżnic,

- Dostawa drzwi i ościeżnic,

- Obróbka wstępna otworu drzwiowego,

- Montaż drzwi, uzupełnienie tynków, malowanie

- Wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów, gruzu

Wymiary obecnie zamontowanych drzwi:

szerokość: 80 cm

wysokość: 200 cm

tolerancja wymiarów +- 2 cm

Część 3 – Włocławek – demontaż, dostawa i montaż drzwi do archiwum w budynku Urzędu Statystycznego we Włocławku przy ul. Piekarskiej 16 a.

Skrzydło drzwiowe:

- Drzwi stalowe antywłamaniowe klasy RC3 (jeden zamek 3 punktowy),

- Odporność ogniowa EI 30, dymoszczelne,

- Ościeżnica systemowa wewnętrzna,

- Uszczelki o podwyższonej odporności termicznej, pęczniejące,

- Samozamykacz,

- Kierunek otwierania drzwi zgody z normami Bhp i pożarowymi dla budynku użyteczności publicznej,

- Kolorystyka – do ustalenia,

- Okucia – klamki.

Demontaż i montaż:

- Demontaż obecnych drzwi i ościeżnic,

- Dostawa drzwi i ościeżnic,

- Obróbka wstępna otworu drzwiowego,

- Montaż drzwi, uzupełnienie tynków, malowanie,

- Wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów, gruzu.

Wymiary obecnie zamontowanych drzwi:

szerokość: 90 cm

wysokość: 202 cm

tolerancja wymiarów +- 2 cm

Niezbędne certyfikaty i atesty:

- Certyfikat zgodności przyznany przez Instytut Techniki Budowlanej, poświadczający klasę odporności ogniowej.

- Certyfikat ETA, który jest podstawą posługiwania się oznakowaniem CE.

- Certyfikat poświadczający klasę antywłamaniową (RC3).

- W/w certyfikaty (skany ) obligatoryjnie należy dołączyć do oferty.

Dodatkowe informacje:

- Drzwi oraz ich montaż i wyposażenie muszą spełniać wszelkie wymagane normy i przepisy obowiązującego prawa dot. bezpieczeństwa pożarowego.

- Ze względu na specyfikę zamówienia zaleca się, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną miejsc objętych niniejszym zamówieniem, jednak nie jest to warunek konieczny.

- Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym szczegóły techniczne montażu drzwi (między innymi kolor, okucia, kierunek otwierania drzwi).