załącznik nr 1 do SIWZ

znak sprawy: LUB-AD.271.3.2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Statystycznego w Lublinie” z podziałem na części.

UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów winien być osiągnięty na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu  (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia opublikowania ogłoszenia dostępny jest pod załącznikami do SIWZ).

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów niefunkcjonujących na rynku w chwili opublikowania ogłoszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po opublikowaniu ogłoszenia Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

Opis przedmiotu zamówienia – zawartość dokumentu:

- część 1 – laptopy mniej wydajne 15,6 cala na potrzeby spisu, – strona 2,

- część 2 – laptopy mniej wydajne 15,6 cala na potrzeby pracy zdalnej – strona 4,

- część 3 – laptopy średnio wydajne 15,6 cala – strona 6,

- część 4 – laptopy bardziej wydajne 15,6 cala – strona 8,

- część 5 – laptopy wydajne 15,6 cala – strona 10,

- część 6 – laptopy średnio wydajne 17 cali – strona 12,

- część 7 – monitory komputerowe 24 cala  – strona 14,

- część 8 – monitory komputerowe 27 cala  – strona 15.

Część 1 – laptopy mniej wydajne 15,6 cala na potrzeby spisu - 6 sztuk

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca); nie dopuszcza się zapisu „spełnia minimalne wymagania” |
| Przekątna i rozdzielczość ekranu | Ekran o przekątnej min 15,6" o rozdzielczości FHD LED (1920x1080) |  |
| Wydajność | Procesor klasy x86 ze zintegrowaną grafiką, Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Mark wynik co najmniej 7000 punktów (wynik dostępny pod adresem: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html). |  |
| Pamięć RAM | Pamięć operacyjna: Min 8 GB DDR4 min. 2133 MHz możliwość rozbudowy do min 32 GB | (proszę podać wartość w GB wpisując: 8, 16, 32) |
| Pamięć masowa | Parametry pamięci masowej: Min 256GB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. |  |
| Karta graficzna | Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna |  |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. |  |
| Bezpieczeństwo | obecny moduł TPM min. 2.0 |  |
| Multimedia | Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki cyfrowy mikrofon, kamera internetowa HD trwale zainstalowana w obudowie |  |
| Klawiatura | Klawiatura wyspowa układ US –QWERTY odporna na zachlapanie, minimum 106 klawiszy z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej. |  |
| Bateria i zasilanie | Czas pracy na baterii minimum 8 godzin według dokumentacji producenta laptopa. Zasilacz o mocy min. 45 W. |  |
| Waga i wymiary | Waga nie więcej niż: 3 kg |  |
| Obudowa | Obudowa laptopa powinna umożliwiać łatwą wymianę dysku oraz pamięci RAM przez użytkownika bez potrzeby interwencji |  |
| BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera, nr seryjnym komputera, wersji BIOS (z datą), modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania, informacji o ilości, typie i obsadzeniu pamięci RAM, informacji o dysku twardym: model oraz pojemność, informacji o MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, numerze matrycy. Obsługa WoL |  |
| System operacyjny | Licencja bezterminowa na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. |  |
| Porty i złącza | RJ-45 (nie dopuszcza się przejściówek) Min. 2x USB 3.1 VGA lub HDMI lub Display Port Audio: line-in/mikrofon (combo z Audio line-out) Audio: line-out/słuchawki (combo z Audio line-in) Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną z diodami sygnalizującymi status. |  |
| Gwarancja | Gwarancji jakości producenta: Na okres co najmniej 12 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |  |

Część 2 – laptopy mniej wydajne 15,6 cala na potrzeby pracy zdalnej – 25 sztuk

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca); nie dopuszcza się zapisu „spełnia minimalne wymagania” |
| Przekątna i rozdzielczość ekranu | Ekran o przekątnej min 15,6" o rozdzielczości FHD LED (1920x1080) |  |
| Wydajność | Procesor klasy x86 ze zintegrowaną grafiką, Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Mark wynik co najmniej 7000 punktów (wynik dostępny pod adresem: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html). |  |
| Pamięć RAM | Pamięć operacyjna: Min 8 GB DDR4 min. 2133 MHz możliwość rozbudowy do min 32 GB | (proszę podać wartość w GB wpisując: 8, 16, 32) |
| Pamięć masowa | Parametry pamięci masowej: Min 256GB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. |  |
| Karta graficzna | Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna |  |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. |  |
| Bezpieczeństwo | obecny moduł TPM min. 2.0 |  |
| Multimedia | Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki cyfrowy mikrofon, kamera internetowa HD trwale zainstalowana w obudowie |  |
| Klawiatura | Klawiatura wyspowa układ US –QWERTY odporna na zachlapanie, minimum 106 klawiszy z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej. |  |
| Bateria i zasilanie | Czas pracy na baterii minimum 8 godzin według dokumentacji producenta laptopa. Zasilacz o mocy min. 45 W. |  |
| Waga i wymiary | Waga nie więcej niż: 3 kg |  |
| Obudowa | Obudowa laptopa powinna umożliwiać łatwą wymianę dysku oraz pamięci RAM przez użytkownika bez potrzeby interwencji |  |
| BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera, nr seryjnym komputera, wersji BIOS (z datą), modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania, informacji o ilości, typie i obsadzeniu pamięci RAM, informacji o dysku twardym: model oraz pojemność, informacji o MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, numerze matrycy. Obsługa WoL |  |
| System operacyjny | Licencja bezterminowa na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. |  |
| Porty i złącza | RJ-45 (nie dopuszcza się przejściówek) Min. 2x USB 3.1 VGA lub HDMI lub Display Port Audio: line-in/mikrofon (combo z Audio line-out) Audio: line-out/słuchawki (combo z Audio line-in) Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną z diodami sygnalizującymi status. |  |
| Gwarancja | Gwarancji jakości producenta: Na okres co najmniej 12 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |  |

Część 3 – laptopy średnio wydajne 15,6 cala – 25 sztuk

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca); nie dopuszcza się zapisu „spełnia minimalne wymagania” |
| Przekątna i rozdzielczość ekranu | Ekran o przekątnej min 15,6" o rozdzielczości FHD LED (1920x1080) |  |
| Wydajność | Procesor klasy x86 ze zintegrowaną grafiką, Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Mark wynik co najmniej 7400 punktów (wynik dostępny pod adresem: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html). |  |
| Pamięć RAM | Pamięć operacyjna: Min 8 GB DDR4 min. 2133 MHz możliwość rozbudowy do min 32 GB | (proszę podać wartość w GB wpisując: 8, 16, 32) |
| Pamięć masowa | Parametry pamięci masowej: Min 256GB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. |  |
| Karta graficzna | Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna |  |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. |  |
| Bezpieczeństwo | obecny moduł TPM min. 2.0 |  |
| Multimedia | Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki cyfrowy mikrofon, kamera internetowa HD trwale zainstalowana w obudowie |  |
| Klawiatura | Klawiatura wyspowa układ US –QWERTY odporna na zachlapanie, minimum 106 klawiszy z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej. |  |
| Bateria i zasilanie | Czas pracy na baterii minimum 8 godzin według dokumentacji producenta laptopa. Zasilacz o mocy min. 45 W. |  |
| Waga i wymiary | Waga nie więcej niż: 3 kg |  |
| Obudowa | Obudowa laptopa powinna umożliwiać łatwą wymianę dysku oraz pamięci RAM przez użytkownika bez potrzeby interwencji |  |
| BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera, nr seryjnym komputera, wersji BIOS (z datą), modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania, informacji o ilości, typie i obsadzeniu pamięci RAM, informacji o dysku twardym: model oraz pojemność, informacji o MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, numerze matrycy. Obsługa WoL |  |
| System operacyjny | Licencja bezterminowa na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. |  |
| Porty i złącza | RJ-45 (nie dopuszcza się przejściówek) Min. 2x USB 3.1 VGA lub HDMI lub Display Port Audio: line-in/mikrofon (combo z Audio line-out) Audio: line-out/słuchawki (combo z Audio line-in) Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną z diodami sygnalizującymi status. |  |
| Gwarancja | Gwarancji jakości producenta: Na okres co najmniej 12 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |  |

Część 4 – laptopy bardziej wydajne 15,6 cala – 25 sztuk

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca); nie dopuszcza się zapisu „spełnia minimalne wymagania” |
| Przekątna i rozdzielczość ekranu | Ekran o przekątnej min 15,6" o rozdzielczości FHD LED (1920x1080) |  |
| Wydajność | Procesor klasy x86 ze zintegrowaną grafiką, Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Mark wynik co najmniej 7800 punktów (wynik dostępny pod adresem: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html). |  |
| Pamięć RAM | Pamięć operacyjna: Min 8 GB DDR4 min. 2133 MHz możliwość rozbudowy do min 32 GB | (proszę podać wartość w GB wpisując: 8, 16, 32) |
| Pamięć masowa | Parametry pamięci masowej: Min 256GB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. |  |
| Karta graficzna | Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna |  |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. |  |
| Bezpieczeństwo | obecny moduł TPM min. 2.0 |  |
| Multimedia | Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki cyfrowy mikrofon, kamera internetowa HD trwale zainstalowana w obudowie |  |
| Klawiatura | Klawiatura wyspowa układ US –QWERTY odporna na zachlapanie, minimum 106 klawiszy z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej. |  |
| Bateria i zasilanie | Czas pracy na baterii minimum 8 godzin według dokumentacji producenta laptopa. Zasilacz o mocy min. 45 W. |  |
| Waga i wymiary | Waga nie więcej niż: 3 kg |  |
| Obudowa | Obudowa laptopa powinna umożliwiać łatwą wymianę dysku oraz pamięci RAM przez użytkownika bez potrzeby interwencji |  |
| BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera, nr seryjnym komputera, wersji BIOS (z datą), modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania, informacji o ilości, typie i obsadzeniu pamięci RAM, informacji o dysku twardym: model oraz pojemność, informacji o MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, numerze matrycy. Obsługa WoL |  |
| System operacyjny | Licencja bezterminowa na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. |  |
| Porty i złącza | RJ-45 (nie dopuszcza się przejściówek) Min. 2x USB 3.1 VGA lub HDMI lub Display Port Audio: line-in/mikrofon (combo z Audio line-out) Audio: line-out/słuchawki (combo z Audio line-in) Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną z diodami sygnalizującymi status. |  |
| Gwarancja | Gwarancji jakości producenta: Na okres co najmniej 12 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |  |

Część 5 – laptopy wydajne 15,6 cala – 20 sztuk

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca); nie dopuszcza się zapisu „spełnia minimalne wymagania” |
| Przekątna i rozdzielczość ekranu | Ekran o przekątnej min 15,6" o rozdzielczości FHD LED (1920x1080) |  |
| Wydajność | Procesor klasy x86 ze zintegrowaną grafiką, Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Mark wynik co najmniej 8200 punktów (wynik dostępny pod adresem: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html). |  |
| Pamięć RAM | Pamięć operacyjna: Min 8 GB DDR4 min. 2133 MHz możliwość rozbudowy do min 32 GB | (proszę podać wartość w GB wpisując: 8, 16, 32) |
| Pamięć masowa | Parametry pamięci masowej: Min 256GB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. |  |
| Karta graficzna | Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna |  |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. |  |
| Bezpieczeństwo | obecny moduł TPM min. 2.0 |  |
| Multimedia | Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki cyfrowy mikrofon, kamera internetowa HD trwale zainstalowana w obudowie |  |
| Klawiatura | Klawiatura wyspowa układ US –QWERTY odporna na zachlapanie, minimum 106 klawiszy z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej. |  |
| Bateria i zasilanie | Czas pracy na baterii minimum 8 godzin według dokumentacji producenta laptopa. Zasilacz o mocy min. 45 W. |  |
| Waga i wymiary | Waga nie więcej niż: 3 kg |  |
| Obudowa | Obudowa laptopa powinna umożliwiać łatwą wymianę dysku oraz pamięci RAM przez użytkownika bez potrzeby interwencji |  |
| BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera, nr seryjnym komputera, wersji BIOS (z datą), modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania, informacji o ilości, typie i obsadzeniu pamięci RAM, informacji o dysku twardym: model oraz pojemność, informacji o MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, numerze matrycy. Obsługa WoL |  |
| System operacyjny | Licencja bezterminowa na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. |  |
| Porty i złącza | RJ-45 (nie dopuszcza się przejściówek) Min. 2x USB 3.1 VGA lub HDMI lub Display Port Audio: line-in/mikrofon (combo z Audio line-out) Audio: line-out/słuchawki (combo z Audio line-in) Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną z diodami sygnalizującymi status. |  |
| Gwarancja | Gwarancji jakości producenta: Na okres co najmniej 12 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |  |

Część 6 – laptopy średnio wydajne 17 cali – 23 sztuki

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca); nie dopuszcza się zapisu „spełnia minimalne wymagania” |
| Przekątna i rozdzielczość ekranu | Ekran o przekątnej min 17" o rozdzielczości min FHD LED (1920x1080) |  |
| Wydajność | Procesor klasy x86 ze zintegrowaną grafiką, Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Mark wynik co najmniej 7500 punktów (wynik dostępny pod adresem: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html). |  |
| Pamięć RAM | Pamięć operacyjna: Min 8 GB DDR4 min. 2133 MHz możliwość rozbudowy do min 32 GB | (proszę podać wartość w GB wpisując: 8, 16, 32) |
| Pamięć masowa | Parametry pamięci masowej: Min 256GB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. |  |
| Karta graficzna | Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna |  |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. |  |
| Bezpieczeństwo | obecny moduł TPM min. 2.0 |  |
| Multimedia | Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki cyfrowy mikrofon, kamera internetowa HD trwale zainstalowana w obudowie |  |
| Klawiatura | Klawiatura wyspowa układ US –QWERTY odporna na zachlapanie, minimum 106 klawiszy z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej. |  |
| Bateria i zasilanie | Czas pracy na baterii minimum 8 godzin według dokumentacji producenta laptopa. Zasilacz o mocy min. 45 W. |  |
| Waga i wymiary | Waga nie więcej niż: 3 kg |  |
| Obudowa | Obudowa laptopa powinna umożliwiać łatwą wymianę dysku oraz pamięci RAM przez użytkownika bez potrzeby interwencji |  |
| BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera, nr seryjnym komputera, wersji BIOS (z datą), modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania, informacji o ilości, typie i obsadzeniu pamięci RAM, informacji o dysku twardym: model oraz pojemność, informacji o MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, numerze matrycy. Obsługa WoL |  |
| System operacyjny | Licencja bezterminowa na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. |  |
| Porty i złącza | RJ-45 (nie dopuszcza się przejściówek) Min. 2x USB 3.1 VGA lub HDMI lub Display Port Audio: line-in/mikrofon (combo z Audio line-out) Audio: line-out/słuchawki (combo z Audio line-in) Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną z diodami sygnalizującymi status. |  |
| Gwarancja | Gwarancji jakości producenta: Na okres co najmniej 12 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |  |

Część 7 – monitory komputerowe 24 cala – 50 sztuk

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Ekran | Min. 24 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1080 pikseli, matryca matowa |  |
| Parametry obrazu | Odwzorowanie 16.7 miliona kolorów, kontrast typowy min. 1000:1, jasność min. 250 cd/m2, czas reakcji matrycy max. 5ms |  |
| Wejścia wideo i inne | 1x DP, 1x DVI-D lub 1x D-SUB, wejście/wyjście audio |  |
| Obudowa i regulacja monitora | regulacja wysokości |  |
| Menu monitora | Regulacja jasności Regulacja kontrastu Regulacja koloru (sRGB, 5000K, 6500K, 7500K, Użytkownika (R,G,B) Menu w języku polskim oraz angielskim. |  |
| Kable | kabel DVI-D o długości minimum 1.8m, kabel DP o długości minimum 1.8m, kabel zasilający o długości minimum 1,8m, Kabel zasilający |  |
| Gwarancja | Gwarancja min 12 miesięcy, wymiana lub naprawa monitora w miejscu użytkowania, następnego dnia roboczego od zgłoszenia Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, | (proszę podać okres oferowanej gwarancji w miesiącach) |
| dokumentacja | Instrukcja obsługi monitora |  |

Część 8 – monitory komputerowe 27 cali – 60 sztuk

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Ekran | Min. 27 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1080 pikseli, matryca matowa |  |
| Parametry obrazu | Odwzorowanie 16.7 miliona kolorów, kontrast typowy min. 1000:1, jasność min. 250 cd/m2, czas reakcji matrycy max. 5ms |  |
| Wejścia wideo i inne | 1x DP, 1x DVI-D lub 1x D-SUB, wejście/wyjście audio |  |
| Obudowa i regulacja monitora | regulacja wysokości |  |
| Menu monitora | Regulacja jasności Regulacja kontrastu Regulacja koloru (sRGB, 5000K, 6500K, 7500K, Użytkownika (R,G,B) Menu w języku polskim oraz angielskim. |  |
| Kable | kabel DVI-D o długości minimum 1.8m, kabel DP o długości minimum 1.8m, kabel zasilający o długości minimum 1,8m, Kabel zasilający |  |
| Gwarancja | Gwarancja min 12 miesięcy, wymiana lub naprawa monitora w miejscu użytkowania, następnego dnia roboczego od zgłoszenia Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, | (proszę podać okres oferowanej gwarancji w miesiącach) |
| dokumentacja | Instrukcja obsługi monitora |  |