# Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Sprawa numer: 37/POPT/PN/2015

Opis Przedmiotu Zamówienia

Część  3

Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego do tworzenia wysokiej jakości wizualizacji kartograficznej, zawierającego narzędzia do zarządzania i analizowania danymi geograficznymi oraz narzędzia do tworzenia i edycji tych danych w ramach postępowania:

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, informatycznego oraz oprogramowania w ramach projektu finansowanego ze środków POPT 2014 – 2020 (oś priorytetowa I: Zasoby ludzkie, działanie 1.2. Wsparcie stanowisk pracy; oś priorytetowa II: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności, działanie 2.1. Wsparcie instytucji) dotyczącego wsparcia informatycznego stanowisk pracy jednostek statystyki publicznej realizujących zadania na rzecz polityki spójności oraz systemu monitorowania rozwoju STRATEG.”

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą oprogramowania oraz licencji i wsparcia technicznego na okres co najmniej jednego roku od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru według specyfikacji wymienionej w opisie (pkt 1.-8.).

Wskazane w opisie (pkt 1.-8.) nazwy produktów odnoszą się do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania, a zachowanie parametrów określonych jako równoważne, jest konieczne do zachowania kompatybilności.

Wykonawca obejmie przedmiot zamówienia pomocą techniczną w zakresie instalacji, eksploatacji i wszelkich poprawek związanych z dostarczeniem oprogramowania – 
w formie adresu poczty elektronicznej lub kontaktu telefonicznego (w języku polskim, w dni poniedziałek – piątek w godzinach 8:00-16:00 dla wszystkich pracowników Zamawiającego: GUS, CIS i US w okresie minimum 12 miesięcy.

Zamawiający oczekuje ofert spełniających wymagania minimalne oraz że zakupione narzędzia:

- umożliwią dalszą integrację danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł, w tym z baz i systemów informatycznych posiadanych przez statystykę publiczną,

- będą wykorzystywane przez zespół osób posiadających już wieloletnie kompetencje w zakresie analizy danych przestrzennych, ich edycji i zarządzania nimi oraz tworzenia wizualizacji kartograficznej,

- posłużą do kontynuowania prac statystyki realizowanych na rzecz polityki spójności w zakresie rozwijania analiz przestrzennych.

- Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych do produktów wykorzystywanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca oferujący produkt równoważny musi wykazać spełnienie wszystkich warunków poniżej.

- Równoważność oznacza, że:

- Warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania są nie gorsze niż licencja każdego z produktów określonych w punkcie a,

- Nabycie licencji oprogramowania równoważnego pozwala na legalne używanie posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania,

- Funkcjonalność oprogramowania równoważnego nie może być gorsza od funkcjonalności oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego, przy czym pod pojęciem funkcjonalności Zamawiający rozumie zbiór funkcji oprogramowania określających zakres jego wykorzystania z wyłączeniem wyglądu interfejsu,

- Oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego,

- Oprogramowanie równoważne nie może zakłócić pracy środowiska systemowo-programowego Zamawiającego,

- Oprogramowanie równoważne musi w pełni współpracować z systemami już eksploatowanymi u Zamawiającego (systemy operacyjne na stacjach roboczych: MS Windows 8.1 Pro, 8 Pro, 7 Pro oraz systemy operacyjne na serwerach: MS Windows Server/2008/2008R2/2012/2012R2),

- Oprogramowanie równoważne musi zapewniać pełną, równoległą współpracę w czasie rzeczywistym i pełną funkcjonalną zamienność produktu z produktami stosowanymi przez Zamawiającego.

Zamawiający posiada dedykowane środowisko:

1) sprzętowe:

a) serwery HP: z system operacyjny Win 2008 R2 Enterprise (32 GB RAM/ 2 x 6-Core Intel Xeon, 2933 MHz/ 2 x 300 GB HDD); z system operacyjny Win 2008 R2 Enterprise (96 GB RAM/ 2 x 6-Core Intel Xeon, 2933 MHz/ 2 x 146 GB HDD).

b) stacje robocze PC (Dell-OptiPlex 755 - IntelCore 2 Duo CPU/1 GB RAM/250 GB HDD; Action-VB - IntelCore 2 Duo CPU/2 GB RAM/250 GB HDD; Lenovo ThinkCentre- IntelCore-i5/4 GB RAM/500 GB HDD; HP ProDesk-IntelCore-i5/8 GB RAM/1000 GB HDD; NTT Business W582G-AMD APU A8-5600K/8 GB RAM/1000 GB HDD)

2) systemowe:

a) systemy operacyjne (32/64 bitowe) na stacjach roboczych (MS Windows 8.1 Pro, 8 Pro, 7 Pro),

b) systemy operacyjne (32/64 bitowe)  na serwerach (MS Windows Server 2008 /2008R2 /2012/2012R2).

3) programowe: Adobe Creative Suite 6 Design and Web Premium PL Win; Adobe Acrobat XI Professional PL Win; Adobe Photoshop Extended CS6 PL Win; Enterprise Architect Ultimate Edition; CorelDRAW Graphics Suite X6 PL Win; MS Visual Studio 2012 Professional PL; MS Project Professional 2010/2013; Telerik DevCraft Ultimate Developer License; Altova XMLSpy 2013 Enterprise Edition; Altova StyleVision 2013 Enterprise Edition; MapInfo Pro 11; ArcGIS 10.1-10.3.

Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany sprzętu) Zamawiającego i między jednostkami organizacyjnymi statystyki publicznej.

- Dostawa 2 szt. licencji oprogramowania do wizualizacji kartograficznej, umożliwiającego wizualizację i zarządzanie danymi geograficznymi oraz przeprowadzanie zaawansowanych analiz przestrzennych; z rocznym serwisem licencji, oprogramowanie w najnowszej wersji.

Wymagania minimalne: oprogramowanie, które:

- zawiera polską nakładkę na interfejs użytkownika,

- zapewnia możliwość korzystania z licencji sieciowej,

- licencja sieciowa umożliwia rozproszoną architekturę instalacji - menedżer licencji  może być zainstalowany oddzielnie od oferowanej aplikacji na osobnej maszynie, wyposażonej w systemy operacyjne: Windows Server 2012 R2/2012 Standard i Datacenter; Windows Server 2008 R2/2008 Standard, Enterprise i  Datacenter; Windows 8.1/8/7 Professional i Enterprise; Red Hat Enterprise Linux Server 6/5; SUSE Linux Enterprise Server 11,

- zapewnia obsługę polskich układów współrzędnych - minimum układów: WGS 84, PUWG 1992, PUWG 2000, PUWG 1965, PUWG 1942, GUGiK 1980, Borowa Góra, UTM,

- zapewnia generowanie legendy uwzględniającej zmianę przezroczystości wyświetlania warstwy oraz możliwość automatycznego wyświetlenia w legendzie liczby obiektów w danej warstwie,

- zapewnia zaawansowane automatyczne etykietowanie, w tym: wykrywanie konfliktów, kontrolę wyświetlania, możliwość przypisania wag, zarządzanie położeniem wyświetlania etykiet, automatyczną redukcję wielkości czcionki, rozciąganie wyrazów dla etykiet linii i poligonów, zaawansowane rozmieszczanie etykiet na krzywych,

- umożliwia tworzenie opisów na podstawie wygenerowanych etykiet i przechowywania ich w dokumencie mapy lub bazie danych oraz edycję każdego opisu osobno,

- zapewnia możliwość selekcji danych przestrzennych według atrybutów, położenia oraz interaktywnie na mapie,

- umożliwia określenie stopnia podobieństwa obiektów na podstawie wartości atrybutów,

- zapewnia możliwość tworzenia kartogramów i kartodiagramów – prezentację unikalnych wartości danych, danych podzielonych na przedziały, możliwość stworzenia mapy kropkowej, wykresów kołowych i słupkowych,

- zapewnia możliwość wykonywania klasyfikacji ilościowej danych wektorowych metodami: równe przedziały, definiowane przedziały, kwantylowe przedziały, naturalne przerwy w ciągłości danych, przedziały geometryczne, odchylenie standardowe,

- zapewnia możliwość utworzenia nowej warstwy za pomocą sumy obiektów z innych warstw,

- zapewnia możliwość powiększenia poszczególnych obszarów podczas edycji do 1000% (okno lupy),

- posiada narzędzia do kontroli integralności danych atrybutowych – tworzenie i obsługa słowników wartości i zakresowych,

- zapewnia odczyt danych GPS i GPX oraz możliwość konwersji danych GPX do obiektów,

- zapewnia możliwość wczytania danych serwowanych za pomocą usług OGC,

- zapewnia obsługę GML,

- posiada możliwość konwersji pliku KML do warstwy GIS z zachowaniem symbolizacji,

- zapewnia możliwość odczytu plików .xls oraz eksportu bezpośrednio do plików .xls,

- zapewnia możliwość tworzenia geobaz plikowych zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych przy pomocy licencji, zapewnia narzędzia do generowania licencji, istnieje możliwość dodatkowego ograniczenia czasowego dla ważności licencji oraz ograniczenia możliwości eksportu danych z zabezpieczonej geobazy,

- zapewnia możliwość eksportu mapy do plików .pdf z obsługą zarządzania warstwami oraz eksportu mapy do plików .bmp, .tiff, .png, .gif, .jpeg, .ai, .svg, .emf.,

- zapewnia odczyt danych przestrzennych zapisanych w wielodostępnej bazie danych,

- zapewnia odczyt lub import następujących formatów danych rastrowych: .dat, .img, .bil, .bip, .bsq, .bag, .bmp, .bpw, .raw, .dt0, .dt1, .dt2, .ecw, .fst, .ers, .gis, .raw, .flt, .grd, .gif, .gfw, .grb, .hdf, .hgt, .rst, .cit, .cot, .jpg, .blx, .sid, .sdw, .ntf, .png, .gff, .ddf, .tiff, .tfw.,

- pozwala na tworzenie piramid rastrów i obsługiwać metody ich przepróbkowania tj. najbliższe sąsiedztwo, interpolacja bilinearna, splot sześcienny, większości,

- obsługuje tworzenie zasięgu przestrzennego ograniczającego  analizę (maska),

- posiada podstawowe narzędzia geoprzetwarzania, tj. bufor, wycinanie, przecinanie, złączenie przestrzenne,

- pozwala na zastosowanie narzędzia geoprzetwarzania dla wielu warstw jednocześnie,

- pozwala na łączenie narzędzi geoprzetwarzania w ciąg operacji z wykorzystaniem wizualnego środowiska modelowania, nie wymagającego umiejętności programowania jak również możliwość zapisu takiego ciągu operacji,

- posiada środowisko programistyczne pozwalające na automatyzację prac i tworzenie nowych narzędzi za pomocą skryptów,

- pozwala na tworzenie i obsługę serii map i atlasów z wykorzystaniem narzędzi do automatycznego generowania podziałów arkuszowych, umożliwia dołączenia do każdego arkusza numeru, nazwy i wartości z tabeli atrybutów, które będą się automatycznie zmieniać wraz ze zmianą arkusza.

Dla realizacji prac w zakresie analizy danych przestrzennych, ich edycji i zarządzania nimi oraz tworzenia wysokiej jakości wizualizacji kartograficznej, Zamawiający posiada środowisko oprogramowania ArcGIS.

- Dostawa 14 szt. licencji oprogramowania do wizualizacji kartograficznej, które umożliwia edycję różnych formatów danych, w tym warstw informacyjnych i wielodostępnych geobaz; z rocznym serwisem licencji, oprogramowanie w najnowszej wersji.

Wymagania minimalne: powinno zapewniać wykorzystanie funkcjonalności wymienionych dla licencji w punkcie 1. oraz możliwość:

- zastosowania kartograficznego modelu danych, tj. możliwości zmiany kształtu lub symbolizacji obiektu na mapie bez zmiany jego danych (położenia i własności), możliwość tworzenia i usuwania reprezentacji obiektów, tworzenia reguł zarządzających reprezentacjami oraz zapis reprezentacji w bazie danych wraz z możliwością stosowania ich na wielu mapach,

- tworzenia i edycji relacji pomiędzy obiektami z różnych warstw: relacji jeden-do-jednego, jeden-do-wielu, wiele-do-wielu,

- ładowania do bazy danych załączników w dowolnym formacie,

- tworzenia, zarządzania i edycji topologii danych przestrzennych jako narzędzia kontroli poprawności danych, w tym dodawania i usuwania reguł topologicznych i ocenę topologii,

- tworzenia w bazie danych mozaiki rastrów wraz z odniesieniem przestrzennym, dodawania i usuwania rastrów z mozaiki oraz prowadzenia analiz na takim zbiorze danych,

- zamiany serwisu WFS na edytowalną warstwę GIS,

- zarządzania wielodostępną bazą danych, tj. do tworzenia i ładowania do bazy wielodostępnej danych wektorowych i rastrowych, definiowania użytkowników i ról przy połączeniach z bazą danych,

- prowadzenia wielodostępnej edycji, tj. edycji tych samych klas obiektów jednocześnie przez różnych użytkowników bez zakładania blokad na obiekty,

- tworzenia replik danych wektorowych i rastrowych, synchronizację podłączonych replik, porównanie schematów replik oraz wymianę danych pomiędzy rozłączonymi replikami za pomocą plików XML lub ZIP,

- identyfikacji użytkowników edytujących poszczególne obiekty w bazie danych za pomocą zapisu informacji w tabeli atrybutów warstwy, informacja zawiera nazwę użytkownika, który stworzył lub wyedytował dany obiekt oraz czas, w którym dokonano edycji,

- wykorzystania narzędzia geoprzetwarzania do upraszczania linii, wygładzania obiektów liniowych i powierzchniowych,

- tworzenia sieci o ustalonym kierunku przepływu w tym na konwersję istniejących obiektów do sieci, ustalania lub zmiany kierunku przepływu, łączenia i rozłączania obiektów w sieci, ustalania reguł łączenia segmentów i węzłów sieci.

Dla realizacji prac w zakresie tworzenia wysokiej jakości wizualizacji kartograficznej, analizowania i zarządzania danymi geograficznymi oraz tworzenia i edycji tych danych, Zamawiający posiada środowisko oprogramowania ArcGIS.

- Dostawa 2 szt. licencji oprogramowania do wizualizacji kartograficznej, umożliwiającego wizualizację i zarządzanie danymi geograficznymi, przeprowadzanie zaawansowanych analiz przestrzennych, edycję różnych formatów danych, w tym warstw informacyjnych i wielodostępnych geobaz, wykorzystanie narzędzi do interpolacji danych oraz analizy i przetwarzania danych rastrowych; z rocznym serwisem licencji, oprogramowanie w najnowszej wersji.

Wymagania minimalne: oprogramowanie powinno zapewniać wykorzystanie funkcjonalności wymienionych dla licencji w punktach 1 i 2 oraz umożliwiać:

- analizę danych, z wykorzystaniem narzędzi do generowania: histogramu, wykresu Normal QQ Plot i General QQ Plot, mapy Voronoia, analizę trendu, semiwariogramu i kowariancji, krosskowariancji,

- przeprowadzanie interpolacji, optymalizację parametrów wejściowych oraz określenie jakości modelu,

- obsługę następujących metod interpolacji deterministycznej: Ważonych Odwrotnych Odległości, Radialnej Funkcji Bazowej, Globalnej Interpolacji Wielomianowej, Lokalnej Interpolacji Wielomianowej,  Diffusion Kernel (wraz z obsługą barier), Kernel smoothing (wraz z obsługą barier),

- obsługę metod interpolacji probabilistycznych Kriging i Cokriging, w tym metod: Kriging zwykły (Ordinary), kriging prosty (Simple), kriging uniwersalny (Universal), kriging wskaźnikowy (Indicator), Kriging Probabilistyczny (Probability), Kriging Rozdzielczy (Disjunctive), Empiryczny  Bayes’a (Empirical Bayesian),

- zastosowanie funkcji kross-walidacji,

- konwersję danych z formatu rastrowego na wektorowy i odwrotnie,

- zapisywanie danych rastrowych do formatu .img , .tif ,

- tworzenie rastrów przedstawiających odległość każdej komórki do zdefiniowanego miejsca lub miejsc, przy obliczaniu odległości ma możliwość uwzględnienie wag (oporu) dla poszczególnych komórek rastra źródłowego,

- ekstrakcję części źródłowego rastra na podstawie atrybutów lub położenia przestrzennego zdefiniowanego przez wielokąt lub okrąg,

- wykonywanie interpolacji punktów i zapisywanie powstałej powierzchni jako raster, interpolacja ma obsługiwać metodę Kriging, Spline oraz IDW,

- wykonywanie operacji matematycznych na wielu rastrach (algebra mapy),

- wykonywanie klasyfikacji nadzorowanej i nienadzorowanej,

- przeprowadzanie analiz rastrowych bazujących na sąsiedztwie komórek ze źródłowego rastra,

- tworzenie rastrów o stałej wartości lub zmiennej (rozkład losowy lub normalny),

- tworzenie wynikowego rastra na podstawie zamiany wartości z rastra źródłowego (reklasyfikacja), jak również na podstawie funkcji transformacji z określeniem wartości minimalnej i maksymalnej nowego rastra,

- generowanie map izoliniowych.

Dla realizacji prac w zakresie tworzenia wysokiej jakości wizualizacji kartograficznej, analizowania i zarządzania danymi geograficznymi oraz tworzenia i edycji tych danych, w tym warstw informacyjnych i wielodostępnych geobaz, interpolacji danych oraz analizy i przetwarzania danych rastrowych, Zamawiający posiada środowisko oprogramowania ArcGIS.

- Dostawa 1 szt. licencji oprogramowania do wizualizacji kartograficznej umożliwiającego wizualizację i zarządzanie danymi geograficznymi, przeprowadzanie zaawansowanych analiz przestrzennych oraz wykorzystanie narzędzi do interpolacji danych oraz analizy i przetwarzania danych rastrowych; z rocznym serwisem licencji, oprogramowanie w najnowszej wersji.

Wymagania minimalne: oprogramowanie powinno zapewniać wykorzystanie funkcjonalności wymienionych dla licencji w punktach 1 oraz 3.1-16.

Dla realizacji prac w zakresie tworzenia wysokiej jakości wizualizacji kartograficznej, analizowania i zarządzania danymi geograficznymi oraz tworzenia i edycji tych danych, Zamawiający posiada środowisko oprogramowania ArcGIS.

- Dostawa 1 szt. licencji oprogramowania do wizualizacji kartograficznej, zawierającego kompletny zestaw narzędzi do zarządzania, analizowania i konwersji danych oraz prowadzenia zaawansowanych prac kartograficznych, w tym narzędzia do interpolacji oraz analizy i przetwarzania danych rastrowych, analizy sieciowej obszarów, do tworzenia trójwymiarowych wizualizacji i analizy oraz modelowanie powierzchni terenu, wizualizacji i analizy trendów zmian danych w czasie i przestrzeni, bezpośredniego odczytu, konwersji i zapisów danych w różnych formatach, do zoptymalizowanej i ustandaryzowanej produkcji baz danych GIS i kartograficznej; z rocznym serwisem licencji, oprogramowanie w najnowszej wersji.

Wymagania minimalne: oprogramowanie powinno zapewniać wykorzystanie funkcjonalności wymienionych dla licencji w punktach 1., 2., 3.1-16 oraz umożliwiać:

- tworzenie zaawansowanych symboli dla przecinających się warstw liniowych,

- wykorzystanie narzędzi do automatycznego poprawiania i uzgadniania geometrii,

- automatyczny transfer atrybutów na podstawie podobieństwa geometrii obiektów,

- automatyczne wyszukiwanie różnic atrybutowych i geometrycznych pomiędzy warstwami,

- tworzenie, zarządzanie i edycję topologii danych przestrzennych do kontroli poprawności danych, w tym dodawanie i usuwanie reguł topologicznych i ocenę topologii,

- tworzenie w bazie danych mozaiki rastrów wraz z odniesieniem przestrzennym, dodawanie i usuwanie rastrów z mozaiki oraz prowadzenie analiz na takim zbiorze danych,

- mozaikowanie danych w locie za pomocą metod: najbliżej środka, najbliżej do Nadiru,  najbliżej obserwatora (punktu wybranego przez użytkownika), na podstawie atrybutu, kolejności w bazie danych, z wyłączeniem wybranych przez użytkownika rastrów,

- zarządzanie wyświetlaniem komórek rastrowych w mozaice rastrów, gdy fragmenty rastrów na siebie nachodzą, dla nachodzących na siebie komórek oprogramowanie - automatyczne wyświetlanie wartości maksymalnej, minimalnej, średniej lub wartości z pierwszego lub ostatniego rastra w mozaice,

- wykorzystanie narzędzi geoprzetwarzania tj. wycinanie obiektów, przecinanie warstw, narzędzi do przeprowadzania analiz bliskości – buforowanie, bliskość, odległość między punktami, rozdzielanie, poligony Thiessena,

- wykorzystanie narzędzi pozwalających automatycznie tworzyć obiekty liniowe z obrysów obiektów powierzchniowych, obiekty powierzchniowe z obiektów liniowych, obiekty punktowe z obiektów powierzchniowych lub linii, obiekty punktowe z wierzchołków wprowadzanych w czasie digitalizacji innych obiektów,

- wykorzystanie narzędzi do automatycznego podziału obiektu liniowego w miejscu wierzchołków wprowadzanych podczas digitalizacji i w punkcie wskazanym na linii,

- wykorzystanie narzędzi, które na podstawie tabeli atrybutów znajdą ile różnych wartości atrybutów znajduje się w danej kolumnie i ile obiektów w warstwie posiada takie atrybuty,

- dopracowanie symbolizacji - maskowanie współbieżnych obiektów linowych oraz maskowanie zakończeń symboli liniowych,

- zastosowanie narzędzia geoprzetwarzania dla wielu warstw jednocześnie,

- wykorzystanie narzędzi do tworzenia danych o charakterze sieciowym z możliwością zarządzania połączeniami pomiędzy warstwami liniowymi i punktowymi, określenia która warstwa przechodzi dołem a która górą (np. w wypadku występowania wiaduktu),

- stworzenie sieci z już istniejących warstw, np. w formacie .shp,

- przeprowadzanie analiz sieciowych z uwzględnieniem wprowadzonych przez użytkownika barier w formie punktu, odcinka lub strefy, które w zależności od potrzeb całkowicie blokują przejazd lub opóźniają go, wprowadzanie barier zapisanych w pliku .shp, ustawienia typu trasy, który jest preferowany lub którego należy unikać,

- wykorzystanie narzędzi do wyznaczania trasy na sieci z uwzględnieniem kosztu przejazdu, wyrażonego m.in. jako czas lub odległość,

- znalezienie najbliższego obiektu lub określonej liczby obiektów od punktu wyznaczonego przez użytkownika, znalezienie punktów w określonej odległości lub o określonym koszcie przejazdu,

- wyznaczanie obszaru obsługiwanego przez dany obiekt na sieci z uwzględnieniem kosztu,

- wyznaczenie matrycy kosztów przejazdu pomiędzy wieloma punktami początkowymi i wieloma punktami końcowymi jednocześnie,

- prezentację danych 3D, tworzenie i edycję symboli 3D, wykonywanie zapytań przestrzennych w 3D oraz pomiarów 3D,

- wykorzystanie narzędzia analitycznego pozwalającego na znajdowanie części wspólnej brył, łączenie brył, bufory 3D wokół punktów i linii, określanie objętości brył,

- wykorzystanie funkcji wypiętrzenia obiektów 2D do obiektów 3D z możliwością zadania innej wysokości dla każdego obiektu, wypiętrzenia obiektów na podstawie wartości atrybutu tworząc symbolizację 3D, funkcja musi działać na modelu danych 3D oraz na modelu globu,

- znalezienie punktów przecięcia oraz segmentów linii podczas przecinania płaszczyzn i linii w 3D,

- tworzenie i analizę modeli terenu w strukturze sieci nieregularnych trójkątów,

- zastosowanie metod interpolacji pozwalających na tworzenie powierzchni ciągłych z danych dyskretnych, tj. Spline, Kriging, metody odwrotnych odległości, metody naturalnego sąsiedztwa,

- reklasyfikację danych rastrowych,

- dodawanie danych przestrzennych ze znacznikiem czasu (dane czasowe) do mapy oraz ich eksplorację, filtrowanie i wyszukiwanie,

- tworzenie animacji przedstawiających chronologiczną zmienność danych czasowych,

- analizę wzorców danych za pomocą wykresów przedstawiających liczbę wystąpień zjawiska w zależności od roku, miesiąca, dnia, godziny,

- tworzenie akcji dla danych czasowych (akcja jako zmiana sposobu wyświetlania obiektów), która następuje w przypadku spełnienia warunku atrybutowego (do atrybutów obiektów) lub przestrzennego (obiekt znajduje się wewnątrz lub przecina obiekt z innej warstwy),

- eksport animacji do plików AVI,

- tworzenie obiektów liniowych z punktów (na podstawie ich identyfikatorów oraz czasu),

- bezpośredni odczytu i zapis danych w formatach: AutoCAD DWG/DXF, DWF, Autodesk MapGuide SDL, AIXM, BMP, CSV, DB2 (non-spatial i spatial), DBF, Bentley MicroStation Design V7 i V8, DTED, FME Feature Store, Esri File Geodatabase, Esri ArcInfo Coverage, Esri ArcSDE, Intergraph Geomedia Access Warehouse, Intergraph GeoMedia SQL Server Warehouse, Intergraph MGE, GeoJSON, JSON, GeoRSS, GeoTIFF, GML, Google Fusion Tables, GPX, Idrisi, IFF, IBM Informix, MS Access, MapInfo MIF/MID, TAB, MS SQL Server, KML, Oracle Spatial Relational, Oracle Spatial Ocject, Oracle non-spatial, Oracle Spatial Point Cloud, PostGIS, PostgreSQL, SQL Lite non-spatial, xls, xml, shp,

- bezpośredni odczyt danych w formatach: mxd, lyr, Esri ArcPad Exchange Format .axf, AutoCAD Civil 3D, AIXM 5, Column Aligned Text (CAT), Digital Map Data Format DMDF, OS Master Map, OS Vector Map District/Local, Geographic Data Management System (GDMS), Genasys GenaMap, Esri Geodatabase xml, GML v2.1.2, ISO8211, Trimble JobXML, LandXML, Open Street Map, PHOCUS PHODAT, S-57 Hydrographic Data, Spatial Archive and Interchange Format SAIF, Schema, Spatial Data Transfer Standard SDTS, Google SketchUp, Standard Linear Format SLF, Vector Product Format Database, WFS, ASCII, Landmark Zycor Graphics File ZGF,

- bezpośredni zapis danych w formatach: Autodesk 3ds, EPS, GIF Rasterizer, Adobe Illustrator EPS, 3D PDF, Geospatial PDF, SVG, VML, VRML, Oracle SQL Loader, ASCII,

- tworzenie przez użytkownika nowych narzędzi do transformacji danych pomiędzy różnymi formatami oraz powiązanie ich w jeden ciąg następujących po sobie operacji (proces transformacji ETL) - operacja powinna być możliwa za pomocą interfejsu graficznego bez konieczności programowania,

- generowanie produktów ściśle odpowiadających określonym specyfikacjom,

- scentralizowane tworzenie i zarządzanie przebiegiem prac produkcji GIS dla m.in. spójności wszystkich operacji produkcyjnych,

- zwiększenie produktywności operatorów, poprzez standaryzację gromadzenia i oceniania danych oraz standaryzację aspektów kartograficznych, przebiegu prac i zarządzania danymi,

- płynne rozwijanie baz danych przy pomocy dodatkowych szablonów, narzędzi konstrukcyjnych oraz oceniania obiektów i atrybutów,

- implementację procesu kontroli jakości, przy użyciu wsadowych operacji kontrolnych,

- standaryzację i centralizację produkcji kartograficznej przy pomocy narzędzi do tworzenia i utrzymania zgromadzonych danych, symbolizacji, kartograficznych elementów pozaramkowych i samych map.

Dla realizacji prac w zakresie tworzenia wysokiej jakości wizualizacji kartograficznej, zarządzania, analizowania i konwersji danych oraz prowadzenia zaawansowanych prac kartograficznych, Zamawiający posiada środowisko oprogramowania ArcGIS.

- Dostawa 26 szt. licencji oprogramowania do wizualizacji kartograficznej, umożliwiającego wizualizację i zarządzanie danymi geograficznymi oraz przeprowadzanie zaawansowanych analiz przestrzennych (licencja bezterminowa), z rocznym serwisem licencji, upgrade do najnowszej wersji, wersja stanowiskowa.

Wymagania minimalne: aktualizacja oprogramowania, która powinna zapewniać wykorzystanie funkcjonalności wymienionych dla licencji w punktach 1.1),4)-30) oraz możliwość korzystania z licencji pojedynczej – do zainstalowania na jednym komputerze.

Dla realizacji prac w zakresie tworzenia wysokiej jakości wizualizacji kartograficznej, analizowania i zarządzania danymi geograficznymi, tworzenia i edycji tych danych, Zamawiający posiada oprogramowanie ArcGIS for Desktop Basic ver. 10.1.

- Dostawa 17 szt. licencji oprogramowania do wizualizacji kartograficznej, umożliwiające wizualizację i zarządzanie danymi geograficznymi oraz przeprowadzanie zaawansowanych analiz przestrzennych (licencja bezterminowa), z rocznym serwisem licencji, upgrade do najnowszej wersji, wersja stanowiskowa.

Wymagania minimalne: aktualizacja oprogramowania, która powinna zapewniać wykorzystanie funkcjonalności wymienionych dla licencji w punktach 1.1),4)-30) oraz możliwość korzystania z licencji pojedynczej – do zainstalowania na jednym komputerze.

Dla realizacji prac w zakresie tworzenia wysokiej jakości wizualizacji kartograficznej, analizowania i zarządzania danymi geograficznymi, tworzenia i edycji tych danych, Zamawiający posiada oprogramowanie ArcGIS for Desktop Basic ver. 10.2.

- Dostawa 1 szt. licencji oprogramowania usprawniającego zarządzanie procesem prowadzonych prac kartograficznych w obszarze publikacji map i udostępniania funkcjonalności GIS w sieci komputerowej; licencja bezterminowa, wersja sieciowa, z rocznym serwisem licencji, oprogramowanie w najnowszej wersji.

Wymagania minimalne: oprogramowanie, które:

- zawiera polską nakładkę na interfejs użytkownika,

- jako pojedyncza licencja oprogramowania umożliwia rozproszoną architekturę instalacji poszczególnych komponentów (różne komponenty systemu mogą być zainstalowane na osobnych maszynach),

- umożliwia skonfigurowanie serwerów obsługujących aplikację w architekturze wysokiej dostępności (High Availibility),

- umożliwia publikację map i udostępnianie funkcjonalności GIS w sieci komputerowej z poziomu przeglądarki,

- zapewnia dostęp do usług danych przestrzennych, opisowych i multimedialnych umożliwiających w bazie danych ładowanie danych, ekstrakcję danych (przeglądanie, zapytania, wyszukiwanie, eksport do różnych formatów), replikację danych (jednokierunkową, dwukierunkową i check-in, check-out) i synchronizację danych,

- zapewnia dostęp do środowiska i narzędzi do zarządzania dużymi zasobami danych przestrzennych w relacyjnych bazach danych (RDBMS) tj. IBM DB2, Informix Dynamic Server, Oracle, Microsoft SQL Server, Microsoft Windows Azure SQL Database, PostgreSQL, SAP Sybase, Teradata Database,

- zapewnia nieograniczony dostęp do wielodostępnej bazy danych przestrzennych (nieograniczona liczba użytkowników oraz możliwość jednoczesnej edycji  danych przez wielu użytkowników),

- umożliwia wykorzystanie nieograniczonej pojemności bazy danych przestrzennych i obsługi  minimum 4 rdzeni procesora serwera,

- zapewnia natywne wsparcie dla środowiska 64-bitowego, może pracować z systemami operacyjnymi: Windows 8.1/8/7 Professional i Enterprise; Windows Server 2008 R2/2012R2/2012/2008R2 Standard, Enterprise, and Datacente,

- umożliwia publikację serwisów internetowych (Web Services) z obsługą standardów OGC: KML 2.1, KML 2.2, WMS 1.1.1, WMS 1.3, SLD 1.0, WMTS 1.0.0, WPS 1.0.0, WCS 1.0, WCS  1.1, WCS 1.1.1, WFS 1.0, WFS 1.1 i WFS-T 1.1, WFS 2.0, Filter Encoding Implementation Specification 1.1, Catalog Services 1.0-Z39.50, CSW 2.0.1, CSW 2.0.2, Simple Features GML, GML 3.1.x.,

- zapewnia możliwość konfiguracji usługi WFS w zakresie obsługi schematu aplikacyjnego GML właściwego dla modelu danych źródłowych,

- umożliwia publikację danych za pomocą usługi WMS udostępniającej dane wielowymiarowe,

- umożliwia dostęp do usług mapowych za pomocą protokołu/interfejsu REST i SOAP,

- posiada moduł obsługiwany przez przeglądarkę internetową, pozwalający na tworzenie i udostępnienie map, aplikacji mapowych, danych oraz definiowanie grup użytkowników, którzy mogą korzystać z udostępnionych zasobów. Moduł licencjonowany jest na zasadzie subskrypcji. Korzystanie z modułu wymaga posiadania aktywnej umowy serwisowej,

- umożliwia uwierzytelnianie użytkowników za pomocą Windows Active Directory, protokołu LDAP oraz protokołu SAML 2.0,

- umożliwia tworzenie aplikacji mapowych dostępnych przez przeglądarkę internetową za pomocą prostych narzędzi, niewymagających umiejętności programistycznych, w środowiskach Flex™, SilverLight™ oraz JavaScript,

- umożliwia łączenie wielu serwisów mapowych w jednej aplikacji internetowej,

- umożliwia wykonywanie po stronie serwera zaawansowanych analiz przestrzennych,

- umożliwia udostępnianie serwisów mapowych dla różnych typów aplikacji klienckich:  aplikacje klasy desktop, aplikacje pracujące w środowisku przeglądarek internetowych, aplikacje na urządzenia mobilne,

- umożliwia przypisanie statycznych identyfikatorów (niezależnych od kolejności warstw) warstwom obiektów w publikowanych serwisach mapowych,

- zapewnia narzędzia do obsługi mapy poprzez interfejs graficzny w zakresie definiowania startowego okna powitalnego, umieszczenia dowolnego logo w interfejsie graficznym portalu mapowego, przesuwania i centrowania mapy, powiększania i pomniejszania mapy (suwak skali, okienko skali, narzędzia lupy, pełny zasięg), posiada zakładki przestrzenne, szybkie przełączanie pomiędzy mapami, identyfikację obiektów (wyświetlanie informacji opisowych, graficznych, stron internetowych i innych informacji multimedialnych dla wskazanych w obszarze mapy obiektów przestrzennych), umożliwia pomiar odległości i powierzchni na mapie, odczyt współrzędnych punktu na mapie, wyszukiwanie obiektów według atrybutów i według położenia, formułowanie zapytań SQL do danych przestrzennych, możliwość projekcji publikowanych danych przestrzennych zapisanych w różnych kartograficznych układach odniesienia (w tym obsługa układów: WGS 84, PUWG 1992, PUWG 2000, PUWG 1965, PUWG 1942, GUGiK 1980, Borowa Góra, UTM), obejmuje mapę przeglądową, pozwala na eksport danych, edycję danych, umożliwia subskrypcję GeoRSS, posiada okno z listą warstw mapy i legendą mapy, narzędzia geokodowania, narzędzia do generowania wydruku mapy, suwak czasu,

- zapewnia narzędzia programistyczne API i Application Development Framework dla JavaScript™, Flex™, SilverLight™ umożliwiające tworzenie zaawansowanych internetowych aplikacji mapowych. API posiada ogólnodostępną dokumentację programistyczną publikowaną w Internecie przez producenta oprogramowania,

- umożliwia edycję wektorowych danych przestrzennych z poziomu przeglądarki internetowej: dodawanie, modyfikacja, usuwanie z mapy takich elementów jak punkty, linie i poligony oraz dociąganie ich do innych obiektów,

- umożliwia edycję wektorowych danych przestrzennych (wersjonowanych i niewersjonowanych) z poziomu przeglądarki internetowej oraz ich synchronizację z serwerem bazy danych,

- umożliwia publikowanie usług do przeglądania bądź edycji bez dostępu do Internetu,

- zapewnia następującą funkcjonalność edycyjną aplikacji internetowych: równoczesna edycja danej warstwy obiektów przestrzennych przez kilku użytkowników, pojedyncza edycja oddzielnych wersji danej warstwy obiektów przestrzennych, opcje cofnij/ponów, dodawanie, przesuwanie, usuwanie obiektów, łączenie i podział obiektów, określanie dokładnej pozycji X,Y kursora w obszarze mapy, dodawanie i modyfikacja wartości atrybutów, zarządzanie wartościami atrybutów poprzez definiowanie słowników, ograniczanie możliwości edycyjnych przez administratora,

- zapewnia pełną obsługę danych rastrowych, ich udostępnianie w dużej ilości celem wykorzystywania w aplikacjach stacjonarnych, mobilnych i sieciowych,

- umożliwia tworzenie usług mapowych z mechanizmem cache – obrazy cache(kafelki) mogą być zapisywane w plikach w formacie graficznym JPG i PNG,

- umożliwia tworzenie cache dla dowolnych skal i układów odniesienia, w tym dla nowego poziomu skalowego dodanego do istniejących poziomów oraz zapewnia możliwość aktualizacji całości lub części cache – dla zdefiniowanego obszaru (w tym nieregularnego poligonu), dla wybranych poziomów skalowych,

- zapewnia możliwość przeglądania i edycji danych wektorowych, zapisanych w bazie danych w formacie Oracle (Spatial), SQL Server (Geometry i  Geography), IBM Informix (Informix Spatial DataBlade Module), PostgreSQL (PostGIS 1.5.1, PostGIS 2.0), DB2 (IBM Spatial Extender Version 9.7 Fix Pack 4) bezpośrednio w przeglądarce internetowej,

- posiada bezpłatną aplikację do zarządzania load-balancing,

- posiada wbudowane narzędzia administracyjne, pozwalające na kontrolowanie obciążenia serwera GIS oraz poszczególnych usług GIS w wybranym horyzoncie czasowym. Dostępne statystyki dotyczą całkowitej liczby zapytań, średniego czasu odpowiedzi na zapytanie, maksymalnego czasu odpowiedzi na zapytanie, liczby przekroczeń dopuszczalnego czasu odpowiedzi na zapytanie oraz maksymalnej liczby instancji obsługujących usługi GIS.

Dla realizacji prac w zakresie tworzenia wysokiej jakości wizualizacji kartograficznej, analizowania i zarządzania danymi geograficznymi oraz tworzenia i edycji tych danych, Zamawiający posiada środowisko oprogramowania ArcGIS.