Załącznik nr 1 do SIWZ

numer sprawy: 5/BA/PN/2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie pomieszczeń w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa pomieszczeń na parterze w skrzydle D budynku GUS przy al. Niepodległości 208 
w Warszawie”.

Nieruchomość, na której zlokalizowany jest budynek GUS znajduje się w trwałym zarządzie Urzędu. Budynek od 2012 r. jest wpisany do wykazu zabytków Gminy Warszawa pod 
nr ID 00010839.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno-użytkowym (dalej: PFU), stanowiącym Załącznik nr 1 do OPZ. Przedstawiony w PFU układ funkcjonalny pomieszczeń jak i wyspecyfikowane elementy wyposażenia należy traktować jako założenia wstępne, natomiast przedmiar robót, jako materiał pomocniczy do ustalenia wartości oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z wizji lokalnej.

- Ogólne wymagania  wynikające z realizacji zadania w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”.

- Faza projektowania obejmować będzie następujące etapy:

- wykonanie projektu budowlanego

Projekt budowlany ma być opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i zawierać wszystkie niezbędne załączniki, w tym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i sprawdzeń oraz informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

- złożenie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego  wniosku o pozwolenie na budowę.

Zamawiający przygotuje na wniosek Wykonawcy pełnomocnictwo i wypełniony druk „prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”, celem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

- uzyskanie prawomocnej decyzji (o ile będzie konieczna) o pozwoleniu na budowę wraz z „ostemplowanym” dziennikiem budowy. W przypadku, gdy realizacja robót nie będzie wymagała pozwolenia na budowę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia prowadzony będzie dziennik budowy bez „ostemplowania”, jako wewnętrzny dokument rejestrujący istotne fakty podczas  realizacji  przedmiotu zamówienia.

- zgłoszenie rozpoczęcia robót, zgodnie z warunkami określonymi w prawie budowlanym.

Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca zapewni nadzór autorski nad robotami wykonywanymi na postawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa ma obejmować wszystkie branże, które wystąpią podczas realizacji robót. Ma ona być sporządzona w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej 
i w wersji elektronicznej na dwóch płytach CD. Forma elektroniczna ma być zapisana 
w następujących formatach: rysunki jako pliki .pdf + .dwg, teksty jako pliki .doc  + .pdf, kosztorysy i przedmiary jako pliki .xls + .pdf.

- Faza wykonawcza

Wstępnie zakłada się, że zakres robót budowlanych związany będzie z:

- demontażem wskazanych ścianek działowych, skrzydeł drzwiowych, skuciem posadzek, wypraw ściennych, elementów instalacji sanitarnych i elektrycznych,

- usunięciem i wywozem materiałów z rozbiórki,

- wykonaniem nowych przegród,

- montażem wewnętrznej stolarki drzwiowej,

- uzupełnieniem i wymianą posadzek,

- wykonaniem tynków/gładzi i okładzin ściennych,

- wykonaniem instalacji elektrycznej, niskoprądowej, oświetleniowej wraz z osprzętem,

- wykonaniem podejść i odpływów instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z montażem przyborów i urządzeń sanitarnych,

- wykonaniem i montażem zabudów meblowych,

- zakupem, dostawą i montażem sprzętu AGD, RTV,

- zakupem, dostawą  i montażem mebli i pozostałych elementów wyposażenia.

Wykonawca określi szczegółowy zakres robót na bazie opracowanej dokumentacji projektowej, do której Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć wykaz materiałów budowlanych, mebli, sprzętu i elementów wyposażenia pomieszczeń z podaniem parametrów technicznych i producentów wraz z ich wyceną. Przedmiotowa wycena musi być zgodna z ceną podaną w ofercie.

Celem ułatwienia skalkulowania ceny oferty, Zamawiający załącza  poglądowy wykaz usług – Załącznik nr 2 do OPZ, odpowiadający rozwiązaniom przyjętym w PFU.

Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby czynności określone poniżej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy:

- przygotowanie terenu prac i zabezpieczenie terenu związanego z pracami rozbiórkowymi,

- ustawianie rusztowań i podestów, montaż daszków ochronnych, poręczy,

- wykonanie demontażu instalacji i urządzeń oraz rozbiórka elementów konstrukcyjnych,

- sortowanie, układanie i usuwanie gruzu i materiałów z rozbiórki,

- noszenie/transport na budowie materiałów budowlanych, urządzeń, sprzętu, itd…

- przygotowanie, mieszanie i wylewanie/nanoszenie zapraw budowlanych, warstw wyrównawczych i samopoziomujących,

- wykonanie lekkich konstrukcji budowlanych z zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych,

- wykonanie sufitów podwieszanych, okładzin ściennych i innych elementów aranżacji wnętrz z wykorzystaniem suchej zabudowy,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych, dźwiękochłonnych,

- wykonanie z cegły, bloczków, pustaków itp. elementów  murarskich, ich spoinowanie, licowanie,

- osadzanie belek nadprożowych i innych elementów związanych z konstrukcjami murowymi,

- osadzenie stolarki drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej,

- przygotowanie podłoży pod tynki, roboty malarskie i posadzkarskie,

- wykonywanie tynków/gładzi gipsowych, naprawianie istniejących tynków,

- malowanie podłoży tynkowych, drewnianych, metalowych odpowiednimi farbami, zależnie od specyfiki wykonawczej,

- wykańczanie powierzchni za pomocą tapetowania, oklejania, listwowania bądź przy użyciu szablonów lub elementów samoprzylepnych,

- wykonanie posadzek cementowych, z tworzyw sztucznych, paneli lub innych elementów drewnianych wraz z ich olistwowaniem,

- wykonywanie zabudów meblowych,

- układanie płytek ceramicznych, kamionkowych, terakotowych wraz formowaniem spoin,

- montowanie mebli, okuć metalowych i innych drobnych akcesoriów meblowych,

- wykonanie prac budowlanych towarzyszących montażowi instalacji sanitarnych,

- montowanie przewodów instalacji wodnych, kanalizacyjnych,

- montowanie przyborów sanitarnych i wyposażenia instalacji kanalizacyjnych,

- przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji sanitarnych podejść 
i odpływów instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z  montażem przyborów i urządzeń sanitarnych,

- wykonanie prac budowlanych towarzyszących montażowi instalacji elektrycznych,

- wykonanie instalacji kablowych,

- montowanie i podłączanie urządzeń do instalacji kablowej,

- instalowanie punktów zasilania odbiorników,

- montowanie oraz instalowanie różnego rodzaju opraw oświetleniowych,

- wykonanie pomiarów elektrycznych,

- wykonywania operacji spawania, zgrzewania, lutowania różnymi technikami, w tym przygotowywanie powierzchni, elementów i części,

- montaż mebli, okuć meblowych, rolet lub karniszy,

- montaż i uruchomienie sprzętu AGD i RTV,

- wykonywanie wszystkich prac porządkowych,

- posługiwanie się dokumentacją projektową w celu ustalenia sposobu, rodzaju i zakresu prac.

Powyższe wymagania nie obowiązują w przypadku, gdy ww. czynności zostaną powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które ww. czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z wykonawcą lub podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego.

Zakończeniem fazy wykonawczej będzie odbiór robót z wynikiem pozytywnym, oddanie pomieszczeń Zamawiającemu do użytkowania i przekazanie pełnej dokumentacji powykonawczej. W wyniku wykonania zadania przebudowane pomieszczenia mają tworzyć spójną całość i umożliwić wypoczynek w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i karmiących matek, korzystanie z nich jako miejsca dyżurów, ewentualnie całodziennego pobytu, włącznie z możliwością przygotowania posiłków i ich spożywaniem.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie wejścia i wjazdu na teren nieruchomości.

Wykonawca, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem robot budowlanych, zobowiązany jest przedstawić listę wszystkich pracowników Wykonawcy (podwykonawców) biorących udział w pracach, obejmującą: imię, nazwisko, oraz nr Pesel, celem akceptacji przez Pełnomocnika ochrony.

Pracownicy wykonujący roboty budowlane i wchodzący na teren GUS podlegają kontroli. Wejście pracowników na teren obiektu będzie odbywać się przez kontrolowane wejście główne (kołowroty) lub inne wejście zabezpieczone przez służbę ochrony.

Kontroli podlegają wszystkie materiały wnoszone i wynoszone z GUS.

Na czas wykonywania robót budowlanych pracownicy Wykonawcy na terenie GUS będą przebywali w ubraniach roboczych o jednakowej kolorystyce z widoczną nazwą firmy. Wszelkie roboty budowlane będą objęte dozorem wykonywanym przez pracowników ochrony.

Wjazd pojazdów Wykonawcy na teren GUS może odbywać się tylko po przedstawieniu listy pojazdów Wykonawcy i jej akceptacji przez pełnomocnika ochrony. Kontroli podlegają wszystkie pojazdy Wykonawcy wjeżdżające jak i wyjeżdżające.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie organizacji robót.

Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. W związku z tym, Wykonawca musi uwzględnić, że prace uciążliwe, w tym 
w szczególności wywołujące hałas, kurz odbywały się poza godzinami urzędowania, tj. przed godz. 7:00 i po godz.17:00, a w dni wolne od pracy bez ograniczeń godzinowych; Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót w każdym dniu kalendarzowym.

Zdemontowane materiały oraz odpady z rozbiórki zostaną przez Wykonawcę zagospodarowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 poz. 21) 
o odpadach.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do OPZ - Program funkcjonalno-użytkowy

- Załącznik nr 2 do OPZ - Poglądowy wykaz usług