Załącznik nr 1 do SIWZ

numer sprawy: 14/BA/PN/2017

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) – zmieniony dnia

28-06-2018 r.

- Nazwa zamówienia:

„Wymiana okien i drzwi zewnętrznych” - Część I zadania:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego

pod nazwą „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego”

w Warszawie przy  al. Niepodległości 208”

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą w budynku istniejących okien i drzwi. Szczegółowe parametry okien i drzwi, zakres oraz sposób wykonania robót określają załączniki nr 1 -27 do SOPZ.

Zamawiający informuje, że zadanie będzie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych, zgodnie z zawartą pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Głównym Urzędem Statystycznym umową nr POIS.01.03.01-00-0063/16-00. Zgodnie z podpisaną umową z NFOŚiGW udział środków unijnych 
w wydatkach kwalifikowalnych związanych z wszystkimi robotami budowlanymi został przyjęty 
w wysokości 19,6 mln zł a zakończone inwestycji powinno nastąpić do 30 czerwca 2021 r.

Obiekt GUS został decyzją Prezydenta m. st. Warszawy wpisany w 2012 roku do wykazu zabytków Gminy Warszawa pod nr ID 00010839, a od 2009 roku objęty jest ograniczeniami wynikającymi 
z zapisów § 9 ust. 2, pkt. 2  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego”. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 123 z 30.07.2009 r., poz. 3607. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszystkie konieczne działania dla zapewnienia zabezpieczenia elewacji budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Budynek biurowy GUS jest przystosowany do potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością, poprzez: przystosowanie pięciu łazienek usytuowanych na parterze, I, III, V 
i VI piętrze, trzech wejść do budynku oraz wyposażenie urządzeń dźwigowych w informację dźwiękową i przyciski z pismem punktowym alfabetem Braill’a.

- Wymagane dokumenty do umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do:

- opracowania i przedłożenia w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego z podziałem na kwartały. Minimalne informację, które musi zawierać harmonogram przedstawiono w załączniku nr 3 do umowy;

- potwierdzenia kwoty oferty w kosztorysie ofertowym, sporządzonym metodą uproszczoną. Kosztorys będzie stanowił załącznik nr 5 do umowy i ma zawierać zestawienie cen materiałów i sprzętu.

- Wymagania w odniesieniu do zatrudnienia

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących podczas realizacji przedmiotu zamówienia następujące czynności (z wyjątkiem czynności wykonywanych przez kierowników robót/budowy, geodetów, prawników, projektantów):

- przygotowanie terenu prac i zabezpieczenie terenu związanego z pracami rozbiórkowymi,

- ustawianie rusztowań i podestów, montaż daszków ochronnych, poręczy,

- wykonanie demontażu skrzydeł okiennych i drzwiowych oraz ościeżnic,

- wykonanie podkuć, ościeży i cięcie parapetów wewnętrznych,

- sortowanie, układanie i usuwanie materiałów z rozbiórki i gruzu,

- osadzenie okien PCV, ślusarki aluminiowej, drzwi stalowych,

- przygotowanie, mieszanie i nanoszenie zapraw budowlanych i warstw wyrównawczych,

- przygotowanie podłoży pod tynki, naprawianie istniejących tynków,

- malowanie podłoży tynkowych farbą emulsyjną,

- noszenie/transport na budowie materiałów budowlanych, sprzętu, itd…

- roboty porządkowe

- Wymagania Zamawiającego w zakresie wejścia i wjazdu na teren nieruchomości.

Wykonawca, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem robot budowlanych, zobowiązany jest przedstawić listę wszystkich pracowników Wykonawcy (podwykonawców) biorących udział w pracach, obejmującą: imię, nazwisko, oraz nr Pesel, celem akceptacji przez Pełnomocnika ochrony.

Pracownicy wykonujący roboty budowlane i wchodzący na teren GUS podlegają kontroli. Wejście pracowników na teren obiektu będzie odbywać się przez kontrolowane wejście główne (kołowroty) lub inne wejście zabezpieczone przez służbę ochrony.

Kontroli podlegają wszystkie materiały wnoszone i wynoszone z GUS.

Na czas wykonywania robót budowlanych wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą nosić odzież roboczą z logo firmy wraz z identyfikatorem pracownika. Nie przestrzeganie tych wymogów wiązać się będzie z usunięciem nieznanej osoby.

Dostęp wykonawcy do pokoju plombowanego odbywać się będzie tylko w obecności pracownika pracującego w pomieszczeniu. W przedmiotowych pokojach oraz w pomieszczeniach serwerowni 
i strefy bezpieczeństwa nie ma możliwości wykonywania robót budowlanych po godzinach pracy Urzędu.

Wszelkie roboty budowlane będą objęte dozorem wykonywanym przez pracowników ochrony.

Wjazd pojazdów Wykonawcy Na teren GUS może odbywać się tylko po przedstawieniu listy pojazdów Wykonawcy i jej akceptacji przez pełnomocnika ochrony. Kontroli podlegają wszystkie pojazdy Wykonawcy wjeżdżające jak i wyjeżdżające.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie organizacji robót.

Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. W związku z tym, Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd utrudnienia i zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników Zamawiającego.  Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót 
w każdym dniu kalendarzowym, natomiast prace uciążliwe (np. nadmierny hałas, kurz) należy wykonywać po godzinach pracy Urzędu z zastrzeżeniami:

- na 4 dni przed planowanym rozpoczęciem prac w godzinach pomiędzy 18.00 a 6.00 lub w dni wolne od pracy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu taką potrzebę przy zachowaniu warunku nie przekroczenia w danym miesiącu 60 godzin (po godzinach pracy urzędu);

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciszy nocnej i zasad współżycia społecznego.

Wykonawca organizując prace powinien uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:

- Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, natomiast Zamawiający wskaże pkt poboru wody i energii elektrycznej.

- Wykonawca będzie pokrywał koszty energii elektrycznej i wody zużyte na cele socjalne oraz koszty związane z eksploatacją terenu GUS na potrzeby zaplecza budowy.

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac zapozna się z istniejącym w budynku systemem ochrony 
i pomieszczeniami oraz infrastrukturą objętą gwarancją, celem odpowiedniego zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania terenu, na którym prowadzone są prace oraz ciągów pieszych, z których będzie korzystał w trakcie realizacji zadania na bieżąco tak, by nie zakłócało to pracy Urzędu.

- Zamawiający będzie udostępniał front robót, zgodnie z harmonogramem robót.

- W przypadku prowadzenia robót na szczycie elewacji skrzydła A, Wykonawca musi uwzględnić konieczność odpowiedniego zabezpieczenia strefy pracy, celem eliminacji potencjalnego spadania na chodnik i drogę materiałów, narzędzi, itd…

- Wykonawca zabezpieczy w sposób skuteczny przed zniszczeniem ciągi komunikacyjne, pokoje, meble co najmniej z wykorzystaniem folii ochronnej.

- Wykonawca musi zabezpieczyć miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od pozostałej części budynku tak, by zminimalizować możliwość przedostawania się pyłu poza teren wykonywania robót.

- Dostawy stolarki i ślusarki powinny odbywać się sukcesywnie. Ewentualną potrzebę składowania w terenie okien i drzwi z rozbiórki oraz nowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, celem uzyskania zgody i uzgodnienia szczegółów.

- Zamawiający nie udostępni wewnętrznych urządzeń dźwigowych do transportu pionowego materiałów budowlanych. Wykonawca musi zorganizować zewnętrzny transport pionowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowane materiały, a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Zdemontowane okna i drzwi zostaną przez Wykonawcę zagospodarowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 poz. 21) o odpadach.

- Inne warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

- W imieniu Wykonawcy przedmiot zamówienia realizowany będzie przez osoby i pojazdy zgłoszone Zamawiającemu w formie pisemnej, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia. Dla powyższych osób/pojazdów Zamawiający, wystawi spersonalizowane identyfikatory uprawniające do wejścia (wjazdu) na teren GUS (w tym piloty do szlabanu). Identyfikatory zachowują ważność na czas wykonywania umowy.

- Przekazanie Wykonawcy spersonalizowanych identyfikatorów nastąpi na podstawie wniosku określonego w zarządzeniu Dyrektora Generalnego GUS w sprawie zasad organizacji ruchu osób 
i pojazdów.

- Zmiana osób lub pojazdów może zostać dokonana przez Wykonawcę w formie pisemnego powiadomienia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wcześniej wydanych identyfikatorów w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty zmiany osoby. Upoważnienie do wejścia (wjazdu) przez nowo zgłoszone osoby, odbywało się będzie po wydaniu przez Zamawiającego spersonalizowanych identyfikatorów.

- Zamawiający zachowuje prawo do wystawiania przepustek jednorazowych dla przedstawicieli Wykonawcy na każdorazowy wstęp na teren GUS lub jednostek bezpośrednio podległych (CIS, ZWS, CBS).

- Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu identyfikatorów w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty zmiany osoby lub pojazdu, wygaśnięcia umowy lub pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zwrotu identyfikatorów w okresie obowiązywania umowy.

- W razie utraty identyfikatora Wykonawca:

- niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, który niezwłocznie unieważni identyfikator;

- wystąpi z wnioskiem o wystawienie nowego identyfikatora.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona zwrotu wydanych identyfikatorów w ww. terminie, Zamawiający będzie miał prawo do nałożenia umownej kary finansowej.