Załącznik nr 1 do SIWZ

numer sprawy: 2/DB/PN/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia

Usługa konserwacji i napraw 14 szt. urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208.

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Statystyczny, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208.

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind

- Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i napraw  urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy 
al. Niepodległości 208.

  - Zadania

Przedmiot zamówienia dzieli się na dwa zadania:

Zadanie nr 1 - usługa konserwacji urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy 
al. Niepodległości 208.

Zadanie nr 2 - usługa napraw urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208.

  - Wykaz urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych
w budynku GUS objętych Przedmiotem Zamówienia:

| L.p. | Blok | Producent | Nr rej. | Rok produkcji | Liczba przystanków | Osobowy (O) Towarowy (T) Platforma (P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | WINDA | 3127016751 | 2008 | 8 | O |
| 2 | A | WINDA | 3127016752 | 2008 | 8 | O |
| 3 | A | HYDROMACH | 3127013799 | 2006 | 8 | O |
| 4 | B | HYDROMACH | 3127065077 | 2004 | 7 | O |
| 5 | B | HYDROMACH | 3127065078 | 2004 | 7 | O |
| 6 | B | HYDROMACH | 3127013839 | 2006 | 3 | O |
| 7 | C | ELEKTRODŹWIG | 3127006786 | 2000 | 8 | O |
| 8 | C | ELEKTRODŹWIG | 3127006787 | 2000 | 8 | O |
| 9 | C | ZUD | 3127050970 | 1951 | 8 | T/O |
| 10 | C | LIPPE LIFT-UND ANLAGENBAU GMBH - typ COMPASS LIGHT | N3027000522 | 2004 | 2 | P |
| 11 | C | LIPPE LIFT-UND ANLAGENBAU GMBH - typ COMPASS LIGHT | N3027000523 | 2004 | 2 | P |
| 12 | D | HYDROMACH | N3127013682 | 2006 | 5 | T/O |
| 13 | D | BOLĘCIN | 3127007909 | 1954 | 5 | T |
| 14 | D | BOLĘCIN | 3127007910 | 1954 | 5 | T |

- Zadanie nr 1

  - Konserwacja:

- Utrzymywanie zleconych do konserwacji urządzeń w ruchu ciągłym w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania przeglądów technicznych, konserwacji, napraw bieżących lub zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu uwolnienia osób uwięzionych 
w windzie.

Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu „pogotowia dźwigowego” do siedziby GUS w czasie ……….   (zostanie wpisana ilość minut na postawie oferty Wykonawcy) minut, nie dłuższym niż 30 minut, od momentu wysłania sygnału o uwięzieniu osób w dźwigu przez System powiadamiania zdalnego monitorowania urządzenia lub telefonicznie przez Zamawiającego jak i w odpowiedzi na alarm testowy wynikający z uprawnień Zamawiającego.

- Szczegółowy zakres czynności prac konserwacyjnych i napraw opisano w punkcie 5.2 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

  - Zakres czynności serwisowych wykonywanych w ramach Przedmiotu Zamówienia

- Zaplanowanie indywidualnego zakresu czynności dla przeglądu technicznego
i konserwacji każdego typu urządzenia objętego Przedmiotem Zamówienia.

- Wykonanie przeglądu technicznego i konserwacji urządzeń dźwigowych, w zakresie którego wchodzą następujące czynności:

- Jazda i kontrola funkcji:

- sprawdzenie elementów oświetlenia kabiny,

- sprawdzenie działania systemu awaryjnego oświetlenia kabiny (opcjonalnie),

- sprawdzenie funkcji systemu komunikacji głosowej przy zasilaniu sieciowym oraz z akumulatora,

- sprawdzenie działania wentylatora (opcjonalnie),

- sprawdzenie działania przycisków piętrowych w kabinie,

- sprawdzenie działania systemu jazdy pożarowej (opcjonalnie),

- sprawdzenie działania przycisków wezwań w kasetach na przystankach,

- sprawdzenie działania przycisków otwierania i zamykania drzwi,

- sprawdzenie działania urządzeń nawrotu drzwi (fotokomórka, kurtyna, kontakt mechaniczny nawrotu, system prądowy nawrotu drzwi),

- sprawdzenie parametrów pracy drzwi kabiny z napędem elektrycznym (czas otwierania, czas otwarcia, czas zamykania, czas reakcji przy nawrocie),

- sprawdzenie płynności pracy drzwi przystankowych,

- kontrola działania wyłącznika STOP na kabinie,

- kontrola działania kontaktu zwisu lin i chwytaczy,

- kontrola urządzeń bezpieczeństwa na kabinie,

- kontrola działania funkcji jazd rewizyjnych z dachu kabiny,

- kontrola stanu elementów zawieszenia drzwi przystankowych (prowadnice zawieszenia drzwi, rolki jezdne i kontrujące, linki, odbojniki, prowadniki, progi) wraz z oczyszczeniem,

- sprawdzenie działania kontaktów bezpieczeństwa drzwi przystankowych, oczyszczenie 
i regulacja,

- oczyszczenie, smarowanie i regulacja krzywki ruchomej,

- sprawdzenie zamków i rygli drzwi przystankowych, regulacja i smarowanie,

- sprawdzenie skuteczności awaryjnego otwierania drzwi przystankowych,

- sprawdzenie działania amortyzatorów – domykaczy drzwi przystankowych,

- sprawdzenie kontaktów podłogi ruchomej lub progu ruchomego, oczyszczenie 
i smarowanie,

- sprawdzenie układu czasowego przełączenia sterowania,

- sprawdzenie parametrów komfortu jazdy (start, płynność jazdy, odgłosy, hamowanie),

- smarowanie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych / prowadniki ślizgowe,

- czyszczenie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych / prowadniki rolkowe,

- sprawdzenie i regulacja układu odwzorowania położenia kabiny w szybie,

- sprawdzenie dokładności zatrzymania na przystanku,

- sprawdzenie działania urządzeń sygnalizacyjnych, strzałek kierunku jazdy, sygnalizatorów dźwiękowych przybycia kabiny, piętrowskazywaczy,

- kontrola działania wyłącznika STOP w podszybiu,

- sprawdzenie oświetlenia szybu,

- sprawdzenie przejazdu przeciwwagi,

- czyszczenie podszybia i dachu kabiny,

- kontrola zderzaków kabiny i przeciwwagi – próba dynamiczna,

- kontrola obciążki ogranicznika prędkości, smarowanie,

- kontrola połączeń; skręcanych, nitowanych, spawanych.

- Kontrola zespołu napędowego i urządzeń w maszynowni:

- kontrola zespołu napędowego, czyszczenie,

- czyszczenie, smarowanie i regulacja luzownika hamulca z rozbieraniem,

- czyszczenie, smarowanie i regulacja hamulca z rozbieraniem,

- sprawdzenie kontaktów hamulca,

- sprawdzenie poziomu oleju w zespole napędowym (wciągarki reduktorowe),

- sprawdzenie stanu lin nośnych, smarowanie,

- sprawdzenie stanu rowków tarczy ciernej,

- wykonanie próby sprzężenia ciernego,

- sprawdzenie stanu koła zdawczego,

- oczyszczenie i kontrola stanu zamocowań lin nośnych / pasów nośnych (opcjonalnie),

- kontrola ogranicznika prędkości, czyszczenie i smarowanie wraz z rozbieraniem,

- kontrola stanu linki ogranicznika prędkości,

- wykonanie próby działania aparatu chwytnego,

- czyszczenie aparatury sterowej i urządzeń sterujących,

- kontrola połączeń w tablicy sterowej,

- kontrola działania zabezpieczeń prądowych,

- kontrola wyłącznika głównego i połączeń w obwodach siłowych,

- sprawdzenie i analiza zdarzeń zapisanych przez system (sterowania mikroprocesorowe),

- wykonanie funkcji SELFTEST – samotestowanie urządzenia.

- Wykonanie przeglądu technicznego i konserwacji platform przyschodowych,
w zakresie którego wchodzą następujące czynności:

Przegląd techniczny PT-1 (miesięczny):

- Torowisko:

- sprawdzenie wartości napięcia fazowego na wyłączniku głównym,

- sprawdzenie styków wyłącznika głównego,

- sprawdzenie działania wyłącznika głównego,

- sprawdzenie stanu obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń,

- sprawdzenie mocowania magnesów krzywek wyłącznika krańcowego i krzywki rygla,

- sprawdzenie stanu prowadnic,

- oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń prowadnic.

- Platforma:

- sprawdzenie działania kontaktów barierek ochronnych, kontaktów podłogi oraz listew najazdowych,

- sprawdzenie działania wyłączników końcowych i wyłącznika krańcowego,

- sprawdzenie działania urządzeń sterowych,

- wykonanie dwóch jazd w górę i w dół, skontrolowanie działania aparatury sterowej,

- sprawdzenie stanu obwodów ochrony przeciwporażeniowej,

- sprawdzenie mocowania przewodów w listwach zaciskowych tablicy sterowej,

- sprawdzenie działania rygla,

- sprawdzenie działania luzownika,

- sprawdzenie i regulacja zatrzymania platformy na przystankach,

- oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń platformy.

Przegląd techniczny PT-2 (12 miesięczny), obejmujący czynności PT-1, rozszerzony o:

- Torowisko:

- sprawdzenie stanu podłączeń w konstrukcji mocującej torowisko,

- oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń listwy zaciskowej przy wyłączniku głównym,

- dokręcenie przewodów na listwie zaciskowej przy wyłączniku głównym,

- oczyszczenie gniazd bezpiecznikowych,

- dokręcenie zacisków instalacji ochronnej,

- sprawdzenie układania się kabla zwisowego w torowisku,

- dokręcenie mocowań magnesów, krzywek wyłącznika krańcowego i krzywki rygla,

- oczyszczenie i przesmarowanie prowadnic.

- Platforma:

- sprawdzenie mocowania platformy z ramą napędu,

- sprawdzenie stanu zespołu rolek,

- sprawdzenie stanu luzownika,

- dokręcenie mocowania rygla do ramy napędu,

- sprawdzenie mocowania kabla zwisowego,

- dokręcenie zacisków instalacji ochronnej,

- oczyszczenie i nasmarowanie części ruchomych platformy,

- regulacja kontaktów barierek ochronnych, kontaktów podłogi i listew najazdowych,

- sprawdzenie ewentualne dokręcenie przewodów na zaciskach aparatów elektrycznych.

- Uczestnictwo Wykonawcy w okresowych badaniach UDT.

- Aktualizacja instrukcji o korekty producenta.

- Dostęp do całodobowego centrum obsługi klienta.

- Utrzymanie działania systemu awaryjnego połączenia (dostarczenie i utrzymanie 2 kart SIM).

- Całodobowe uwalnianie pasażerów uwięzionych w kabinie dźwigu.

- Usługa całodobowego pogotowia dźwigowego.

- Materiały eksploatacyjne objęte opłatą serwisową:

- śruby, blachowkręty, podkładki, nakrętki, kleje, czyściwo, środki myjące, olej przekładniowy oraz smary stałe,

- dostarczanie i wymiana środków smarujących.

- Protokoły i raporty:

- protokół wykonania przeglądu technicznego,

- protokół zaleceń,

- protokół zaleceń napraw zatwierdzony przez Zamawiającego,

- miesięczna kontrolka ruchu dźwigów zatwierdzona przez Zamawiającego,

- raport o stanie konserwowanych dźwigów i platform wykonywany raz na trzy miesiące.

- Czyszczenie:

- podszybie, maszynownia, dach kabiny – oczyszczenie podstawowych elementów dźwigu zamontowanych w maszynowni, podszybiu i dachu kabiny,

- elementy trudno dostępne – oczyszczenie napędów drzwi szybowych, nadproży, części progów niedostępnych z poziomu przystanku – od strony szybu, oczyszczenie elementów układu jezdnego 
w szybie.

- Utylizacja – odebranie odpadów eksploatacyjnych typu świetlówki, smary, oleje oraz elementów pozostałych po wymianie np. liny, koła itd.

- Dokonanie oceny stanu technicznego na podstawie szczegółowego przeglądu urządzenia, przygotowanie planu bieżących napraw eksploatacyjnych. Informowanie o ewentualnych zmianach w przepisach i konieczności dostosowania do nich urządzenia. wykonywana co najmniej raz na pół roku generalna rewizja.

- Monitoring niezbędnych przeglądów UDT oraz niezbędnych pomiarów.

- Szkolenia personelu Zamawiającego:

- szkolenie z obsługi – czynności związane z obsługą urządzenia,

- uwalnianie – podstawowe czynności dotyczące awaryjnego uwalniania uwięzionych pasażerów.

- Zadanie nr 2

Naprawy:

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności naprawczych w ciągu 24 godzin od wezwania 
w przypadku postoju urządzenia dźwigowego,

- usługa naprawy wykonywana będzie na podstawie zlecenia, wystawionego przez Zamawiającego 
w oparciu o protokół z przeglądu technicznego ustalający przyczynę awarii oraz zaakceptowanego kosztorysu,

- zlecenie przekazywane będzie Wykonawcy drogą elektroniczną, telefoniczną lub osobiście w siedzibie Zamawiającego,

- szczegółowych zakres czynności naprawczych, o których mowa w pkt 2:

- zdiagnozowanie przyczyny zgłoszonej awarii;

- określenie kosztów związanych z naprawą (w kosztorysie musi się znaleźć: marża do ceny części zamiennych w wysokości zgodnej z deklarowaną w ofercie Wykonawcy, ilość roboczogodzin, wykaz części jakie zostaną użyte przy naprawie wraz z wyceną, termin realizacji) w czasie nie dłuższym niż 3 dni od daty podjęcia czynności naprawczych, o których mowa 
w pkt. 2;

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia kosztorysu lub żądania zmiany jego poszczególnych elementów;

- w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty przekazania kosztorysu Zamawiający powiadomi telefonicznie lub mailem, czy przedstawiony kosztorys przyjmuje, czy też uzależnia jego przyjęcie od wprowadzenia zmian;

- w przypadku, gdy w procedurze weryfikacji kosztorysu Zamawiający trzykrotnie nie zaakceptuje przedstawionego kosztorysu, ze względu na nie wprowadzenie przez Wykonawcę zmian, 
o których mowa w lit c, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania Usługi podmiotowi trzeciemu;

- Zamawiający wymaga odebrania i utylizacji odpadów eksploatacyjnych – typu świetlówki, smary, oleje oraz elementów pozostałych po naprawach np. liny, koła itp.,

- usuwanie na bieżąco usterek i innych nieprawidłowości w działaniu dźwigów,

- wszystkie naprawy wykonywane na zlecenie, Wykonawca będzie wykonywał w terminach 
i godzinach ustalonych z Zamawiającym, nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy,

- zakończenie naprawy wykonywanej na zlecenie, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie lub mailem, zgłoszenie gotowości do odbioru wykonanego zlecenia będzie stanowiło podstawę do wystawienia protokołu odbioru zlecenia,

- części i podzespoły w oparciu, o które Wykonawca przeprowadzi naprawy oraz konserwacje muszą być fabrycznie nowe i zgodne z zaleceniami producenta urządzenia,

- Gwarancje:

- W przypadku ujawnienia się wad prawnych wykonanej konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ponownej konserwacji na koszt własny w terminie 3 dni roboczych od wezwania Zamawiającego.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione części lub podzespoły użyte do naprawy na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru zlecenia.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny oraz bezpłatny dojazd serwisanta.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadliwą część przed upływem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego od dnia ujawnienia wady.

- W razie pojawienia się w okresie udzielonej gwarancji wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi wadę Wykonawcy na piśmie.

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przez okres 12 miesięcy.

- Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania  Protokołu odbioru końcowego umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w pkt. 4, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie.

- Wymogi dla Wykonawców:

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy w całym okresie realizowania Przedmiotu Zamówienia należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania.

- Podany w ofercie koszt roboczogodziny i wysokość marży muszą być stałe, obowiązujące przez cały okres trwania umowy.

- Pracownicy Wykonawcy obsługujący, wykonujący naprawy i konserwujący urządzenia dźwigowe muszą  posiadać uprawnienia do obsługi i konserwacji dźwigów osobowych elektrycznych oraz zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 79, poz. 849 ze zmian).

- Uwaga

- Istniejący System powiadamiania zdalnego monitorowania urządzenia zainstalowany w windach osobowych zostanie wyłączony i odinstalowany przez dotychczasowego konserwatora urządzeń dźwigowych w terminie 3 dni od dnia zakończenia umowy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zamontowania, podłączenia i uruchomienia nieodpłatnie nowego Systemu powiadamiania zdalnego monitorowania urządzenia, zgodnie z przepisami UDT, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy.

- W przypadku awarii Systemu powiadamiania zdalnego monitorowania urządzenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca dokona jego naprawy lub wymiany na sprawny, w okresie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia wystąpienia nieprawidłowości w działaniu tego Systemu. Koszty naprawy lub wymiany Systemu powiadamiania zdalnego monitorowania urządzenia ponosić będzie Wykonawca.

- Wykonawca wyłączy i odinstaluje na koszt własny System powiadamiania zdalnego monitorowania urządzenia, o którym mowa w pkt 2, w okresie 7 dni po zakończeniu świadczenia Usługi.

- Wszystkie prace konserwacyjne lub naprawy wykonywane na zlecenie, Wykonawca będzie wykonywał w dni robocze w godzinach od 7.30 do 16.00 lub w innych terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym.

- Informacje dodatkowe

      - Zamawiający informuje, że planuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” 
w Warszawie przy al. Niepodległości 208.

W przypadku zgłoszenia potrzeby przez wykonawcę robót budowlanych Zamawiający może wyrazić zgodę na udostępnienie wewnętrznych urządzeń dźwigowych (windy towarowe) do transportu pionowego materiałów budowlanych i ludzi. Wykonawca robót budowlanych korzystając z dźwigów zobowiązany będzie do ich zabezpieczenia, dbałości o ich stan techniczny, ponoszenia kosztów napraw w trakcie budowy, a także do udostępnienia służbom technicznym Urzędu. Po zakończeniu budowy odda dźwigi w stanie nie gorszym niż zostaną udostępnione, co zostanie potwierdzone przeglądem przeprowadzonym przez konserwatora dźwigów. Główny transport pionowy materiałów Wykonawca powinien zorganizować na zewnętrz budynku.

      - W trakcie realizacji umowy Zamawiający przewiduje sukcesywną wymianę dźwigów zainstalowanych w gmachu GUS. W związku z tym, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia dźwigów podlegających wymianie z konserwacji. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

      - Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia 1/30 wartości miesięcznej opłaty za konserwację za każdy dzień postoju dźwigu. Za dzień postoju uważa się przerwę w ruchu nie krótszą niż 12 godzin.