Załącznik nr 1 do SIWZ

Sprawa numer: 38/BP/NCBR/PN/2019

Opis Przedmiotu Zamówienia – zmieniony w dniu 1-10-2019 r.

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” w 2019 r.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa następującego sprzętu informatycznego wraz 
z oprogramowaniem:

- Serwer w obudowie Rack Typ 1 – 3 sztuki

- Serwer w obudowie Rack Typ 2 – 1 sztuka

- Zasilacz awaryjny UPS – 1 sztuka

- Przełącznik sieciowy SWITCH 10 GbitE (48 portów) – 1 sztuka

- Szafa RACK 19’’ 42U – 1 sztuka

- Konsola operatorska (KVM) do szafy RACK 19’’ – 1 sztuka

- Licencja systemu operacyjnego serwerowego - 4 sztuki

- Licencja zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) - 3 sztuki

- Licencja oprogramowania do projektowania, modelowania i analizy diagramów w języku UML - 2 sztuki.

Szczegółowa specyfikacja techniczna wskazana została w pkt VI i VII Opisu przedmiotu zamówienia.

- Sprzęt wraz z oprogramowaniem dostarczony będzie w miejsce wskazane przez Zamawiającego, zgodnie z Rozdzielnikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.

- Dostarczony sprzęt będzie spełniać poniższe wymagania:

- Sprzęt będzie fabrycznie nowy, nie używany w innych środowiskach ani projektach, sprawny technicznie, kompletny, gotowy do pracy i trwale oznakowany przez Wykonawcę w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Sprzęt zostanie wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą przez Zamawiającego.

- Sprzęt nie był w dniu składania ofert przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji.

- Sprzęt będzie dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

- Sprzęt będzie współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz.

- Ze sprzętem dostarczone zostaną wszystkie niezbędne elementy (wkładki, transceivery, wtyczki, okablowanie) zapewniające prawidłową i efektywną pracę serwerów ze switch’em z prędkością 10GB. Do każdego urządzenia dostarczone zostaną kable zasilające do podłączenia UPS.

- Użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne, dotyczące zapewnienia współpracy 
z systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego, odnoszą się do standardów i produktów eksploatowanych w infrastrukturze Zamawiającego.

- Sprzęt będzie wyraźnie oznakowany za pomocą czytelnych naklejek, umieszczonych w widocznym miejscu, zawierających logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wzór naklejki określa Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia. Oznaczanie winno być wykonane na folii samoprzylepnej. Znaki graficzne powinny być czytelne, wyraźne i trwałe, odporne na ścieranie.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt informatyczny, wymieniony w pkt. I.1, I.2, I.3, I.4, I.6., został zainstalowany w dostarczonej przez wykonawcę szafie rack (pkt. I.5) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z Rozdzielnikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.

- Instalacja sprzętu informatycznego w szafie rack obejmuje następujące czynności:

- Podłączenie urządzeń do zasilania;

- Podłączenie urządzeń do sieci LAN;

- Inicjalne uruchomienie urządzeń;

- Testy działania oraz weryfikacja parametrów.

- Podczas instalacji wykonawca wykona aktualizację firmware wszystkich dostarczonych urządzeń do najnowszej dostępnej wersji.

- Dostarczone oprogramowanie będzie spełniać poniższe wymagania:

- Wskazane w pkt VII.1, VII.2 i VII.3. Opisu przedmiotu zamówienia nazwy produktów odnoszą się do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania, a zachowanie parametrów określonych jako równoważne, jest konieczne do zachowania kompatybilności.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych do produktów wykorzystywanych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Wykonawca oferujący produkt równoważny musi spełniać warunki równoważności wskazane w pkt. 3.

- Równoważność oznacza, że:

- warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania są nie gorsze niż licencja każdego z produktów określonych w punkcie VII.1, VII.2 i VII.3,

- nabycie licencji oprogramowania równoważnego pozwala na legalne używanie posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania,

- funkcjonalność oprogramowania równoważnego nie może być gorsza od funkcjonalności oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego, przy czym pod pojęciem funkcjonalności Zamawiający rozumie zbiór funkcji oprogramowania określających zakres jego wykorzystania z wyłączeniem wyglądu interfejsu,

- oprogramowanie równoważne będzie kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać będzie ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego,

- oprogramowanie równoważne nie może zakłócić pracy środowiska systemowo-programowego Zamawiającego,

- oprogramowanie równoważne będzie zapewniać pełną, równoległą współpracę w czasie rzeczywistym i pełną funkcjonalną zamienność produktu z produktami stosowanymi przez Zamawiającego,

- oprogramowanie równoważne wymienione w pkt VII.1  będzie w pełni współpracować z systemami już eksploatowanymi u Zamawiającego (systemy operacyjne na serwerach: Red Hat Enterprise Linux Server, Standard),

- oprogramowanie równoważne wymienione w pkt VII.2 i VII.3  będzie w pełni współpracować z systemami już eksploatowanymi u Zamawiającego (systemy operacyjne na stacjach roboczych: Microsoft Windows 10 Pro, MS Windows 8.1 Pro, 7 Pro),

- oprogramowanie równoważne zapewni, bez dodatkowych nakładów finansowych, funkcjonalności wymienione w pkt VII.1, VII.2 i VII.3.

- Dostarczone licencje oprogramowania wymienione w pkt VII.1 będą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy serwerami (np. w przypadku wymiany sprzętu) Zamawiającego i między jednostkami organizacyjnymi statystyki publicznej.

- Dostarczone licencje oprogramowania wymienione w pkt VII.2 i VII.3 będą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany sprzętu) Zamawiającego i między jednostkami organizacyjnymi statystyki publicznej.

- Serwis i gwarancja dla sprzętu informatycznego

- Wykonawca obejmie wszystkie sprzęty dostarczone w ramach realizacji zamówienia, bezpłatną gwarancją przez okres:

  - 60 miesięcy dla serwera w obudowie Rack Typ 1,

  - 60 miesięcy dla serwera w obudowie Rack Typ 2,

  - 36 miesięcy dla zasilacza awaryjnego UPS oraz 24 miesiące dla akumulatora,

  - 24 miesiące dla przełącznika sieciowego SWITCH 10 GbitE,

  - 36 miesięcy dla szafy RACK 19’’ 42U,

  - 24 miesiące dla konsoli operatorskiej (KVM) do szafy RACK 19’’.

- Wykonawca obejmie dostarczone, w ramach realizacji zamówienia, oprogramowanie bezpłatną gwarancją przez okres:

  - 36 miesięcy dla licencji systemu operacyjnego serwerowego,

  - 12 miesięcy dla licencji zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE)

  - 12 miesięcy dla licencji oprogramowania do projektowania, modelowania i analizy diagramów w języku UML.

- Gwarancja, o której mowa w pkt 1, będzie obejmować wszystkie komponenty dostarczonych sprzętów, z zastrzeżeniem, że uszkodzone dyski twarde, w przypadku konieczności ich wymiany, pozostają własnością Zamawiającego.

- Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony Końcowego protokołu odbioru 
z wynikiem pozytywnym.

- Warunki udzielonej gwarancji będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nie mogą być gorsze niż warunki gwarancji producenta(ów) sprzętów i oprogramowania.

- Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza prawa Zamawiającego do gwarancji udzielonych przez producentów sprzętów i oprogramowania, dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

- W ramach gwarancji udzielonej na dostarczone sprzęty Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne w zakresie instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu, w dni robocze, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:00 do 17:00, realizowanego na podstawie zgłoszeń Zamawiającego, przekazywanych telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, w tym zapewni możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela.

- W ramach gwarancji udzielonej na dostarczone sprzęty Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania awarii, usterek i wad ujawnionych po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego, przy czym za:

    - awarię rozumie się wadę sprzętu, zdarzenie, w wyniku którego uszkodzeniu uległ jeden (lub więcej) element sprzętu, ograniczający jego wydajność i funkcjonalność i uniemożliwiający Zamawiającemu korzystanie ze sprzętu zgodnie z jego Specyfikacją Techniczną/Instrukcją użytkowania,

    - usterkę rozumie się niesprawność umożliwiającą pracę lecz z ograniczoną funkcjonalnością lub sprawnością sprzętu.

- Zgłaszanie napraw gwarancyjnych przez osoby uprawnione ze Strony Zamawiającego, będzie odbywało się w formie pisemnej pocztą elektroniczną, na wskazany przez Wykonawcę adres 
e-mail.

- Zgłoszenia awarii, usterek i wad sprzętu będą możliwe w godzinach od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenia przesłane po godzinach wskazanych w zdaniu pierwszym, traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie 9.00.

- Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych usterek, awarii i wad 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku jeżeli usunięcie awarii, usterek lub wad ze względów technicznych (szczególnie uciążliwych) nie będzie możliwe w termie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia, niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, 
z zastrzeżeniem, że:

- awarie i usterki sprzętu wymienionego w pkt V ppkt 1.1), 1.2) i 1.4), będą usuwane 
w następnym dniu roboczym liczonym od daty zgłoszenia awarii,

- awarie i usterki sprzętu wymienionego w pkt V ppkt 1.3), 1.5) i 1.6), będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 15 dni od daty zgłoszenia awarii,

- w przypadku braku możliwości naprawy w terminach wskazanych w pkt 1) i 2), Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry Sprzętu wykazującego awarię:

- w następnym dniu roboczym liczonym od daty zgłoszenia awarii, w przypadku sprzętu wymienionego w pkt V ppkt 1.1), 1.2) i 1.4),

- w terminie nie dłuższym niż 15 dni od daty zgłoszenia awarii sprzętu wymienionego pkt V ppkt 1.3), 1.5) i 1.6).

- Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry Sprzętu wymienianego, w przypadku ponownego wystąpienia wady sprzętu po wykonaniu trzech napraw dotyczących tego samego elementu (zespołu).

- Naprawy gwarancyjne zgłoszonych awarii, usterek lub wad sprzętu dokonywane będą:

    - w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z Rozdzielnikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, zastrzeżeniem, że Zamawiający ma obowiązek udostępnić sprzęt do naprawy w miejscu jego instalacji,

    - w przypadku awarii dysków twardych, uszkodzone dyski twarde pozostaną 
u Zamawiającego, a w ich miejsce dostarczone zostaną nowe o tych samych parametrach.

- W przypadku wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia karty gwarancyjnej (jeśli ich producent udziela odrębnej gwarancji) wraz z jej tłumaczeniem na język polski.

- Usunięcie awarii, usterki lub wady w okresie trwania gwarancji następuje na wyłączny koszt Wykonawcy. Wszystkie koszty związane z usunięciem wady w szczególności koszty serwisu, transportu, naprawy oraz dostawy sprawnego sprzętu, akcesoriów bądź oprogramowania obciążają Wykonawcę.

- Usunięcie awarii, usterki lub wady będzie każdorazowo potwierdzone Protokołem wykonania naprawy.

- W przypadku, jeżeli w sprzęt, który został odebrany Protokołem odbioru końcowego, zostanie wymieniony na nowy, okres gwarancji na ten sprzęt biegnie na nowo.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności w sposobie realizacji przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych.

- W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających 
z pkt 11,  Zamawiający może dokonać czynności naprawy we własnym zakresie lub zlecić jej wykonanie osobie trzeciej, a kosztami obciążyć Wykonawcę z wykorzystaniem kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- W ramach gwarancji udzielonej na dostarczone oprogramowanie Wykonawca zapewni Zamawiającemu pomoc techniczną w zakresie instalacji, eksploatacji i wszelkich poprawek związanych z dostarczonym oprogramowaniem, poprzez umożliwienie, osobom uprawnionym ze strony Zamawiającego, zgłaszania potrzeb w zakresie pomocy technicznej telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w języku polskim), w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

- W przypadku zgłoszenia potrzeby w zakresie pomocy technicznej dotyczącej problemów o najwyższym priorytecie z oprogramowaniem systemu operacyjnego serwerowego, czas reakcji Wykonawcy nie może być dłuższy niż 1 godzina od momentu zgłoszenia, przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego, potrzeby w zakresie pomocy technicznej. Za problem o najwyższym priorytecie Zamawiający uznaje problem, mający poważny wpływ na korzystanie z oprogramowania w środowisku produkcyjnym (np. utrata danych produkcyjnych lub brak działania systemów produkcyjnych), który wstrzymuje operacje biznesowe i nie podlega żadnemu obejściu proceduralnemu.

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu zamówienia (za wyjątkiem wad fizycznych oprogramowania objętego licencją lub sublicencją), zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie oraz wynikający z ich przeznaczenia.

- W okresie rękojmi, Zamawiający może:

- żądać usunięcia wady lub wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin,

- żądać obniżenia wynagrodzenia,

- od Umowy odstąpić.

- Okres rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w stosunku do przedmiotu zamówienia od dnia podpisania Końcowego protokołu odbioru, wynosi 60 miesięcy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w zdaniu pierwszym, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie.

- Szczegółowa specyfikacja sprzętu:

Tabela 1. Serwer w obudowie Rack Typ 1

|  | Serwer w obudowie Rack Typ 1 - 3 szt. |
| --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1. | Obudowa | Obudowa typu Rack 19'' o wysokości maksymalnie 2U. Dostarczona wraz z kompletem ruchomych szyn z ramieniem na kable umożliwiających montaż w szafie RACK i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. Możliwość instalacji minimum 8 dysków Hot Plug. Szyny montażowe muszą być kompatybilne z dostarczoną w ramach zamówienia szafą serwerową |
| 2. | Procesor | Min. dwa procesory dwunastordzeniowe, x86 - 64 bity, Intel® Xeon® Gold 5118 (2.30GHz, 12 Rdzeni, 16.5MB Cache, 10.40GT/s 2UPI, 105W) lub równoważne osiągające w testach SPEC CPU 2017 wynik nie gorszy niż 125 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej oferowanego modelu serwera. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.Spec.org. |
| 3. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera. Płyta główna musi posiadać min. 16 banków na pamięć RAM typu DDR4 (RDIMM) i umożliwić obsługę do 512GB pamięci RAM. Możliwość instalacji kości RDIMM lub LRDIMM. |
| 4. | Pamięć ram | Minimum 128GB DDR4 RDIMM w modułach o pojemności min.32GB każdy. Oryginalna pamięć producenta serwera, przy czym każdy moduł pamięci musi posiadać tzw. part number producenta serwera. |
| 5. | Sloty PCI | Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3 |
| 6. | Dyski twarde | Zainstalowane min. 2 dyski o pojemności min. 4TB NLSAS/SAS Hot-Plug, 12Gb/s, 7.2k obrotów. |
| 7. | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler RAID wykorzystujący dedykowane złącze na płycie głównej, zapewniający poziomy RAID 0,1,5,6,10,50,60, obsługujący dyski SATA, SAS, SSD. Kontroler musi posiadać min. 2GB pamięci cache oraz zapewniać transfer 12Gb/s. Możliwość rozbudowy pamięci cache do min. 8GB poprzez rozbudowę kontrolera lub wymianę kontrolera. |
| 8. | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 wbudowane porty Ethernet GbE RJ-45, które nie zajmują gniazd PCIe Minimum 2 porty Ethernet 10GbE RJ-45, nie zajmujące gniazd PCIe, lecz wykorzystujące swoje dedykowane złącze na płycie głównej |
| 9. | Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną o rozdzielczości minimalnej 1440x900 |
| 10. | Porty | 1 port RJ45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania; Na przednim panelu min. 1xVGA oraz 1xUSB 2.0; Na tylnym panelu min. 1xVGA, 2xUSB3.0, 1xSerial Niedopuszczalne jest stosowanie przejściówek ani kart PCI w celu uzyskania wymaganej powyżej ilości portów |
| 11. | Zasilacz | Dwa redundantne zasilacze Hot-Plug o mocy min. 750W |
| 12. | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |
| 13. | Napęd optyczny | DVD±RW wewnętrzny |
| 14. | Moduł zarządzający | Moduł zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na min.: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu. Moduł musi posiadać własny interfejs graficzny dostępny z poziomu strony WWW. |
| 15. | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Microsoft® Windows Server® 2012 R2 i 2016 z Hyper-V Red Hat Enterprise Linux®, SUSE Linux Enterprise Server, VMware® ESXi, |
| 16. | Świadectwa i certyfikaty | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001. Wymagana jest deklaracja zgodności CE. |
| 17. | Inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego. Oferent zobowiązany jest dostarczyć szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. |

Tabela 2. Serwer w obudowie Rack Typ 2

|  | Serwer w obudowie Rack Typ 2 – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1. | Obudowa | Obudowa typu Rack 19'' o wysokości maksymalnie 2U. Dostarczona wraz z kompletem ruchomych szyn z ramieniem na kable umożliwiających montaż w szafie RACK i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. Możliwość instalacji minimum 12 dysków Hot Plug. Szyny montażowe muszą być kompatybilne z dostarczoną w ramach zamówienia szafą serwerową |
| 2. | Procesor | Min. dwa procesory czternastordzeniowe, x86 - 64 bity, Intel® Xeon® Gold 5120 (2.20GHz, 14 Rdzeni, 19.25MB Cache, 10.40GT/s 2UPI, 105W) lub równoważne osiągające w testach SPEC CPU 2017 wynik nie gorszy niż 135 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej oferowanego modelu serwera. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.Spec.org. |
| 3. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera. Płyta główna musi posiadać min. 16 banków na pamięć RAM typu DDR4 (RDIMM) i umożliwić obsługę do 512GB pamięci RAM. Możliwość instalacji kości RDIMM lub LRDIMM. |
| 4. | Pamięć ram | Minimum 512GB DDR4 RDIMM w modułach o pojemności min.32GB każdy. Oryginalna pamięć producenta serwera, przy czym każdy moduł pamięci musi posiadać tzw. part number producenta serwera. |
| 5. | Sloty PCI | Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3 |
| 6. | Dyski twarde | Zainstalowane min. 12 dysków o pojemności min. 4TB NLSAS/SAS Hot-Plug, 12Gb/s, 7.2k obrotów. |
| 7. | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler RAID wykorzystujący dedykowane złącze na płycie głównej, zapewniający poziomy RAID 0,1,5,6,10,50,60, obsługujący dyski SATA, SAS, SSD. Kontroler musi posiadać min. 8GB pamięci cache oraz zapewniać transfer 12Gb/s. |
| 8. | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 wbudowane porty Ethernet GbE RJ-45, które nie zajmują gniazd PCIe Minimum 2 porty Ethernet 10GbE RJ-45, nie zajmujące gniazd PCIe, lecz wykorzystujące swoje dedykowane złącze na płycie głównej |
| 9. | Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną o rozdzielczości minimalnej 1440x900 |
| 10. | Porty | 1 port RJ45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania; Na przednim panelu min. 1xVGA oraz 1xUSB 2.0; Na tylnym panelu min. 1xVGA, 2xUSB3.0, 1xSerial Niedopuszczalne jest stosowanie przejściówek ani kart PCI w celu uzyskania wymaganej powyżej ilości portów |
| 11. | Zasilacz | Dwa redundantne zasilacze Hot-Plug o mocy min. 1100W |
| 12. | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |
| 13. | Moduł zarządzający | Moduł zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na min.: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu. Moduł musi posiadać własny interfejs graficzny dostępny z poziomu strony WWW. |
| 14. | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Microsoft® Windows Server® 2012 R2 i 2016 z Hyper-V Red Hat Enterprise Linux®, SUSE Linux Enterprise Server, VMware® ESXi, |
| 15. | Świadectwa i certyfikaty | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001. Wymagana jest deklaracja zgodności CE. |
| 16. | Inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego. Oferent zobowiązany jest dostarczyć szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. |

Tabela 3. Zasilacz awaryjny UPS

|  | Zasilacz awaryjny UPS – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1. | Obudowa | Dostosowana do montażu w szafie Rack 19’’ dostarczonej w ramach zamówienia o maksymalnej wysokości 6U |
| 2. | Napięcie wejściowe | 230V, 50Hz |
| 3. | Napięcie wyjściowe | 230V, 50Hz |
| 4. | Moc | minimum 8000VA/8000W |
| 5. | Zniekształcenia napięcia wyjściowego | Poniżej 4% |
| 6. | Typ napięcia wyjściowego | Sinusoida |
| 7. | Architektura | On-line |
| 8. | Liczba i rodzaj gniazd wyjściowych z podtrzymaniem zasilania | Minimum 6 gniazd IEC 320 C13 oraz 4 gniazda IEC320 C19 |
| 9. | Segmentacja gniazd wyjściowych | Urządzenie musi zapewniać możliwość podziału gniazd wyjściowych na co najmniej dwa segmenty |
| 10. | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | minimum 4 minuty |
| 11. | Czas podtrzymania dla obciążenia 50% | minimum 12 minut |
| 12. | Czas ładowania | Poniżej 2 godzin |
| 13. | Zimny start | Tak |
| 14. | Układ obejściowy (bypass) | Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny) |
| 15. | Porty komunikacyjne | USB, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial |
| 16. | Akumulatory | Bezobsługowe, szczelne, hermetyczne, ołowiowo-kwasowe z elektrolitem w postaci żelu. Wymienne moduły akumulatorowe |
| 17. | Panel komunikacyjny | Panel LCD ze wskazaniami chwilowego poziomu obciążenia, poziomu naładowania baterii, informacjami o stanie zasilacza UPS, sygnalizacją wyłączenia alarmu dźwiękowego, z możliwością sterowania poszczególnymi grupami wyjść zasilających |
| 18. | Alarmy dźwiękowe | Praca na baterii, przeciążenie UPS’a, znaczne wyczerpanie baterii, awaria UPS’a |
| 19. | Wyposażenie standardowe | Akcesoria do montażu w szafie RACK dostarczonej w ramach zamówienia, instrukcja obsługi, dokumentacja i oprogramowanie na CD, karta zarządzająca SNMP Web |
| 20. | Normy | CE, EAC, RCM |
| 21. | Inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego. |

Tabela 4. Przełącznik sieciowy SWITCH 10 GbitE

|  | Przełącznik sieciowy 10 GbitE (48 portów) – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
|  | Typ | Zarządzalny przełącznik warstwy minimum 2 ISO OSI |
|  | Obudowa | Urządzenie przystosowane do montażu w szafie RACK 19’’. Wraz z urządzeniem dostarczone będą niezbędne elementy do montażu w szafie dostarczonej w ramach zamówienia. Maksymalna wysokość urządzenia 1U. Na przednim panelu diody informujące o statusie urządzenia – m.in. działaniu urządzenia, działaniu wbudowanych portów Ethernet oraz przycisk reset. |
|  | Interfejsy | Minimum 46 portów 1000BASE-T / 10GBASE-T plus 2 porty 10GBASE-T/SFP+ Minimum 1 port 1000BASE-T służący do zarządzania Urządzenie musi posiadać możliwość pracy w stosie tworząc jedno urządzenie logiczne z minimum 2 urządzeniami fizycznymi |
|  | Pamięć | Minimum 256MB pamięci Flash Minimum 512MB pamięci DRAM |
|  | Wielkość tablicy adresów MAC | Co najmniej 64000 |
|  | Ilość obsługiwanych sieci VLAN | Co najmniej 4000 |
|  | Obsługa ramek Jumbo | O wielkości co najmniej 9K bajtów |
|  | Funkcjonalność urządzenia | Obsługa statycznych tras routingu IPv4 i IPv6, Obsługa ruchu multicast - IGMP (wersja 1, 2 i 3), Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree, Obsługa jakość serwisu (QoS), Obsługa protokołu LLDP-MED lub równoważnych (np. CDP), Musi być wyposażony w port USB znajdujący na przednim panelu umożliwiający podłączenie pamięci flash, Musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli, Możliwość zarządzania przez stronę WWW, Musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN), |
|  | Bezpieczeństwo | Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, Obsługa funkcji Guest VLAN, Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6, Obsługa list kontroli dostępu (ACL), Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, Private VLAN |
|  | Standardy | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az ,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
|  | Zasilanie | 230V, 50Hz |
|  | Świadectwa i certyfikaty | Deklaracja zgodności na oznaczenie sprzętu znakiem CE |
|  | Dokumentacja | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego. |

Tabela 5. Szafa RACK 19’’ 42U – 1 sztuka

|  | Szafa RACK 19’’ 42U – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1. | Obudowa | Minimum 42U, maximum 43U o wymiarach 600mm szerokości oraz co najmniej 1000 mm głębokości. Maximum 1100mm głębokości. |
| 2. | Wyposażenie | Szafa wyposażona w drzwi przednie stalowe perforowane z zamkiem i drzwi tylne stalowe perforowane dwuskrzydłowe uchylane z zamkiem. Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach. Szafa musi posiadać przepust kablowy podłogowy, regulowane nóżki i kółka transportowe o dużej wytrzymałości. |
| 3. | Wentylacja | Panel wentylacyjny umieszczony w dachu obudowy |
| 4. | Listwa zasilająca | Pozioma listwa zasilająca wyposażona we wtyczkę oraz 6 gniazd typu E. Listwa montowana do szyn rakowych |
| 5. | Nośność | Minimum 800kg |
| 6. | Wykorzystanie | Szafa musi umożliwiać zamontowanie urządzeń, które będą dostarczone w ramach zamówienia. |
| 7. | Normy | Zgodność z normami EIA-310 oraz RoHS |
| 8. | Inne | Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. |

Tabela 6. Konsola operatorska (KVM) do szafy RACK 19’’ – 1 sztuka

|  | Konsola operatorska (KVM) do szafy RACK 19’’ – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
|  | Monitor i klawiatura | Wysuwana klawiatura z integrowana z monitorem o przekątnej minimum 18’’ i rozdzielczości minimalnej 1366x768 pikseli. Układ klawiatury QWERTY Język klawiatury US International Wbudowany w klawiaturę Touchpad |
|  | Obudowa | Po złożeniu obudowa o wysokości maksymalnie 1U, do zamontowania w szafie Rack 19’’ dostarczonej w ramach zamówienia. |
|  | Przełącznik KVM z funkcją OSD | Możliwość podłączenia do 8 serwerów dostarczonych w ramach zamówienia. Niedopuszczalne jest stosowanie przejściówek. W zestawie muszą być dostarczone kable o długości min. 1,8m do podłączenia dostarczonych w ramach zamówienia serwerów. |
|  | Obsługiwane porty klawiatur/myszy/monitorów | USB, VGA |
|  | Wybór aktywnego portu | Poprzez klawisze na klawiaturze lub menu OSD |
|  | Świadectwa i certyfikaty | Deklaracja zgodności na oznaczenie sprzętu znakiem CE |
|  | Inne | Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. |

- Szczegółowa specyfikacja oprogramowania

- Dostawa 4 sztuk licencji systemu operacyjnego serwerowego wraz z usługą subskrypcji na okres 3 lat licząc od daty dostarczenia licencji.

Zamawiający posiada środowisko serwerowe oparte na  systemach operacyjnych Red Hat Enterprise Linux Server, Standard.

Wymagania minimalne dla oprogramowania stanowiącego przedmiot zamówienia:

- system jest oparty na jądrze typu Linux/Unix,

- oprogramowanie umożliwia rekompilację całego systemu z kodu źródłowego udostępnianego przez producenta,

- pełny kod źródłowy systemu jest dostępny na warunkach licencyjnych oprogramowania typu open-source,

- licencja obejmuje prawo do otrzymywania poprawek i instalacji nowych wersji przez okres minimum 36 miesięcy,

- wykonawca zapewnia wsparcie techniczne dla serwerów wieloprocesorowych za pośrednictwem strony internetowej oraz telefonicznie z nielimitowaną liczbą zgłoszeń,

- dostarczony system jest na liście wspieranych systemów operacyjnych oprogramowania Apache Ambari w najnowszej dostępnej wersji. Lista wspieranych systemów operacyjnych znajduje się pod poniższym linkiem https://ambari.apache.org/.

- Dostawa 3 szt. licencji zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) umożliwiającego programowanie dla Java, Scala, Python, JavaScript oraz zapewniającego wsparcie dla SBT, Git, SVN (wersja komercyjna) w najnowszej wersji z minimum rocznym serwisem licencji wraz z aktualizacją oprogramowania do nowych wersji.

Zamawiający posiada środowisko IntelliJ IDEA Ultimate Commercial umożliwiające realizację prac w zakresie wytwarzania i rozwoju oprogramowania.

Wymagania minimalne dla oprogramowania stanowiącego przedmiot zamówienia:

- licencje są udzielone bezterminowo,

- serwis licencji obejmuje prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez producenta oprogramowania najnowszych wersji, aktualizacji oprogramowania oraz poprawek do oprogramowania,

- oprogramowanie stanowi zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) dla Javy,

- oprogramowanie zawiera kompilator,

- oprogramowanie zapewnia wsparcie dla technologii i frameworków: Java EE, Spring, Spring Boot 2.0, GWT, Struts, Play, Hibernate, Google App Engine, OSGi, JSP, JSF, EJB, AJAX, JBoss, JUnit, JBehave, Spring, Hibernate/JPA, Web Services, Ruby on Rails, Grails, Java ME MIDP/CLDC, Android, Tapestry, Google App Engine, FreeMarker, Velocity, Django,

- oprogramowanie zapewnia kompletny zestaw obsługiwanych języków, z funkcjami refactoringu: Java, TypeScript, ActionScript, PHP, Groovy, Kotlin, Scala, Python/Jython, Ruby/JRuby, Clojure,

- oprogramowanie umożliwia wdrażanie i debugowanie aplikacji na serwerach aplikacji: GlassFish, JBoss, Tomcat, Jetty, WebLogic, WebSphere, Geronimo, Resin,

- oprogramowanie zapewnia integrację z narzędziami deweloperskimi: Git, CVS, SVN, Apache Ant, Apache Maven, JUnit i TestNG,

- oprogramowanie umożliwia rozbudowę poprzez mechanizm pluginów,

- oprogramowanie wspomaga tworzenie kodu z użyciem zaawansowanych edytorów Java, XML oraz XHTML, w tym z mechanizmem autouzupełniania,

- oprogramowanie zawiera zaawansowane funkcje wspomagające pracę z systemami kontroli wersji: Perforce, ClearCase, Team Foundation Server, Visual SourceSafe,

- oprogramowanie zapewnia narzędzia do pracy z wielkimi bazami kodów źródłowych: analiza zależności i sprawdzanie poprawności, diagramy klasy UML,

- oprogramowanie zawiera narzędzia refaktoringu kodu źródłowego,

- oprogramowanie zawiera narzędzia integrujące z bazą danych,

- oprogramowanie zawiera inteligentne podpowiadanie składni języków programowania,

- oprogramowanie umożliwia wykrywanie duplikacji kodu.

- Dostawa 2 szt. licencji do projektowania, modelowania i analizy diagramów w języku UML 
w najnowszej wersji z minimum rocznym serwisem licencji wraz z aktualizacją oprogramowania do nowych wersji.

Dla realizacji prac obejmujących projektowanie, modelowanie i analizę diagramów UML, Zamawiający posiada środowisko Enterprise Architect Professional Standard.

Wymagania minimalne dla oprogramowania stanowiącego przedmiot zamówienia:

- licencje są udzielone bezterminowo,

- serwis licencji obejmuje prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez producenta oprogramowania najnowszych wersji, aktualizacji oprogramowania oraz poprawek do oprogramowania,

- oprogramowanie stanowi pełne wsparcie dla UML 2.0 i 2.1,

- oprogramowanie umożliwia tworzenie wszechstronnej i elastycznej dokumentacji,

- oprogramowanie zapewnia generowanie dokumentacji w formacie RTF (rich text format),

- oprogramowanie umożliwia dostosować wygląd generowanej dokumentacji. Edytor szablonów dokumentów pozwala dopasować dokumentację do swoich wymagań w najdrobniejszych szczegółach,

- oprogramowanie umożliwia zapisywanie szablonów dokumentacji do późniejszego użycia,

- oprogramowanie zawiera zakładki ułatwiające łączenie dokumentów w MS Word,

- oprogramowanie umożliwia generowanie i analizę kodu (Forward and Reverse Code Engineering) w następujących językach C++ Java Visual Basic Delphi C# VB.Net PHP,

- oprogramowanie posiada wsparcie dla Model Driven Architecture (MDA) - za pomocą szablonów można przetłumaczyć model niezależny od platformy (PIM) na model zależny od platformy (PSM),

- oprogramowanie umożliwia import modułów binarnych - EA pozwala importować i przetwarzać na model (reverse engineer) moduły binarne Javy (.jar) oraz .NET *.exe, *.dll oraz *.il,

- oprogramowanie posiada łatwy w użyciu interfejs użytkownika,

- oprogramowanie posiada wsparcie dla obsługi testów (testy jednostkowe, testy integracyjne, testy systemowe, testy akceptacyjne, scenariusze),

- oprogramowanie posiada wsparcie obsługi powdrożeniowej oprogramowania (kontrola zmian, możliwość porównywania ze sobą kolejnych wersji modeli , rejestracja błędów i zgłoszeń obsługowych, Wspomaganie przy zbieraniu wymagań),

- oprogramowanie umożliwia przydzielanie zasobów do projektu,

- oprogramowanie umożliwia współpracę wielu użytkowników,

- oprogramowanie umożliwia opracowanie diagramów przypadków użycia,

- oprogramowanie umożliwia import i eksport modelu UML 2.0 i UML 2.1 do XMI 2.1.,

- oprogramowanie zapewnia wsparcie wersjonowania - Time Aware Modeling (TAM) pozwalające na tworzenie przyrostowych wersji elementów i diagramów.

Załącznik nr 1

do Opisu przedmiotu zamówienia

# nr 38/BP/NCBR/PN/2019

ROZDZIELNIK

Wykaz Odbiorców uprawnionych do odbioru dostawy

| Lp. | Wykaz odbiorców | Serwer w obudowie Rack Typ 1 | Serwer w obudowie Rack Typ 2 | Zasilacz awaryjny UPS | Przełącznik sieciowy SWITCH 10 GbitE (48 portów) | Szafa RACK 19’’ 42U | Konsola operatorska (KVM) do szafy RACK 19’’ | Licencja systemu operacyjnego serwerowego | Licencja zintegrowanego środowiska programistycznego | Licencja oprogramowania do projektowania, modelowania i analizy diagramów w języku UML |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urząd Statystyczny w Szczecinie ul. Jana Matejki 22 70-530 Szczecin | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
|  | Razem | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |