# Załącznik nr 1 do SIWZ

Sprawa numer: 38/DB/PN/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji odgromowej budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208”.

Nieruchomość, na której zlokalizowany jest Główny Urząd Statystyczny znajduje się w Warszawie przy ul. Al. Niepodległości 208. Obiekt pełni funkcję biurową, składa się z czterech połączonych ze sobą budynków oznaczonych literami A, B, C i D.

- Zakres robót:

- Opracowanie i uzgodnienie z Wydziałem Inwestycyjno-Technicznym GUS Projektu Wykonawczego instalacji odgromowej budynku GUS

Zamawiający umożliwi odbycie wizji lokalnej, wykonania pomiarów instalacji odgromowej, zapoznania się z obecnym oraz planowanym rozmieszczeniem elementów na dachu (centrale wentylacyjne, wentylatory, kanały).

- Demontaż istniejącej instalacji odgromowej wraz z utylizacją zdemontowanych materiałów

- Wykonanie nowej instalacji odgromowej zgodnie z uzgodnionym Projektem Wykonawczym

- Wykonanie pomiarów wybudowanej instalacji odgromowej.

- Wykonanie Dokumentacji powykonawczej.

- Wymagania w odniesieniu do zatrudnienia

Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby czynności określone poniżej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

- przygotowanie terenu prac i zabezpieczenie terenu związanego z demontażem,

- ustawianie rusztowań i podestów, montaż daszków ochronnych, poręczy,

- wykonanie demontażu instalacji i urządzeń oraz rozbiórka elementów poziomych i pionowych istniejącej instalacji odgromowej,

- sortowanie, układanie i usuwanie gruzu oraz materiałów z rozbiórki,

- noszenie/transport na budowie materiałów budowlanych, urządzeń, sprzętu, itd…

- wykonanie prac budowlanych towarzyszących montażowi instalacji elektrycznych,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- wykonywania operacji spawania, zgrzewania, lutowania różnymi technikami, w tym przygotowywanie powierzchni, elementów i części,

- wykonanie pomiarów elektrycznych,

- wykonywanie wszystkich prac porządkowych

- posługiwanie się dokumentacją projektową w celu ustalenia sposobu, rodzaju i zakresu prac.

Powyższe wymagania nie obowiązują w przypadku, gdy ww. czynności zostaną powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które ww. czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z wykonawcą lub podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do:

- opracowania i przedłożenia w ciągu 5 dni po podpisaniu umowy Harmonogramu rzeczowo-finansowego z wyodrębnieniem dwóch etapów:

Etap I - prace projektowe

Etap II – demontaż istniejącej instalacji, wybudowanie nowej, wykonanie pomiarów elektrycznych wybudowanej instalacji, wykonaie Dokumentacji powykonawczej. Jako jednostkę czasu należy przyjąć tydzień, a opisane wcześniej roboty  zobrazować dla każdego z budynków A, B, C, D oddzielnie.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie wejścia i wjazdu na teren nieruchomości.

Wykonawca, przed rozpoczęciem robot budowlanych, zobowiązany jest przedstawić listę wszystkich pracowników Wykonawcy (podwykonawców) biorących udział w pracach oraz wykaz sprzętu i środków transportu. W czasie wykonywania robót budowlanych pracownicy Wykonawcy muszą nosić odzież roboczą z logo firmy.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie organizacji robót.

Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. W związku z tym, Wykonawca musi uwzględnić, że prace uciążliwe, w tym w szczególności wywołujące uciążliwy hałas czy kurz będą odbywały się po godzinie 17:00, a w dni wolne od pracy w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót w każdym dniu kalendarzowym.

Wykonawca organizując prace powinien uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:

- Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  Zamawiający wskaże punkty poboru wody i energii elektrycznej.

- Wykonawca będzie pokrywał koszty energii elektrycznej i wody zużyte na cele socjalne oraz koszty związane z eksploatacją terenu GUS na potrzeby zaplecza budowy.

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac zapozna się z istniejącym w budynku systemem komunikacji oraz pomieszczeniami i infrastrukturą objętą gwarancją, celem odpowiedniego zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku na terenie GUS, na którym prowadzone są prace tak, by nie zakłócało to jego funkcjonowania.

- Zamawiający będzie udostępniał front robót, zgodnie z Harmonogramem robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowane materiały, a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Materiały pochodzące z demontażu i wyburzeń zostaną przez Wykonawcę zagospodarowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 poz. 21) o odpadach. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu karty przekazania  odpadów.

- Odbiory i płatności.

## Zamawiający nie dopuszcza odbiorów i płatności częściowych. Zakończeniem fazy wykonawczej będzie odbiór robót z wynikiem pozytywnym, przekazanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiającemu do użytkowania wybudowanej instalacji odgromowej. Wykonawca na wybudowaną instalację udzieli gwarancji na okres zaoferowany w ofercie  (co najmniej 36 miesięcy) oraz rękojmi czasowo równiej okresowi gwarancji, jednak nie krótszej niż 60 miesięcy.

- Klauzula środowiskowa

W trakcie realizacji zamówienia, celem zminimalizowania negatywnego wpływu realizacji przedmiotu zamówienia na środowisko naturalne, Wykonawca Projekt techniczny i Dokumentację powykonawczą, wydrukuje na papierze ekologicznym, spełniającym warunki certyfikatu FSC lub innego równoważnego certyfikatu.