Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy: 57/ST/DB/BP/SPIS/POPT/PN/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania na: Zakup i dostawa laptopów wraz z kompatybilnymi stacjami dokującymi na potrzeby modernizacji bazy sprzętowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz pracy mobilnej na potrzeby spisu i projektu w ramach POPT.

Zadanie 1: Zakup i dostawa laptopów wraz z kompatybilnymi stacjami dokującymi na potrzeby modernizacji bazy sprzętowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz pracy mobilnej.

W ramach tego zadania Zamawiający zakupi 420 szt. Laptopów i 420 szt. kompatybilnych stacji dokujących o specyfikacji ujętej w  tabeli 1 i 2.

Zadanie 2: Zakup i dostawa laptopów wraz z kompatybilnymi stacjami dokującymi na potrzeby modernizacji bazy sprzętowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz pracy mobilnej na potrzeby spisu.

W ramach tego zadania Zamawiający zakupi 89 szt. Laptopów i 89 szt. kompatybilnych stacji dokujących o specyfikacji ujętej w  tabeli 1 i 2.

Zadanie 3: Zakup i dostawa laptopów wraz z kompatybilnymi stacjami dokującymi na potrzeby modernizacji bazy sprzętowej Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędów Statystycznych oraz pracy mobilnej w związku z nowymi zadaniami w zakresie polityki spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W ramach tego zadania Zamawiający zakupi 36 szt. Laptopów i 36 szt. kompatybilnych stacji dokujących o specyfikacji ujętej w  tabeli 1 i 2.

## Tabela 1: Laptop

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Laptop z wyświetlaczem 17” |
| 1 | Procesor | Laptop będzie zawierać wielordzeniowy procesor zgodny z architekturą x86 zapewniający możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych. Zamawiający oczekuje iż zaoferowane urządzenie zawierać będzie procesor umożliwiający uzyskanie minimum 7 500 punktów (w wersji V10) lub 8 500 punktów (w wersji V9) w teście PassmarkCPU (wartość Average CPU Mark) zgodnie z wynikami opublikowanymi na stronie http://www.cpubenchmark.net |
| 2 | Pamięć RAM | 16 GB |
| 3 | Dysk twardy SSD | 500 GB |
| 4 | Wyświetlacz | Przekątna – 16,8 -17,3”, LED IPS Rozdzielczość – 1920x1080 pikseli Powłoka matowa Wbudowana kamera |
| 5 | Gniazda rozszerzeń | czytnik kart pamięci (obsługa kart pamięci min.: SD, SDHC, SDXC) |
| 6 | Zintegrowane złącza zewnętrzne | 3 złącza USB w tym minimum jedno USB 3.0 Złącze cyfrowe zapewniające podłączenie zewnętrznego monitora HDMI, Combo na mikrofon i słuchawki Bluetooth, Karta sieciowa WiFi 802.11 ac (wewnętrzna), |
| 7 | Sieć | Zintegrowana karta sieciowa Ethernet 1 Gbit/s |
| 8 | Bezpieczeństwo | Moduł TPM 2.0 |
| 9 | Dźwięk | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną Mikrofon i głośniki zintegrowane w obudowie laptopa |
| 10 | Klawiatura | układ z wydzielonymi klawiszami funkcyjnymi i klawiaturą numeryczną |
| 11 | Zainstalowane oprogramowanie systemowe | Preinstalowane oprogramowanie systemowe Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit mające zapewnić funkcjonalność i współpracę ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacyjnym funkcjonującym w resorcie statystyki, licencja bezterminowa, jednostanowiskowa |
| 12 | Waga | Do 3 kg z baterią |
| 13 | Gwarancja | Min.24 miesięcy Gwarancja realizowana od daty podpisania końcowego protokołu odbioru świadczona w miejscu instalacji laptopa. Usunięcie awarii w ciągu zadeklarowanej w ofercie ilości dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 telefonicznie, faksem, lub e-mail). W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie nastąpi podstawienie sprzętu zastępczego na czas naprawy o nie gorszych parametrach technicznych. Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta na jednakowych warunkach przez cały okres trwania gwarancji. Wykonawca na własny koszt, w razie potrzeby zapewni transport do i z serwisu. W przypadku awarii dysków twardych, w okresie gwarancji w przypadku braku możliwości „bezpiecznego” usunięcia danych, pozostają one u Odbiorcy, w miejscu instalacji komputera.. |
| 14 | Akcesoria | Torba na laptop: wykonana z materiału wodoodpornego, posiadająca wzmocnienia zabezpieczające laptop przed uszkodzeniami; posiadająca oddzielną przegrodę na dokumenty i akcesoria; wyposażona w pasek na ramię, Mysz optyczna przewodowa USB, Podkładka żelowa pod mysz, |

## Tabela 2: Stacja dokująca (uniwersalna)

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| Stacja dokująca |
| 1 | Przeznaczenie | Uniwersalna stacja dokująca dla laptopów oferowanych w tabeli 1. |
| 2 | Złącza USB | 4 x USB 2.0 |
|  |  | 2 x USB 3.0 |
| 3 | Złącza AV | 1 x wyjście DVI |
|  |  | 1 x wejście mikrofonowe |
|  |  | 1 x Wyjście słuchawkowe |
|  |  | 1 x wyjście HDMI |
| 4 | Pozostałe złącza | RJ-45 |
| 5 | Zasilanie | 230V ± 10%, 50 Hz, (wtyczka europejska) |
| 6 | Interface | USB 3.0 |
| 7 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja realizowana od daty podpisania końcowego protokołu odbioru świadczona w miejscu instalacji. Usunięcie awarii w ciągu zadeklarowanej w ofercie ilości dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00 telefonicznie, faksem, lub e-mail). W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie nastąpi podstawienie sprzętu zastępczego na czas naprawy o nie gorszych parametrach technicznych. Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta na jednakowych warunkach przez cały okres trwania gwarancji. Wykonawca na własny koszt, w razie potrzeby zapewni transport do i z serwisu |