# Załącznik nr 1 do SWZ

# sprawa numer 5/DB/TP/2021

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana wind z przebudową szybów w budynku Głównego Urzędu Statystycznego, Etap I” w  Warszawie przy  al. Niepodległości 208.”

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących Zadania:

- Zadanie I - Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowej dwóch nowych dźwigów osobowych i jednego dźwigu towarowo-osobowego w budynku C Głównego Urzędu Statystycznego.

- Akceptacja przez Zamawiającego zaproponowanego rozwiązania projektowego i materiałowego. Zamawiający może zażądać dwukrotnie zmiany w przedstawionym projekcie. Zmiana, o której mowa powyżej powinna zostać uwzględniona i wniesiona do projektu w ciągu 7 dni.

- Uzgodnienie dokumentacji projektowej w Urzędzie Dozoru Technicznego.

- Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie BHP, p.poż. i innych wynikających z opracowania projektowego a niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, jeśli będzie konieczne

- Zadanie II – Wymiana dwóch dźwigów osobowych i jednego dźwigu towarowo-osobowego w budynku C Głównego Urzędu Statystycznego, w tym:

- Demontaż w całości istniejących dźwigów z urządzeniami, wyposażeniem i okablowaniem.

- Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.

- Wykonanie przebudowy szybów windowych zgodnie z przyjętym projektem.

- Montaż dwóch nowych dźwigów osobowych.

- Montaż jednego dźwigu towarowo-osobowego.

- Uruchomienie dźwigów po uzyskaniu dopuszczającej do użytkowania decyzji UDT.

- Zadanie III - Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami zharmonizowanymi z dyrektywą dźwigową 2014/33/U, normą EN 81.20/50, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji poszczególnych Zadań

- W ramach Zadania I Wykonawca zobowiązany będzie do:

- opracowania Dokumentacji projektowej wykonania dwóch nowych dźwigów osobowych i jednego dźwigu towarowo-osobowego w budynku C Głównego Urzędu Statystycznego dźwigów wraz z branżami towarzyszącymi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ i obowiązującymi przepisami prawa;

- uzyskania akceptacji Zamawiającego dla zaproponowanego rozwiązania projektowego i materiałowego, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zażądać dwukrotnie zmiany w przedstawionym projekcie. Każda zmiana, o której mowa w zdaniu powyżej powinna zostać uwzględniona i wniesiona do projektu w terminie 7 dni od dnia jej zgłoszenia przez Zamawiającego;

- uzgodnienie dokumentacji dźwigów z organem właściwej jednostki dozoru technicznego  oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację tych dźwigów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2176), a także uiszczenie opłat, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz.U. z 2010 r. nr 229, poz. 1502, z późn. zm.);

- uzgodnienie dokumentacji w zakresie BHP, p.poż. i innych wynikających z opracowania projektowego a niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, jeśli będzie konieczne.

Wszystkie czynności w ramach Zadania I Wykonawca zrealizuje w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Potwierdzeniem wykonania wszystkich czynności przewidzianych dla Zadania I będzie podpisany z wynikiem pozytywnym przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego i Wykonawcy Protokół odbioru Zadania I.

    - W ramach Zadania II Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Programie Funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego uzgodnioną Dokumentacją projektową:

- wykona roboty w części dotyczącej wykonania wymiany dźwigów obejmujące:

  - demontaż podzespołów dźwigowych podlegających wymianie, ich wywiezienie i utylizację, z zastrzeżeniem, że koszty transportu i utylizacji zdemontowanych elementów dźwigowych ponosi Wykonawca,

  - demontaż podzespołów dźwigowych podlegających wymianie, ich wywiezienie i utylizacja na koszt Wykonawcy,

  - demontaż ściany dzielącej szyb dźwigów osobowych, z budowa nowej przegrody wg projektu,

  - demontaż belek wpierających prowadnice w szybach dźwigów osobowych (ograniczających wymiary szybu),

  - montaż rozwiązania podparć prowadnic umożliwiających powiększenie kabin dźwigów osobowych,

  - montaż rusztowań, pomostów montażowych w zależności od technologii montażu dźwigu,

  - montaż nowych prowadnic szybowych i kabinowych,

  - montaż nowej przeciwwagi ,

  - montaż sterowania mikroprocesorowego,

  - montaż falownika,

  - montaż systemu zjazdu awaryjnego do najbliższego przystanku w razie zaniku napięcia,

  - montaż systemu zjazdu pożarowego,

  - montaż systemu zdalnego monitoringu technicznego dźwigu z poziomu firmy serwisowej,

  - montaż zespołu napędowego linowego oraz ogranicznika prędkości,

  - montaż kabiny, drzwi kabinowych i szybowych,

  - montaż blach przyprogowych (maskujących) ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

  - montaż zderzaków w podszybiu,

  - montaż oświetlenia szybu,

  - montaż kaset wezwań na przystankach i kasety dyspozycji w kabinie, montaż piętrowskazywaczy ze strzałkami kierunku jazdy w kabinie i na wszystkich przystankach,

  - montaż systemu komunikacji między kabiną a centrum serwisowym - zgodny z normą EN 81-28,

  - zapewnienie łączności alarmowej zgodne z normą EN 81-28,

  - montaż innych elementów niezbędnych dla prawidłowej pracy i eksploatacji dźwigów zgodny -  z normą EN 81.20/50,

  - demontaż i ponowny montaż urządzeń (czujek z okablowaniem) systemu bezpieczeństwa stanowiących istniejące wyposażenie w infrastrukturze Zamawiającego,

  - montaż systemu wentylacji maszynowni oraz systemu i urządzeń służących do oddymiania szybów windowych,

- wykona roboty w części dotyczącej przygotowania szybów pod dźwigi elektryczne obejmujące:

- przygotowanie otworów drzwiowych pod nowe drzwi szybowe oraz obróbka otworów drzwiowych "na gotowo" po montażu dźwigu, odtworzenie istniejącego wystroju glifów,

- naprawy i uzupełnienia ścian, stropu i posadzki szybu windowego po pracach rozbiórkowych i demontażu urządzeń,

- 2-krotne malowanie ścian szybu windowego oraz maszynowni białą farbą niepylącą z przygotowaniem podłoża,

- oczyszczenie i malowanie podszybia szarą farbą olejoodporną,

- montaż innych instalacji, aparatów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowej pracy i eksploatacji dźwigów,

- dostosowanie otworów drzwiowych do zakładanych wymiarów (przyjmuje się zachowanie okładzin granitowych glifów drzwi szybowych i ściany czołowej szybów z możliwością demontażu i ponownego montażu lub odtworzenia),

- wyburzenie w podszybiu słupków betonowych pod zderzakami,

- powiązanie systemu sterowania dźwigami z istniejącą w infrastrukturze Zamawiającego centralą SSP,

- wykona czynności w części dotyczącej przekazania wymienionych dźwigów Zamawiającemu i włączenia ich do eksploatacji, obejmujące:

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i przekazanie dziennika budowy (jeśli będzie wymagane pozwolenie na budowę przy projektowanej adaptacji szybów windowych),

- udział w badaniu każdego z wymienionych dźwigów przeprowadzanym przez UDT, doprowadzenie do ich odbioru (wymagany jest odrębny odbiór każdego z dźwigów) oraz do wydania decyzji o dopuszczeniu dźwigów do eksploatacji,

- uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu książki rewizyjnej każdego z dźwigów,

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigów,

- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu stanowiskowej instrukcji obsługi oraz instrukcji konserwacji i eksploatacji każdego z dźwigów..

- Wszystkie czynności w ramach Zadania II Wykonawca zrealizuje w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 10 grudnia 2021 r., w zależności który z terminów zdarzenie nastąpi jako pierwsze, z zastrzeżeniem, że:

- prace związane z demontażem i dostosowaniem szybów windowych, maszynowni będą realizowane od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy ternu budowy i wprowadzenia na budowę,

- prace związane z montażem i instalacją nowych urządzeń rozpoczną się po uzyskaniu akceptacji projektu technicznego przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego), podpisaniu z wynikiem pozytywnym przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego i Wykonawcy Protokołu odbioru Zadania I oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę, w przypadku, jeżeli będzie to koniczne.

- Montaż każdej z wind podlegał będzie odrębnemu odbiorowi i potwierdzony zostanie Protokołem odbioru windy. Potwierdzeniem wykonania wszystkich czynności przewidzianych dla Zadania II będzie podpisany z wynikiem pozytywnym przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego i Wykonawcy Protokół odbioru Zadania II.

## W ramach Zadania III Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania Dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza, powinna w szczególności zawierać:

## kopie decyzji o pozwoleniu na budowę (jeśli będzie takie potrzebne do realizacji projektu),

## oświadczenie kierownika budowy i robót zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,

## dokumentację powykonawczą (projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami),

## dziennik budowy, książki dźwigów po wymianie,

## zaświadczenia, decyzje właściwych jednostek i organów wymagane przepisami prawa,

## kopię umowy wraz z załącznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robót,

## protokół przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoły, niezwiązane z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. odbiorami technicznymi itp.),

## jakościowe aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST lub STWiORB oraz obowiązującymi przepisami prawa,

## wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST lub STWiORB oraz obowiązującymi przepisami prawa,

## protokoły odbiorów technicznych, inwentaryzację powykonawczą,

## kartę gwarancyjną,

## książkę rewizji UDT.

## Odbiór dokumentacji powykonawczej polegał będzie na stwierdzeniu jej kompletności. Brak kompletu dokumentów spowoduje odmowę odbioru Zadania III. Dokumentacja powykonawcza podlegać będzie procedurze odbioru przez Zamawiającego, na następujących warunkach:

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji dokumentację powykonawczą, niepóźniej niż na 10 dni przez terminem zakończenia realizacji umowy,

  - Zamawiający, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, poinformuje Wykonawcę o jej akceptacji lub konieczności wprowadzenia zmian,

  - wszystkie uwagi do dokumentacji powykonawczej zgłoszone przez Zamawiającego, zostaną wprowadzone przez Wykonawcę, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia ich otrzymania,

  - Zamawiający, w terminie 1 dni od dnia powtórnego dostarczenia przez Wykonawcę poprawionej dokumentacji powykonawczej, poinformuje Wykonawcę o jej akceptacji lub konieczności wprowadzenia zmian,

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dwukrotnego zgłoszenia zmian w dokumentacji powykonawczej,

  - komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w zakresie akceptacji dokumentacji powykonawczej, odbywać się będzie drogą mailową na adres poczty elektronicznej Wykonawcy i Zamawiającego wskazane w umowie,

  - zatwierdzona dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania Protokołu odbioru Zadania III, w dwóch egzemplarzach 
w wersji papierowej, oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na pendriv’e, w postaci plików do edycji i PDF,

  - potwierdzeniem odbioru zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej będzie Protokół odbioru Zadania III, podpisany z wynikiem pozytywnym.

Zadanie III Wykonawca zrealizuje w terminie realizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie później niż do dnia 10 grudnia 2021 r.

Potwierdzeniem wykonania wszystkich Zadań stanowiących przedmiot zamówienia będzie podpisany z wynikiem pozytywnym przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego i Wykonawcy Końcowy protokół odbioru.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie wejścia i wjazdu na teren nieruchomości.

Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, zobowiązany będzie przedstawić listę wszystkich pracowników Wykonawcy (oraz podwykonawców) biorących udział w pracach oraz wykaz sprzętu 
i środków transportu.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie organizacji robót.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót w każdym dniu kalendarzowym,  zastrzeżeniem, że roboty głośne mogą być prowadzone w dni powszednie w godzinach od 17.00 do 7.00 oraz całodobowo w weekendy.

Wjazd pojazdów Wykonawcy na teren GUS może odbywać się tylko po przedstawieniu pełnomocnikowi ochrony listy pojazdów Wykonawcy. Kontroli podlegać będą wszystkie pojazdy Wykonawcy wjeżdżające jak i wyjeżdżające.

Wykonawca organizując prace powinien uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:

- Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco terenu, na którym prowadzone są prace oraz ciągów komunikacyjnych, z których korzysta w trakcie realizacji umowy;

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami z zachowaniem przepisów BHP i Ppoż.;

- Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wymagane Prawem budowlanym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz za zastosowane materiały, a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

- Odbiory i płatności.

## Potwierdzeniem wykonania wszystkich Zadań, stanowiących przedmiot zamówienia będzie podpisany z wynikiem pozytywnym przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego i Wykonawcy Końcowy protokół odbioru.

## Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy po wykonaniu wszystkich Zadań, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze, do której Wykonawca dołączy oryginał Końcowego protokół odbioru podpisany przez Strony z wynikiem pozytywnym. Za dotrzymanie przez Zamawiającego terminu zapłaty, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się złożenie w tym terminie polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

## Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć fakturę w terminie do 5 dni od daty podpisania Końcowego protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym.

## Zasady płatności wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w przypadku, jeżeli przedmiot zamówienia realizowany będzie przy ich udziale, szczegółowo określone zostały we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

- Termin wykonania zamówienia:

## Przedmiot zamówienia Wykonawca wykonana w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy nie później jednak niż do dnia 10 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem, że:

- Zadanie I Wykonawca zrealizuje w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Zadanie II Wykonawca zrealizuje w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 10 grudnia 2021 r., w zależności który z terminów zdarzenie nastąpi jako pierwsze, z zastrzeżeniem, że:

- prace związane z demontażem i dostosowaniem szybów windowych, maszynowni będą realizowane od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy ternu budowy i wprowadzenia na budowę,

- prace związane z montażem i instalacją nowych urządzeń rozpoczną się po uzyskaniu akceptacji projektu technicznego przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego), podpisaniu z wynikiem pozytywnym przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego i Wykonawcy Protokołu odbioru Zadania I oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę, w przypadku, jeżeli będzie to koniczne.

- Zadanie III Wykonawca zrealizuje w terminie realizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie później niż do dnia 10 grudnia 2021 r.

- Udostępnienie mediów i zaplecza budowy.

Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatnie możliwość poboru energii elektrycznej i wody, 
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót, natomiast dla potrzeb zaplecza budowy udostępnienie możliwość poboru energii elektrycznej i wody przez Zamawiającego będzie płatne.  Wykonawca zamontuje własne liczniki w miejscach poboru mediów. Koszty zużytych mediów rozliczane będą wg stawek dostawców wynikających z aktualnych faktur dla GUS.

Zamawiający na wniosek Wykonawcy, w celu organizacji zaplecza budowy, udostępni odpłatnie teren na zewnątrz budynku GUS, o powierzchni ok. 100 m2. Miesięczny koszt udostępnienie ww. terenu wynosi 7,77 zł netto/ m2. Po zakończeniu realizacji robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do odtworzenia terenu zajmowanego przez zaplecze budowy. Realizacja powyższego zobowiązania zostanie potwierdzony w Końcowym protokole odbioru.

Zamawiający nie udostępni pomieszczeń wewnątrz budynku GUS w celu organizacji zaplecza budowy i magazynu.

- Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia:

- O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze, polegająca na budowie nowych urządzeń dźwigowych lub remoncie istniejących urządzeń dźwigowych lub wymianie istniejących urządzeń dźwigowych na nowe.

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku, Wykonawcy złoży wraz z ofertą wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączy dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

- Ponadto o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponować zespołem co najmniej 5 osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym:

- osobą posiadającą aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1333 z póżn. zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, sprawującą funkcję kierownika budowy;

- co najmniej 2 osobami przewidzianymi do wykonywania czynności montażu dźwigów, posiadającymi uprawnienia wymagane przy obsłudze i konserwacji dźwigów osobowych elektrycznych z zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 30 maja 2019 r. 
w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1008);

- co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV na stanowisku eksploatacji, z czego co najmniej 1 osoba spośród wskazanych powyżej będzie posiadała świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 
1 kV na stanowisku dozoru. Wykonawcę zobowiązany będzie do wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP w zakresie asysty odpowiedniej liczby pracowników o danych kwalifikacjach. Uznaje się, że jedna osoba może posiadać kilka rodzajów uprawnień do wykonywania czynności związanych z pracami objętymi zakresem umowy.

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków, Wykonawcy złoży wraz z ofertą wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia.

- Wymagania gwarancyjne:

## Na wykonany przedmiot Umowy, w tym na wykonane roboty budowlane, zainstalowane urządzenia oraz wyposażenie, Wykonawca udzieli bezpłatnej gwarancji przez okres 36 miesięcy.

## Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony Końcowego protokołu odbioru 
z wynikiem pozytywnym.

## Warunki udzielonej gwarancji będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nie mogą być gorsze niż warunki gwarancji producenta/producentów zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia urządzeń.

## Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za usterki i wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu zamówienia.

## Świadczenie usług w ramach udzielonej gwarancji odbywać się będzie 7 dni w tygodniu w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wystąpienia usterki lub wady.

## W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania usterek i wad ujawnionych po odbiorze końcowym, zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej.

## Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych usterek i wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, natomiast jeżeli usunięcie usterek i wad ze względów technicznych (szczególnie uciążliwych) nie jest możliwe w tym okresie – niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, przy czym przyjmuje się, że:

## usterki i wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia;

## usterki i wady wymagające wymiany (albo naprawy poza siedzibą Zamawiającego) elementu lub urządzenia, będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia;

## Jeżeli usunięcie usterki lub wady nie będzie możliwe we wskazanych w pkt 7 terminach, Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu naprawienia usterki lub wady, każdorazowo z podaniem przyczyn/y wydłużenia tego terminu, wraz z podaniem terminu naprawienia wady/usterki, przy czym Wykonawca dołoży najwyższej staranności, aby usunąć usterki i wady w możliwie najkrótszym terminie. Zamawiający każdorazowo ustosunkuje się do wniosku Wykonawcy, przekazując Wykonawcy na piśmie zgodę na wydłużenie terminu naprawienia usterki/wady lub brak zgody. W przypadku, jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu wykonania naprawy, a Wykonawca pozostawał będzie w zwłoce w wykonaniu naprawy, Zamawiajacy będzie miał prawo do naliczenia kar umownych.

## Każdorazowo usunięcie usterek i wad potwierdzone zostanie podpisanym z wynikiem pozytywnym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Protokołem odbioru naprawy.

## Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem usterek i wad lub wykonania swoich zobowiązań zawartych w umowie w związku z usuwaniem usterek i wad.

## W przypadku usunięcia przez Wykonawcę usterek i wad lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji na część, w której usterka lub wada została usunięta, biegnie na nowo od chwili usunięcia usterki lub wady. Bieg terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru naprawy podpisanego przez Strony z wynikiem pozytywnym.

## W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek usterki lub wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.

## Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia usterek lub wad w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego i nie przedstawi wniosku, o którym mowa w pkt 8, Zamawiający będzie miało możliwość zlecenia usunięcia usterek/ wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania usterek i wad będą pokrywane zgodnie przepisami obowiązującego prawa.

## W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, nieodpłatnych przeglądów konserwacyjnych zamontowanych wind, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw 
i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2176) oraz dostarczenia 
i utrzymania (abonament) karty SIM do zamontowanej centralek GSM, z zastrzeżeniem, że dokumentacja z przeglądów konserwacyjnych będzie przechowywana przez Zamawiającego.

## Przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych potwierdzone zostanie każdorazowo Protokołem przeprowadzenia przeglądu konserwacyjnego.

## Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza prawa Zamawiającego do gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu, urządzeń i wyposażenia, dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

## Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres 5 lat od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. Zamawiający będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w zdaniu pierwszym, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie.

## Wykonawca zobowiązany będzie naprawić wszelkie szkody spowodowane w trakcie usuwania wad 
w okresie rękojmi

- Informacje dodatkowa

## Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót.

## Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia posiadał ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych).

## Kopię polisy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem Umowy, w celu jej dołączenia do umowy.

## Wykonawca zobowiązany będzie do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 2, przez cały okres obowiązywania Umowy.

## W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływał będzie wcześniej niż termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia.

## W przypadku niedostarczenia potwierdzenia posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia zgodnie z zapisami pkt 5, Zamawiający będzie miał prawo naliczenia kary umownej.

## W przypadku gdy Wykonawca pozostawać będzie w zwłoce w dostarczeniu potwierdzenia posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia przekraczającej 30 dni, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy karą umowną.

## Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, w przypadku, o którym mowa w pkt 7, będzie mogło być złożone w terminie 14 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu dostarczenia potwierdzenia posiadania aktualnej polisy, o którym mowa w pkt 5. Odstąpienie nastąpi w terminie 5 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu.