Załącznik nr 1 do SWZ

Sprawa numer: 22/ST/KSZBI/POPC/PN/2021

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa i wdrożenie systemu ATP (ang. Advanced Threat Protection) do wykrywania i analizy zaawansowanych zagrożeń.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie, urządzeń typu appliance oraz wykonanie wdrożenia systemu ATP (ang. Advanced Threat Protection) do zaawansowanej ochrony 9000 urządzeń pracujących w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznej.

W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania do realizacji przez Wykonawcę:

- Dostawę licencji oprogramowania oraz urządzeń typu appliance do zaawansowanej ochrony 9000 urządzeń wraz z rocznym wsparciem producenta.

- Wdrożenie systemu ATP w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznej.

- Realizację warsztatu szkoleniowego.

- Opis środowiska Zamawiającego

Prace wdrożeniowe i konfiguracyjne będą realizowane w Centrum Przetwarzania Danych mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego w GUS Warszawa. Natomiast usługi świadczone przez system muszą być dostępne we wszystkich lokalizacjach, jednostkach służb statystyki publicznej (jssp), czyli Centrum Przetwarzania Danych GUS, Zakładzie CIS w Radomiu, 16 Urzędach Statystycznych oraz 48 oddziałach terenowych. Wszystkie jednostki statystyki są połączone poprzez sieć WAN statystyki publicznej.

Z uwagi na fakt, iż prace wdrożeniowe i rekonfiguracyjne będą prowadzone na działającym środowisku sprzętowo–systemowo–aplikacyjnym, wymagane jest zachowanie ciągłości działania tego środowiska, oraz szczegółowe zaplanowanie wszelkich prac.

- Opis infrastruktury sprzętowo-systemowej oraz licencji oprogramowania posiadanych przez Zamawiającego

Zamawiający posiada:

  - System usług katalogowych bazujący na MS Active Directory w wersji Windows Server 2019 o funkcjonalności lasu i domeny na poziomie wersji Windows Server 2012 R2.

  - Środowisko do wirtualizacji serwerów bazujących na oprogramowaniu VMware Cloud Foundation Advanced z funkcjami NSX i vSAN oraz vCenter Serwer 6.7 Update 3b.

  - Wdrożony, scentralizowany system ochrony antywirusowej AV oparty na oprogramowaniu Symantec Endpoint Protection z licencjami Perpetual License, Per Device w liczbie 9400 z modułami funkcjonalnymi:

    - centralny system instalacji i zarządzania wszystkimi modułami wchodzącymi w skład systemu antywirusowego z wykorzystaniem jednej konsoli zarządzającej, która odpowiada także za centralne gromadzenie zdarzeń (logów) z poszczególnych modułów oraz przetwarzanie ich do postaci raportów;

    - moduł analizy w czasie rzeczywistym chroniący przed oprogramowaniem typu: wirusy, trojany, robaki, dialery, adware, spyware i innym potencjalnie złośliwym kodem dla stacji roboczych i serwerów;

    - moduł ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem dedykowany do zabezpieczania środowisk wirtualnych, w których pracują wirtualne serwery.

    - moduł kontroli wykorzystania portów i urządzeń podłączanych do fizycznych stacji roboczych (porty USB, szeregowe, adaptery Bluetooth) umożliwiający blokowanie portów i nieautoryzowanych urządzeń;

    - moduł automatycznego wykrywania w sieci nowych, pozbawionych ochrony antywirusowej komputerów i urządzeń sieciowych wysyłający raporty do centralnej konsoli zarządzania.

    - moduł IPS wykrywania i zapobiegania włamaniom wykorzystujący bazę sygnatur;

    - moduł umożliwiający wykonywanie testów integralności pod kątem zgodności z zaimplementowanymi politykami bezpieczeństwa stacji roboczych i serwerów.

  - Fizyczny sandbox Blue Coat Content Analysis System S500-A1.

  - Na stacjach roboczych zainstalowane są następujące systemy operacyjne posiadane przez Zamawiającego: Windows 8.1. Pro i MS Windows 10 Pro.

- Szczegółowa specyfikacja i opisy zadań do realizacji przez Wykonawcę

- Zadanie I - Dostawa licencji oprogramowania oraz urządzeń typu appliance do zaawansowanej ochrony 9000 urządzeń wraz z rocznym wsparciem producenta.

Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie musi spełniać wszystkie wymagania wymienione poniżej i posiadać wbudowane cechy oraz funkcjonalności.

Wymagania ogólne

  - Dostarczone oprogramowanie nie może być zabronione do stosowania przez administrację któregokolwiek z Państw członkowskich NATO (North Atlantic Treaty Organization).

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył i wdrożył kompletne środowisko sprzętowo-programowe, w tym urządzenia typu appliance, oprogramowanie oraz inne komponenty niezbędne dla przyjętego rozwiązania.

  - Wszystkie elementy sprzętowe i programowe muszą być dostarczone z rocznym wsparciem producenta pozwalającym na:

    - pobieranie kontentu bezpieczeństwa używanego przez oprogramowanie ze stron producenta oprogramowania;

    - pobieranie najnowszych wersji oprogramowania ze stron producenta;

    - pobieranie poprawek i łat bezpieczeństwa ze stron producenta;

    - dostęp 24/7 do technicznej pomocy producenta (konsultacje online oraz realizacja zgłoszeń).

  - System musi pracować w środowisku on-premise.

  - System musi umożliwiać zaawansowaną ochronę 9000 urządzeń.

  - System musi być dostępny w formie fizycznego urządzenia bądź wirtualnego appliance.

  - System musi opierać się na agentowej ochronie stacji.

  - Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi i serwerami (np. w przypadku wymiany sprzętu) oraz zapewniać możliwość sublicencjonowania dla jednostek służb statystyki publicznej.

  - Oprogramowanie musi być dostarczone w najwyższej (najnowszej) wersji, na moment złożenia oferty przez Wykonawcę.

  - Rozwiązanie ma chronić stacje z systemem Windows 8.1. Pro (32-bit i 64-bit), Windows 10 Pro (32-bit i 64-bit).

  - Musi posiadać mechanizmy wykrywania zaawansowanych zagrożeń na urządzeniu końcowym.

  - Rozwiązanie musi tworzyć incydenty z wykrytych zdarzeń.

  - Rozwiązanie musi posiadać możliwość korelowania zdarzeń z różnych elementów detekcji w celu ustalenia wagi incydentu.

  - W przypadku wykrycia złośliwego oprogramowania w dowolnym kanale system musi automatycznie sprawdzić, czy oprogramowanie antywirusowe zablokowało uruchomienie próbki.

  - Rozwiązanie musi być zintegrowane z platformą wymiany informacji producenta i dawać możliwość skorzystania z wiedzy o wykrytych zagrożeniach przez innych użytkowników systemu.

  - Musi istnieć automatyczna korelacja obserwowanych zdarzeń z IoC znanych kampanii APT.

  - Rozwiązanie musi zachowywać pełną funkcjonalność w przypadku, gdy zostanie wyłączona opcja dzielenia się informacjami z innymi klientami poprzez usługę producenta.

  - System musi umożliwiać dokładną analizę graficzną wektorów ataku dla danego zagrożenia, za pomocą jednej konsoli zarządzającej.

  - Rozwiązanie musi posiadać mechanizmy RBAC i integrować się z Active Directory.

  - System musi posiadać możliwość integracji z rozwiązaniami SIEM innych producentów poprzez syslog. Rozwiązanie musi logować dane w formacie CEF.

  - Rozwiązanie musi pozwalać na import pliku STIX w celu wykonania przeszukania bazy danych w poszukiwaniu IoC.

  - System musi umożliwiać generowanie raportów z własnego działania zarówno w formie na żądanie jak i zaplanowanych z możliwością wysyłania wygenerowanego raportu na określony adres email.

Metody detekcji

  - System musi posiadać wiele mechanizmów detekcji w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

  - Rozwiązanie musi wykorzystywać mechanizmy globalnej i lokalnej reputacji.

  - System musi posiadać mechanizm statycznej i dynamicznej analizy kodu.

  - System musi posiadać mechanizm tradycyjnego skanowania sygnaturowego.

  - System musi umożliwiać sprawdzenie sumy kontrolnej danego pliku w Virus Total lub równoważnym.

  - W przypadku wykrycia zagrożenia, którego nie daje się jednoznacznie zidentyfikować system musi umożliwiać wysłanie próbki tego zagrożenia w celu dokładnej analizy jego działania w oparciu o technologię sandboxingu.

  - System musi umożliwiać podłączenie do fizycznego sandboxa w celu wykonania analizy próbki.

  - System musi być kompatybilny z otwartym standardem REST API posiadanego przez Zamawiającego sandboxa w celu analizy próbki.

Metody analizy

- System musi analizować wszystkie etapy wielostopniowego ataku - od momentu uzyskania uprawnień do próby eksfiltracji danych.

- System musi wizualizować wszystkie zarejestrowane czynności wykonane przez analizowaną próbkę w formie raportu.

- Raport dla próbki musi zawierać informację o komunikacji sieciowej, zmianach w systemie plików i rejestrze.

- Jeżeli analizowana próbka wykonywała próbę połączenia z Internetem system musi automatycznie zestawiać tę informację z informacjami z globalnej bazy reputacji w celu celniejszego wykrywania zagrożeń.

- Rozwiązanie musi raportować źródłowe IP, docelowe IP, C&C, URL, klasę złośliwego oprogramowania, użyte protokoły i wagę ataku (severity).

- Administrator musi posiadać opcję ręcznego zlecenia przeanalizowania próbki zarówno dla pliku jak i URL.

- System musi zastosować właściwe czynności do wywołania aktywności złośliwego oprogramowania. Jako wymaganie minimalne system musi uruchamiać próbkę wykrywającą wirtualne środowisko w środowisku fizycznym oraz oszukiwać próbki, które czekają przez długi czas zanim uruchomią szkodliwe działanie.

Ochrona urządzenia końcowego

- System musi umożliwiać użycie blacklisty i whitelisty dla plików definiowanych poprzez wprowadzanie MD5, SHA1, SHA256.

- W przypadku wykrycia zagrożenia na jednym urządzeniu końcowym pozostałe urządzenia muszą automatycznie współdzielić taką wiedzę w celu natychmiastowej ochrony.

- System musi umożliwiać izolację zaatakowanej stacji roboczej od sieci produkcyjnej i podjęcie próby usunięcia zagrożenia, a po pomyślnym rozwiązaniu problemu przywrócenie stacji do normalnego działania.

- System musi umożliwiać przeskanowanie istniejącej infrastruktury firmy pod kątem wykrycia śladów działania zaawansowanych zagrożeń w zakresie sumy kontrolnej pliku, klucza rejestru, adresu IP, adresu URL witryny.

- System musi pozwalać na zlokalizowanie i pobranie próbki bezpośrednio z urządzenia końcowego poprzez panel administracyjny.

- System musi umożliwiać rejestrowanie wszystkich czynności wykonywanych na urządzeniu końcowym przez wszystkie procesy.

- Monitorowane czynności muszą odnosić się co najmniej do startu i zatrzymania procesów, otwierania, zamykania i usuwania plików, modyfikacji rejestru, otwierania połączeń.

- System musi umożliwiać gromadzenie informacji o aktywności bezpośrednio na urządzeniu końcowym w formie bufora. Administrator musi mieć możliwość zmiany i ograniczenia wielkości tego bufora.

- System musi oferować zbieranie danych o procesie wykonującym czynność, obiekcie, którego czynność dotyczy (np. modyfikowany plik, klucz rejestru, wartość, uruchamiany proces).

- Administrator musi mieć możliwość filtracji, które czynności powinny zostać natychmiast przesłane do konsoli zarządzania, a które powinny zostać przechowane w buforze urządzenia końcowego.

- System musi umożliwiać pobranie na życzenie wszystkich czynności zarejestrowanych w buforze urządzenia końcowego do konsoli zarządzania w celu analizy.

- Musi istnieć możliwość wyboru procesu, dla którego czynności mają zostać pobrane z bufora do konsoli.

- System musi umożliwiać stworzenie wykluczeń z monitoringu czynności dla wybranych procesów poprzez podanie nazwy procesu.

- System musi umożliwiać przeszukiwanie zarejestrowanych czynności wprost z konsoli zarządzającej.

- System musi wykorzystywać silnik ochrony antywirusowej AV i umożliwiać poddanie urządzenia końcowego kwarantannie, pobranie logów, pobieranie plików z lokalnej kwarantanny i poszukiwanie wskaźników włamania (IoC).

- Wdrożenie systemu ATP może opierać się na integracji z posiadanym przez Zamawiającego rozwiązaniem AV (systemem ochrony antywirusowej) lub na instalacji dedykowanego agenta.

- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania ATP posiadającego wbudowanego klienta ochrony antywirusowej, oprogramowanie to nie może zakłócać pracy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania AV oraz systemu operacyjnego a także wypływać na wydajność stacji roboczej.

Odbiór zadania I

Potwierdzeniem odbioru dostawy będą podpisane z wynikiem pozytywnym przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, Protokoły odbioru dostawy a potwierdzeniem odbioru zadania I będzie Protokół odbioru zadania I.

- Zadanie II - Wdrożenie systemu ATP w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznej

Przedmiotem zadania II jest wdrożenie systemu usług ATP w oparciu o dostarczone oprogramowanie w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznej.

Na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający udostępni maszyny wirtualne w środowisku VMware wraz z niezbędną liczbą licencji MS Windows Server 2019 i licencji dostępowych oraz systemem backupu Veeam Backup & Replication i/lub zasoby do zaimplementowania wirtualnego urządzenia typu appliance.

W przypadku zaoferowania systemu, który nie będzie wykorzystywał udostępnionych przez Zamawiającego zasobów i posiadanych licencji, Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne elementy sprzętowe, systemowe i aplikacyjne.

Wymagania projektowe

- W trakcie trwania wdrożenia system ochrony antywirusowej musi działać nieprzerwanie w środowisku Zamawiającego.

- Usługi systemu ATP muszą być dostępne we wszystkich lokalizacjach włączonych do sieci korporacyjnej statystyki.

- Wdrażany system ATP musi być zintegrowany z posiadanymi przez Zamawiającego usługami katalogowymi AD DS.

- Administrowanie infrastrukturą musi być scentralizowane z możliwością delegowania poszczególnych uprawnień do poziomu jednostek: GUS, CIS i Urzędów Statystycznych (18 lokalizacji głównych).

- Administratorzy systemu muszą mieć możliwość nadzorowania i zarządzania całym systemem.

Szczegółowa specyfikacja prac

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona następujące prace:

- Przygotuje Projekt techniczny realizacji uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji wdrożenia, uwzględniający dobre praktyki i rekomendacje eksploatacyjne publikowane przez producenta oprogramowania zawierający:

  - projekt architektury systemu;

  - usługi realizowane przez system;

  - konfigurację komponentów;

  - nazewnictwo komponentów;

  - model administrowania;

  - konfigurację ustawień bezpieczeństwa;

  - wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie środowiska;

  - monitorowanie systemu;

  - listę procedur administracyjnych;

  - koncepcję wdrożenia.

- Opracuje i uzgodni szczegółowy harmonogram realizacji prac.

- Dokona montażu urządzeń, podłączenia okablowania, instalacji oprogramowania oraz innych czynności koniecznych do uruchomienia systemu.

- Wdroży i skonfiguruje niezbędną infrastrukturę serwerową systemu w tym urządzenia typu appliance.

- Skonfiguruje i zaimplementuje polityki ochrony urządzeń końcowych.

- Dokona migracji lub rekonfiguracji wszystkich wskazanych przez Zamawiającego polityk antywirusowych i modułów.

- Zapewni integrację z MS Active Directory.

- Dokona instalacji oprogramowania na stacjach roboczych w tym przygotowania paczek instalacyjnych z oprogramowaniem klienckim.

- Skonfiguruje logowanie zmian administracyjnych.

- Skonfiguruje integrację z centralnym syslogiem.

- Dokona integracji z posiadanym przez Zamawiającego sandboxem.

- Opracuje scenariusze testowe i przeprowadzi testy akceptacyjne wdrożonego rozwiązania.

- Opracuje i przedstawi Raport z testów. W przypadku zrealizowania scenariusza testowego z wynikiem negatywnym, Wykonawca przedstawi nowe rozwiązanie wadliwego elementu systemu i przeprowadzi ponowny test wg scenariusza w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później 7 dni przed zakończeniem realizacji Zadania II, dochowując terminu wykonania Umowy.

- Wykonawca opracuje Dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać:

  - opis architektury zaimplementowanego rozwiązania;

  - szczegółowy opis instalacji i konfiguracji wykorzystywanego oprogramowania, ze wskazaniem poszczególnych opcji i ustawionych wartości;

  - konfigurację urządzeń typu appliance, serwerów, modułów, komponentów i usług;

  - zbiór zaimplementowanych polityk konfiguracyjnych dla poszczególnych modułów;

  - szczegółowe procedury eksploatacyjne oraz awaryjnego odtwarzania funkcjonalności systemu, opisujące krok po kroku niezbędne czynności umożliwiające Zamawiającemu samodzielne przywrócenie funkcjonalności systemu;

  - politykę i procedury wykonywania kopii zapasowych;

  - procedury aktualizacji systemu;

  - procedury i instrukcje bieżącego monitoringu oraz utrzymania i aktualizacji systemu.

Odbiór zadania II

Projekt techniczny oraz dokumentacja powykonawcza będą podlegały procedurze odbioru, na następujących warunkach:

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną do akceptacji Projekt techniczny oraz Dokumentację powykonawczą w terminie:

  - nie dłuższym niż 20 dni od dnia zawarcia umowy, w przypadku Projektu technicznego.

  - nie później niż 15 dni przed upływem terminu realizacji Zadania II, w przypadku dokumentacji powykonawczej.

- Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, poinformuje Wykonawcę o jego akceptacji lub konieczności wprowadzenia zmian.

- Wszystkie uwagi do dokumentów zgłoszone przez Zamawiającego zostaną wprowadzone przez Wykonawcę, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia ich otrzymania.

- Zamawiający w terminie 3 dni od dnia powtórnego dostarczenia przez Wykonawcę poprawionego dokumentu, poinformuje Wykonawcę o jego akceptacji lub konieczności wprowadzenia zmian.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dwukrotnego zgłoszenia zmian w Projekcie technicznym lub Dokumentacji powykonawczej. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie akceptacji tych dokumentów, następować będzie drogą mailową na adresy Wykonawcy i Zamawiającego wskazane w umowie.

- W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania ostatecznego terminu dostarczenia Projektu technicznego lub Dokumentacji powykonawczej, z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie dłuższy niż 5 dni od dnia przesłania informacji o ostatecznym terminie przekazania dokumentów. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie dostarczy Projektu technicznego lub Dokumentacji powykonawczej, w terminie o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 5 dni i zlecenia wykonawstwa zastępczego podmiotowi trzeciemu.

- Zatwierdzone dokumenty zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania Protokołu odbioru projektu technicznego i Protokołu odbioru dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach w formie elektronicznej na pendrive, w wersji edytowalnej i PDF oraz w dwóch egzemplarzach w formie papierowej.

- Potwierdzeniem odbioru Zadania II będzie podpisany z wynikiem pozytywnym przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, Protokół odbioru zadania II.

- Zadanie III - Realizacja warsztatu szkoleniowego

Wykonawca przeprowadzi warsztat szkoleniowy w trybie zdalnym dla 4 osób, trwający minimum 3 dni.

- Opracuje materiały warsztatowe w formie skryptu, w języku polskim lub angielskim, w wersji elektronicznej i udostępni dla każdego uczestnika.

- Zakres warsztatów będzie obejmował zagadnienia dotyczące konfiguracji systemu:

  - Informacje i funkcjonalności dostępne w zaoferowanym rozwiązaniu;

  - Konfigurację poszczególnych modułów i komponentów;

  - Omówienie panelu administracyjnego;

  - Konfigurację polityk;

  - Tworzenie backupów i przywracanie z kopii zapasowych;

  - Zarządzanie bezpieczeństwem systemu i nadawanie uprawnień;

  - Modyfikację, rozbudowę i aktualizację systemu.

- Warsztaty zostaną zrealizowane w terminie uzgodnionym przez strony umowy, jednak nie później niż 11 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Czas trwania warsztatów: 3 dni, każdy dzień 8 godzin lekcyjnych, każda po 45 minut,

- Liczba uczestników: 4

- Warsztaty zostaną przeprowadzone przez osoby mające profesjonalną (zawodową) wiedzę z zakresu z zakresu zagadnień podejmowanych w tracie zajęć.

- Wykonawca zapewni odpowiednie rozwiązania teleinformatyczne na potrzeby przeprowadzania warsztatu, tj. zdalny dostęp do środowiska laboratoryjnego umożliwiającego realizację programu warsztatu wraz z zainstalowanym, legalnym oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia warsztatu, a także zapewni kompleksową obsługę tych rozwiązań.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za sprawdzenie czy całość zapewnionego przez niego sprzętu i oprogramowania działa prawidłowo.

- Wykonawca przygotuje i przekaże uczestnikom warsztatu instrukcję dotyczącą sposobu logowania i korzystania z użytego przez Wykonawcę rozwiązania teleinformatycznego wykorzystanego do przeprowadzenia zajęć.

- Warsztat będzie przeprowadzone w formie zajęć z elementami wykładu i opierać się będzie na ćwiczeniach wykonywanych w udostępnionym w trybie zdalnym środowisku.

- Na początku warsztatów Wykonawca poinformuje uczestników, że po zakończeniu warsztatu zostaną poproszeni o elektroniczne wypełnienie arkuszy AIOS (Ankieta Indywidualnej Oceny Szkolenia), co ma na celu zebranie informacji na temat jakości warsztatów. Niedopuszczalne jest sugerowanie uczestnikom odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszu.

- Na koniec warsztatów Wykonawca przekaże do wypełnienia każdemu uczestnikowi Arkusz AIOS, w postaci dokumentu elektronicznego. Na podstawie wypełnionych elektronicznie i przesłanych Arkuszy AIOS Wykonawca przygotuje zbiorcze zestawienie zawierające analizę danych zawartych w ankietach, obrazującą stopień zadowolenia uczestników oraz użyteczność przeprowadzonego warsztatu. W terminie do 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia warsztatów, Wykonawca przekaże, w formie elektronicznej, Zamawiającemu wypełnione przez uczestników Arkusze AIOS wraz ze zbiorczym zestawieniem ocen z Arkuszy AIOS. W przypadku negatywnej oceny warsztatu (średnia z oceny trenera / trenerów poniżej 3) lub przeprowadzenia warsztatów niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe warsztaty, dochowując terminu realizacji zamówienia. Organizacja dodatkowej edycji warsztatów będzie wymagała uzgodnienia z Zamawiającym terminu oraz osoby prowadzącej. Ponowne przeprowadzenie warsztatów musi się odbyć nie później niż 3 dni przed terminem zakończenia umowy. Koszt ponownego zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów ponosi Wykonawca.

- Wykonawca po zakończeniu warsztatów przekaże Zamawiającemu, przygotowane w formie papierowej, wydane dla każdego uczestnika imienne zaświadczenie o ukończeniu warsztatów, które będzie zawierało następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, tytuł warsztatów, liczbę godzin, tematykę i datę przeprowadzenia warsztatów, pieczątkę Wykonawcy, identyfikowalny podpis osoby prowadzącej warsztaty. Warunkiem wydania zaświadczenia jest:

  - potwierdzona obecność uczestnika w każdym dniu zajęć poprzez dokonane online przez uczestnika zgłoszenie uczestnictwa;

  - przesłanie przez uczestnika wypełnionego elektronicznie arkusza AIOS.

- W terminie 2 dni od dnia zakończenia warsztatów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej, zeskanowane w formacie PDF wypełnione arkusze AIOS oraz dokumenty potwierdzające uczestnictwo osób biorących udział w warsztatach, w każdym z trzech dni zajęć, w postaci printscreena z platformy, na której uczestnicy szkolenia byli zalogowani.

- Potwierdzeniem zrealizowania warsztatu, będzie podpisany z wynikiem pozytywnym przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, Protokół odbioru warsztatów.

- Protokół odbioru warsztatów w formie papierowej, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 4 dni roboczych od zakończenia warsztatów.

- Warunki gwarancji powdrożeniowej

- Wykonawca obejmie wdrożony system gwarancją powdrożeniową przez okres 12 miesięcy, którego bieg rozpoczyna się od daty podpisania z wynikiem pozytywnym Końcowego protokołu odbioru.

- W ramach gwarancji na wdrożony system, Wykonawca zapewni 100 bezpłatnych godzin asysty technicznej, w ramach której świadczyć będzie następujące usługi, w przypadku ich wystąpienia:

  - usuwanie wad konfiguracyjnych systemu wdrożonego;

  - przywracanie pełnej funkcjonalności działania komponentów systemu, jeżeli ich niewłaściwe działanie bądź awaria wynika z instalacji lub konfiguracji zrealizowanych we wdrożeniu;

  - konsultacje w zakresie konfiguracji i eksploatacji systemu;

  - pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem powstałego systemu;

  - rozbudowę lub modyfikację systemu;

- Usługi asysty technicznej, o których mowa w pkt 3, będą realizowane, w miarę potrzeb Zamawiającego, na podstawie odrębnych wniosków, zwanych dalej „Wnioskami o świadczenie usług asysty technicznej”.

- Wnioski o świadczenie usług asysty technicznej, o których mowa w pkt 4, przekazywane będą na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę, przez osobę odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego.

- Wnioski o świadczenie usług asysty technicznej, o których mowa w pkt 4, będą realizowane w terminie do 14 dni od momentu ich przekazania przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem że czas reakcji rozumiany, jako maksymalny czas, jaki może upłynąć pomiędzy przesłaniem przez Zamawiającego Wniosku o świadczenie usług asysty technicznej a czasem rozpoczęcia działań zmierzających do realizacji Wniosku, nie będzie dłuższy niż 48 godzin.

- W przypadku, jeżeli w wyniku dokonania istotnych zmian konfiguracyjnych, wystąpi konieczności zmiany Dokumentacji powykonawczej, Wykonawca dostarczyć zaktualizowaną Dokumentację powykonawczą w terminie 30 dni roboczych po dokonaniu zmian konfiguracyjnych.

- Wykonawca będzie miał prawo odmówić wykonania usług asysty technicznej w sytuacji gdy:

  - Zamawiający wyczerpie przysługujący limit godzin asysty technicznej, o którym mowa 
w pkt 2;

  - realizacja asysty techniczne we wnioskowanym zakresie spowodowałaby przekroczenie przysługującego Zamawiającemu limitu godzin, o którym mowa w pkt 2.

- Wykonawca zobowiązany będzie do składania Sprawozdania z realizacji prac w ramach usług asysty technicznej, zawierającego informacje w zakresie tematów asysty technicznej oraz liczby godzin pracy specjalistów Wykonawcy, poświęconych na obsługę poszczególnych tematów, w 12 miesięcznych okresach rozliczeniowych, z zastrzeżeniem, że bieg pierwszego okresu rozliczeniowego rozpoczyna się w dniu podpisania z wynikiem pozytywnym Końcowego protokołu odbioru. Sprawozdania z realizacji usług asysty technicznej Wykonawca przesyłać będzie na adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy ze strony Zamawiającego.

- Akceptacja Sprawozdania z realizacji asysty technicznej powinna nastąpić w terminie 3 dni od dnia jego przekazania przez Wykonawcę. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Sprawozdania z realizacji usług asysty technicznej Strony podejmą działania w celu wyjaśnienia zgłoszonych uwag.

- Świadczenie usług asysty technicznej będzie rozliczane z dokładnością do jednej godziny roboczej. Czas realizacji poszczególnych prac, realizowanych na podstawie odrębnych Wniosków o świadczenie asysty technicznej, będzie zaokrąglany w górę z dokładnością do jednej godziny roboczej.

- W okresie gwarancji udzielonej na wdrożony system Wykonawca:

  - zapewni koordynatora obsługi gwarancyjnej, z którym będą prowadzone wszelkie bieżące uzgodnienia w zakresie realizacji napraw gwarancyjnych i asysty technicznej;

  - zapewni możliwość zdalnych konsultacji (np. e-mail, telefon), dotyczących rozwiązywania problemów występujących podczas obsługi lub funkcjonowania wdrożonego systemu;

  - uruchomi kanał kontaktowy w formie elektronicznej przez stronę www lub za pomocą poczty elektronicznej, umożlwiający zgłaszanie Awarii;

  - zapewni realizację serwisu gwarancyjnego w języku polskim.

- Usługi gwarancyjne w zakresie usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego Problemów z funkcjonowaniem Systemu, klasyfikowanych jako Awarie, świadczone będą w miejscu instalacji na następujących warunkach:

  - przez Awarię rozumie się wadę systemu, zdarzenie, w wyniku którego uszkodzeniu uległ jeden (lub więcej) element, ograniczający jego wydajność i funkcjonalność lub uniemożliwiający Zamawiającemu korzystanie z systemu zgodnie z jego Specyfikacją Techniczną/Instrukcją użytkowania lub zmniejszając bezpieczeństwo;

  - zgłoszenie Awarii systemu będzie możliwe przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 -17:00 poprzez stronę www lub za pomocą poczty elektronicznej.

  - czas reakcji (rozumiany jako maksymalny czas, jaki może upłynąć pomiędzy zgłoszeniem Awarii a reakcją Serwisu) na podjęcie działań diagnostycznych przez Wykonawcę i kontakt ze zgłaszającym nie może przekroczyć 4 godzin od momentu gwarancyjnego zgłoszenia Awarii przez Zamawiającego, jeżeli do zgłoszenia doszło do godziny 14:00. W przypadku gwarancyjnego zgłoszenia Awarii w dzień roboczy po godzinie 14:00 lub w dzień ustawowo wolny od pracy podjęcie działań diagnostycznych przez Wykonawcę i kontakt ze zgłaszającym nastąpi następnego dnia roboczego w godzinach od 8:00 do 12:00;

  - usunięcie Awarii i przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu zostanie wykonane w terminie 48 godzin od zgłoszenia Awarii, z zastrzeżeniem, że diagnoza problemu wliczana jest w wymagany czas naprawy;

  - wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, usuwaniem Awarii, włączając w to koszt transportu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca;

  - w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z gwarancji, Zamawiający może dokonać czynności naprawy we własnym zakresie lub zlecić jej wykonanie osobie trzeciej, a kosztami obciążyć Wykonawcę z wykorzystaniem kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - w przypadku awarii wymagającej wymiany sprzętu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt wolny od wad, równoważny jakościowo i funkcjonalnie w ciągu 72 godzin od zgłoszenia problemu;

  - w przypadku uszkodzenia dysku (nośnika pamięci), Wykonawca dostarczy nowy dysk wolny od wad równoważny jakościowo i funkcjonalnie;

  - dysk uszkodzony przechodzi na własność Zamawiającego;

  - usunięcie zgłoszonego problemu funkcjonowania Systemu, będzie każdorazowo potwierdzone Protokołem wykonania naprawy,

- Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany do jednokrotnego wykonania wspólnie z Zamawiającym bezpłatnego przeglądu Systemu, w ramach którego Wykonawca wykona:

- aktualizacje wymaganych lub rekomendowanych przez producenta lub producentów komponentów Systemu;

- uruchomienie nowych, dostępnych w ramach aktualizacji funkcjonalności istotnych dla bezpieczeństwa teleinformatycznego.

- Zakres przeprowadzonych w ramach przeglądu prac, o których mowa w pkt 13, będzie udokumentowany Protokołem wykonania przeglądu.

- Dla realizacji świadczeń gwarancyjnych Zamawiający dopuszcza połączenie zdalne do sieci informatycznej Zamawiającego, kontakt mailowy i telefoniczny, pod warunkiem, że powyższe nie wpłynie one na obniżenie jakości świadczenia usług gwarancyjnych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy Systemu powstałego w trakcie realizacji Umowy o nowe elementy przez wykwalifikowanych pracowników.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności w sposobie realizacji przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych i potrącenia ich z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza prawa Zamawiającego do gwarancji udzielonych przez producentów elementów wdrożonego w ramach Umowy Systemu.

- Okres rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w stosunku do przedmiotu Umowy od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym Końcowego protokołu odbioru, równy będzie okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Zamawiający będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w zdaniu pierwszym, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie.