Załącznik nr 8 do SIWZ

numer sprawy: 29/BA/PN/2015

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA ZADANIA:

„Modernizacja Archiwum GUS wraz z dostawą regałów przesuwnych”

- Charakterystyczne parametry określające wielkość i usytuowanie obiektu.

Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego zlokalizowane jest w bloku „D” budynku przy Al. Niepodległości 208 w Warszawie. Blok „D” jest VI-kondygnacyjnym budynkiem dobudowanym od strony wschodniej do bloku „C”, tworzącego wraz
z blokami „A” i „B” trójskrzydłową bryłę budynku Głównego Urzędu Statystycznego. Bloki „A”, „B” i „C” (połączone ze sobą przez tzw. „rotundę”) powstały w latach 1949-1951, natomiast blok „D”, pełniący rolę Archiwum oraz Centralnej Biblioteki Statystycznej został dobudowany w późniejszym czasie. Archiwum zlokalizowane jest na wszystkich sześciu kondygnacjach (5 naziemnych + piwnice).

Konstrukcja bloku „D” - szkieletowa, żelbetowa (wylewana na „mokro”) złożona ze słupów i  podciągów  w  układzie podłużnym; Ściany – murowane w technologii tradycyjnej; Stropy – gęstożebrowe (stropy Ackermana) oraz płyty żelbetowe (wylewane na „mokro”). Posadzki – wykonane z lastryko;

Tynki ścian wewnętrznych i sufitów – cementowo-wapienne.

PARAMETRY ARCHIWUM:

powierzchnia 	/	wysokości pomieszczeń:

PIWNICA:		225,9 m2  		/ 	251-254 cm
PARTER: 		113,4 m2 		/ 	232 cm
I PIĘTRO: 		170,5 m2  		/ 	226 cm
II PIĘTRO: 		174,5 m2  		/ 	225 cm
III PIĘTRO: 		174,5 m2  		/ 	225 cm
IV PIĘTRO: 		167,7 m2  		/ 	225 cm

ŁĄCZNIE:		1 026,5  m2

Funkcja archiwum obejmuje przestrzeń komunikacyjną (klatka schodowa oraz winda wewnętrzna obsługująca wszystkie kondygnacje), sanitarną (WC dla personelu) oraz podstawową (powierzchnia magazynowa na zbiory archiwalne).

- Przedmiot zamówienia

Zadanie - 1 Modernizacja Archiwum GUS.

Zadanie – 2 Dostawa i montaż regałów przesuwnych.

Zadanie -1 Modernizacja Archiwum GUS – I etap.

Polegająca na wykonaniu prac budowlano-instalacyjnych w obrębie pomieszczeń archiwum  zlokalizowanych na I, II, III i IV piętrze bloku „D”, na podstawie załączonego „Projektu technicznego aranżacji wnętrz Archiwum GUS”, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarów robót (zwanych dalej DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ), opracowanych w grudniu 2014r. przez  firmę TRANSAST Sp. z o.o., a także zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia (zwanym dalej OPZ).

- Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń archiwum na I, II, III i IV piętrze bloku „D”, zgodnie z załączoną DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ oraz niniejszym OPZ.

Szczegółowy zakres prac budowlano – instalacyjnych oraz dostaw i montażu wyposażenia przewidziany do realizacji w roku 2015 w ramach zadania pn. „Modernizacja Archiwum GUS wraz z dostawą regałów przesuwnych – I etap”:

- Prace związane z przygotowaniem pomieszczeń archiwum do realizacji robót budowlano-instalacyjnych, tzn.

- Pakowanie zasobów archiwalnych;

- Transport zasobów archiwalnych oraz elementów istniejącego wyposażenia (mebli, sprzętu itp.) z obszaru objętego robotami budowlano-instalacyjnymi do archiwum zastępczego, zapewnionego przez Wykonawcę.

- Roboty demontażowe:

I PIĘTRO:

- usunięcie fragmentu ścianki (32x73x225 cm) wraz z naprawą tynku na granicy usunięcia;

- Poszerzenie jednostronne otworu wraz z naprawą tynku w poszerzonym otworze;

- poszerzenie pomieszczenia WC przez usunięcie zabudowy instalacji wod.-kan.

II PIĘTRO:

- usunięcie fragmentu ścianki (26x64x225 cm) wraz z naprawą tynku na granicy usunięcia;

- poszerzenie jednostronne otworu wraz z naprawą tynku w poszerzonym otworze;

- usunięcie skrzydła drzwiowego z ościeżnicą wraz z naprawą tynku w otworze;

III PIĘTRO

- usunięcie fragmentu ścianki (22x64x225 cm) wraz z naprawą tynku na granicy usunięcia;

- poszerzenie jednostronne otworu wraz z naprawą tynku w poszerzonym otworze;

- usunięcie skrzydła drzwiowego z ościeżnicą wraz z naprawą tynku w otworze.

IV PIĘTRO

- usunięcie fragmentu ścianki (32x63x225 cm) wraz z naprawą tynku na granicy usunięcia;

- poszerzenie jednostronne otworu wraz z naprawą tynku w poszerzonym otworze.

- Roboty budowlane:

Wykonanie otworów instalacyjnych w stropach i ścianach (otwory 25x25 cm, zestawy otworów wykonywanych otwornicami Ø80, Ø110, itd. dla potrzeb wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji wod.–kan.)

I PIĘTRO:

- montaż ścianki uzupełniającej (20x10x100 cm) z płyt GK na stelażu stalowym;

- zabudowa otworu drzwiowego gazobetonem wraz z wykonaniem tynku;

- zabudowa otworu drzwiowego płytą GK na stelażu stalowym.

II PIĘTRO:

- zabudowa otworu drzwiowego gazobetonem wraz z wykonaniem tynku;

- zabudowa otworu drzwiowego płytą GK na stelażu stalowym.

III PIĘTRO:

- zabudowa otworu drzwiowego gazobetonem wraz z wykonaniem tynku;

- zabudowa otworu drzwiowego płytą GK na stelażu stalowym.

IV PIĘTRO:

- zabudowa otworu drzwiowego gazobetonem wraz z wykonaniem tynku;

- zabudowa otworu drzwiowego płytą GK na stelażu stalowym.

DRZWI:

I PIĘTRO – dostawa i montaż kompletnych drzwi: D-1 90/200P (DA – drzwi do archiwum pełne stalowe wyposażone w dwa zamki, w tym jeden szyfrowy);
D-2 90/200P (EI60); D-3 90/200L (EI60 drzwi łazienkowe z kratką wentylacyjną z wkładem pęczniejącym o odp. ogniowej 60min); D-4 90/200P (drzwi płycinowe z prześwitem dolnym i górnym)

II PIĘTRO – dostawa i montaż kompletnych drzwi: D-1 90/200P (DA – drzwi do archiwum pełne stalowe wyposażone w dwa zamki, w tym jeden szyfrowy);
D-2 90/200P (EI60);

III PIĘTRO – dostawa i montaż kompletnych drzwi: D-1 90/200P (DA – drzwi do archiwum pełne stalowe wyposażone w dwa zamki, w tym jeden szyfrowy);
D-2 90/200P (EI60);

IV PIĘTRO – dostawa i montaż kompletnych drzwi: D-1 90/200P (DA – drzwi do archiwum pełne stalowe wyposażone w dwa zamki, w tym jeden szyfrowy);
D-2 90/200L (EI60); D-3 90/200L (EI60);

- Instalacje sanitarne:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI:

- dostawa i montaż kanałów oraz kształtek wentylacyjnych wraz z kratkami
i zaworami wentylacyjnymi, a także  armaturą regulacyjną i odcinającą – (montaż układów 1N oraz 1W);

- dostawa i montaż na kanałach wentylacyjnych przeciwpożarowych klap odcinających EI120 wraz z wykonaniem przejść ognioochronnych;

- wykonanie izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych.

INSTALACJA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ POMIESZCZEŃ ARCHIWUM:

- dostawa i montaż kanałów oraz kształtek wentylacyjnych wraz z kratkami wentylacyjnymi, a także  armaturą regulacyjną i odcinającą – (montaż kanałów klimatyzacji precyzyjnej K);

- wykonanie izolacji termicznej kanałów klimatyzacji precyzyjnej .

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAĆ W ZAKRESIE II ,III, IV i V KONDYGNACJI:

- wymiana istniejących grzejników stalowych typu S130 na płytowe grzejniki stalowe z podejściem bocznym (grzejniki wyposażone w zawór termostatyczny 
z głowicą termostatyczną);

- płukanie instalacji oraz próby zgodnie z wymogami Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru instalacji grzewczych

- Instalacje elektryczne w 1 etapie wykonać w zakresie elementów przechodzących przez pomieszczenia archiwum II, III, IV i V kondygnacji- bez ingerencji w konstrukcję dachu:

- Tablice piętrowe zlokalizowane na klatce schodowej. Dostosowane do potrzeb wg schematów Projektu technicznego aranżacji wnętrz archiwum GUS;

- Pomiar energii elektrycznej dla bloku „D” pozostaje bez zmian;

- Instalację gniazd wtykowych wyprowadzić z tablic piętrowych i wykonać przewodami YDYżo, YDYpżo o przekrojach dostosowanych do mocy zasilanych odbiorów w listwach i kanałach PVC;

- Z tablic piętrowych wyprowadzić obwody zasilające urządzenia wentylacyjne oraz klimatyzacyjne. Okablowanie szaf sterowniczych wykonać przewodami YDYżo, YDYpżo;

- Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne zasilić z rozdzielnicy TG na parterze. Końce kabli należy podłączyć do skrzynek zewnętrznych wyposażonych w wyłączniki serwisowe;

- Instalacja oświetlenia w ciągach komunikacyjnych wykonana z przewodów YDYżo 3x1,5mm2 od I piętra do IV piętra bloku „D”. Oprawy oświetleniowe należy dostarczyć, zamontować i przyłączyć do sieci;

- Instalacja oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach ogólnych wykonana przewodami YDYżo 3x15mm2. Sterowanie oświetleniem będzie się odbywać za pomocą lokalnych wyłączników. Natężenie oświetlenia dla celów archiwum 
w granicach 200lx - 500lx.

- Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wyposażona
w autonomiczne oprawy dla korytarzy z modułem awaryjnym z autotestem, pracująca na ciemno. Podświetlane znaki kierunkowe;

- Okablowanie instalacji telefonii wewnętrznej wykonać zgodnie z DTR.

- W systemie ochrony przeciwporażeniowej zastosować system TN-S. Izolować części czynne, zastosować obudowy o stopniu ochronnym co najmniej IP2X, wyłączniki różnicowo-prądowe;

- W miejscach rozgałęzienia instalacji elektrycznej zastosować ochronniki przeciwprzepięciowe;

- Klapy pożarowe zintegrować z istniejącym systemem SSP.

- W miejscach rozgałęzienia instalacji elektrycznej zastosować ochronniki przeciwprzepięciowe;

- Klapy pożarowe zintegrować z istniejącym systemem SSP.

- Zabudowa pionów instalacyjnych (wentylacja, klimatyzacja, wod.-kan.):

I PIĘTRO ÷ IV PIĘTRO:  zabudowy z płyt GK (x2) na stelażu stalowym (narożniki, siatki, szpachlowanie, wyrównanie)

- Roboty wykończeniowe:

PODŁOGI:

- PODŁOGI PCV (pom. Archiwum I PIĘTRO ÷ IV PIĘTRO) –  naprawa i wyrównanie istniejących posadzek (lastryko) oraz położenie wykładziny PCV (w kolorze jasnoszarym) z cokołem do wys. 8cm

- PODŁOGI – PŁYTKI CERAMICZNE (WC z przedsionkiem na I piętrze) – przygotowanie podłoża wykonanego z lastryko (zapewnienie przyczepności dla kleju), położenie płytek gresowych 40x40cm w kolorze szarym (wykończenie: mat), fugowanie (kolor grafitowy) – 2,5 m2;

ŚCIANY, SŁUPY, WNĘKI:

- ŚCIANY DO MALOWANIA (I PIĘTRO ÷ IV PIĘTRO) – naprawa i wyrównanie ścian, wypełnienie ubytków, dwukrotne malowanie farbą termoizolacyjną, refleksyjną, elastomerową w kolorze białym

- ŚCIANY –  PŁYTKI CERAMICZNE (WC z przedsionkiem na piętrze) – wyłożenie ścian WC i przedsionka do pełnej wysokości pomieszczeń (2,25m) płytkami ceramicznymi 30x60cm w kolorze jasnoszarym i płytkami 15x90 cm
w kolorze żółtym, w układzie poziomym (wg proj, WC) – 16,0 m2.

SUFITY:

- SUFITY DO MALOWANIA I PIĘTRO ÷ IV PIĘTRO – naprawa i wyrównanie sufitów, wypełnienie ubytków, pęknięć i rys, malowanie dwukrotne farbą termoizolacyjną, refleksyjną, elastomerową w kolorze białym.

- Dostawa i montaż wyposażenia

BIAŁY MONTAŻ:

I PIĘTRO (pomieszczenie WC z przedsionkiem) – miska sedesowa obudowana płytami GK (x2); umywalka biała wisząca ok. 30x40 z baterią mieszakową (chrom); lustro fazowane klejone do ściany; pojemnik na papier do rąk w kolorze srebrnym; dozownik na mydło w płynie montowany do ściany; uchwyt stalowy (chrom) na papier toaletowy; szczotka do sedesu z pojemnikiem, wolnostojąca.

REGAŁY STACJONARNE, BIURKA I FOTELE PRACOWNICZE:

Dostawa i montaż regałów:

Regał aktowy 140x40x188 wraz z montażem- 1 szt.

Dostawa i montaż biurek:

Biurka o wymiarach 70x130 cm w ilośći 4 szt.

Dostawa i montaż foteli:

Fotele pracownicze obrotowe w ilości 4 szt.

Zadanie – 2  Dostawa i montaż regałów przesuwnych.

REGAŁY PRZESUWNE (mechaniczne):

Łączna długość wszystkich regałów (od I do IV piętra) 293,6 mb. Kolor regałów – RAL 9002. Napęd i sterowanie regałów przesuwnych- ręczne. Szyny jezdne wykonać z jednego elementu- bez spawów i zgrzewów. Nośność półki max 46,29 kg.

Do oferty wykonawca musi załączyć opis techniczny regałów wraz ze zdjęciami oraz następujące atesty i certyfikaty.

      - atest higieniczny na wyrób tj. regały przejezdne i stacjonarne

      - klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień wg PN 13501-1+A1:2010

      - certyfikat zgodności na wyrób o spełnieniu wymagań bezpieczeństwa wg normy PN-88/M-78321

      - certyfikat ISO 9001:2008 na produkcję regałów przejezdnych i stacjonarnych

      - ekspertyzę techniczną dotyczącą badań statycznych regałów przesuwnych i stacjonarnych przeprowadzoną przez niezależną jednostkę naukowo badawczą, uwzględniającą ich poszczególne elementy.

Szczegółowy zakres prac i wykaz wyposażenia określony został w projekcie technicznym aranżacji wnętrz archiwum GUS.

I PIĘTRO – dostawa i montaż 73,4 mb regałów przesuwnych: 2 szt. PT I- 1 o dł 310 cm, front w kolorze żółtym; 14 szt. PT I- 2 o dł. 480 cm, front i tył w kolorze żółtym,

II PIĘTRO – dostawa i montaż 73,4 mb regałów przesuwnych: 2 szt. PT II- 1 o dł 310 cm, front w kolorze pomarańczowym; 14 szt. PT II- 2 o dł. 480 cm, front i tył w kolorze pomarańczowym,

III PIĘTRO – dostawa i montaż 73,4 mb regałów przesuwnych: 2 szt. PT III- 1 o dł 310 cm, front w kolorze czerwonym; 14 szt. PT III- 2 o dł. 480 cm, front i tył w kolorze czerwonym,

IV PIĘTRO – dostawa i montaż 73,4 mb regałów przesuwnych: 2 szt. PT IV- 1 o dł 310 cm, front w kolorze zielonym; 14 szt. PT IV- 2 o dł. 480 cm, front i tył w kolorze zielonym.

Uwaga:

Szczegółowy zakres prac i wykaz wyposażenia określony jest w projekcie aranżacji pomieszczeń.

- Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Prace objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. 
W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników Zamawiającego.

Wykonawca organizując prace powinien uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac w terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia Umowy i po uzgodnieniu będzie mógł przystąpić do realizacji prac.

- Sprzątanie terenu na którym prowadzone są prace oraz ciągów pieszych, 
z których korzysta Wykonawca w trakcie realizacji zadania na bieżąco tak by nie zakłócało to pracy Urzędu.

- Kolor ścian musi być zaakceptowany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Prace na terenie Archiwum będą wykonywane pod nadzorem pracowników Archiwum oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Przygotowanie pomieszczeń do remontu, tj. wyniesienie zasobów bibliotecznych, wszystkich mebli, sprzętów oraz kartonów z dokumentacją.

- Wykonawca zapewni archiwum zastępcze dla przenoszonych zbiorów, które będzie spełniało warunki dla pomieszczeń w których można przechowywać zbiory archiwalne, wcześniej  zaakceptowane przez  Zamawiającego.

- Wykonawca w okrasie przechowywania zbiorów archiwum GUS bierze pełną odpowiedzialność z stan techniczny i ilościowy powierzonych zbiorów.

- Po wykonanych robotach Wykonawca zobowiązany jest do wstawienia zbiorów 
i rzeczy według wskazówek Zamawiającego i we wskazane miejsce.

- Z uwagi na powyższe Wykonawca ma zabezpieczyć: kartony na księgozbiory, wózki do ich przewożenia, folię do zabezpieczenia zbiorów i inne materiały oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania zadania.

- Wykonawca prac zgłosi gotowość do odbioru częściowego wskazane pomieszczenie lub części pomieszczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego poprzez wpis do Dziennika Budowy i po odebraniu prac i stosownym wpisie w Dziennik Budowy będzie mógł przystąpić do wstawienia regałów przesuwnych mebli, zasobów archiwalnych i sprzętu.

- Wykonawca zabezpieczy ciągi komunikacyjne przed zniszczeniem folią ochronną.

- Wykonawca musi zabezpieczyć miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od pozostałej części budynku tak, by zminimalizować możliwość przedostawania się pyłu poza teren wykonywania robót.

- Dostawy materiałów i elementów powinny odbywać się sukcesywnie, ze względu na brak powierzchni magazynowej w budynku.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami 
z zachowaniem przepisów BHP i Ppoż.

- Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania 
w budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest okazać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty ich dotyczące w szczególności certyfikaty zgodności 
z normami.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowane materiały, a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby:

- Wszelkie uciążliwe prace, w tym w szczególności wywołujące hałas, kurz odbywały się poza godzinami urzędowania, tj. przed godz. 800 i po godz.1615, a w dni wolne od pracy bez ograniczeń godzinowych; Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót w każdym dniu kalendarzowym.

- Wykonawca wskazał kierownika robót, który posiada stosowne uprawnienia dla osób zatrudnionych na tym stanowisku do nadzorowania prac i współpracy 
z Zamawiającym.

- Pracownicy Wykonawcy na terenie budynku przebywali w ubraniach roboczych o jednakowym kroju i kolorystyce z widoczną nazwą firmy.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku 
i czystości na terenie objętym pracami oraz na drogach komunikacyjnych 
z których korzystał.

- Wszelkie pozostałości np. gruz, zdemontowane elementy regałów oraz inne materiały rozbiórkowe, należy wywieźć z terenu GUS i utylizować a protokoły 
z przeprowadzonej utylizacji lub recyklingu załączyć do dokumentacji powykonawczej.

- Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi  następujące dokumenty:

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i wyroby,

- karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia,

- protokoły z dokonanych prób i pomiarów.

- Protokoły z utylizacji zgodnie z klauzulą środowiskową.

- Własności funkcjonalno – użytkowe

W założeniu Zamawiającego jest doprowadzenie do podniesienia standardu i estetyki oraz optymalizacji wykorzystania powierzchni Archiwum.

- Wymagania ogólne

Wyroby budowlane dedykowane w projekcie i stosowane w trakcie wykonywania prac, muszą spełniać wymagania obowiązujących norm, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane deklaracje zgodności. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, dokonał tego z zachowaniem obowiązujących norm przenoszących norm europejskich lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wymagania dotyczące konstrukcji

W etapie I nie należy ingerować w konstrukcje dachu. Zakres prac ogranicza się do I, II, III i IV kondygnacji.

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

Nie przewiduje się zmiany w zagospodarowaniu terenu. Wykonawca zobowiązany jest po skończeniu robót do doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

- Ogólne warunki wykonania i odbioru

Ogólne wymagania dotyczące projektowania i wykonania prac

Wykonanie prac powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją przetargową.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu prac zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Odbiór przedmiotu zamówienia

- Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

  - Dokumentację powykonawczą:

  - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu

  - ustalenia techniczne

  - wyniki pomiarów kontrolnych ciągów wentylacyjnych

  - wyniki pomiarów elektrycznych

  - atesty jakościowe wbudowanych materiałów

  - sprawozdania techniczne

  - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

2.   Sprawozdania techniczne zawierać będą:

- zakres (obmiary) i lokalizację wykonanych prac

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej

- uwagi dotyczące warunków realizacji prac

- datę rozpoczęcia i zakończenia prac

Odbioru dokonają osoby wyznaczone w Umowie przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

- Część informacyjna

Oświadczenie Zamawiającego stanowiące jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że posiada w trwałym zarządzie nieruchomość o adresie: 00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2 z obrębu 5-05-09 o powierzchni  31.718 m2 opisana w księdze wieczystej prowadzonej przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Warszawie KW nr WA4M/00385237/7.

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1409 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, poz. 690, z późniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.