Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

numer sprawy: 45/DB/2020

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakres robót:

Dostawa i montaż klimatyzatora typu multisplit o maksymalnej mocy chłodniczej ok. 7,0 kW. Jednostki wewnętrzne będą zamontowane w pomieszczeniach 436 i 437A, natomiast jednostka zewnętrzna na zewnątrz na gzymsie IV piętra. Odprowadzenie skroplin grawitacyjne na parapet. Długość instalacji 5-7 m. Zasilanie z istniejącej rozdzielni elektrycznej.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie wejścia i wjazdu na teren nieruchomości.

Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, zobowiązany jest przedstawić listę wszystkich pracowników Wykonawcy biorących udział w pracach oraz wykaz sprzętu i środków transportu.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie organizacji robót.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót wyłącznie w godzinach pracy Urzędu.

Wjazd pojazdów Wykonawcy na teren GUS może odbywać się tylko po przedstawieniu pełnomocnikowi ochrony listy pojazdów Wykonawcy. Kontroli podlegają wszystkie pojazdy Wykonawcy wjeżdżające jak i wyjeżdżające.

Wykonawca organizując prace powinien uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:

- Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco terenu, na którym prowadzone są prace oraz ciągów komunikacyjnych, z których korzysta w trakcie realizacji umowy;

- Wykonawca zabezpieczy obszar prowadzonych robót poprzez jego oddzielenie od pozostałej części terenu GUS oraz zabezpieczy w sposób skuteczny przed zniszczeniem ciągi komunikacyjne.

- wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami z zachowaniem przepisów BHP i Ppoż.;

- użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wymagane Prawem budowlanym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowane materiały, 
a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Odbiory i płatności.

Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty podpisania Końcowego protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym.

## Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

## Udostępnienie mediów i zaplecza budowy.

Zamawiający zapewni dostęp do energii elektrycznej niezbędnej do wykonania zamówienia

## Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają certyfikat dla przedsiębiorców o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221) oraz co najmniej 1 osoba biorąca udział przy realizacji zamówienia musi posiadać certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221).

## Gwarancja obejmuje:

Na zainstalowany klimatyzator wraz z instalacjami, okres gwarancji wyniesie 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym.

## Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru.

## Korzystanie przez Zamawiającego z rękojmi Wykonawcy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu, urządzeń i wyposażenia.

## Przeglądy techniczne zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, Wykonawca będzie przeprowadzał zgodnie z instrukcją producenta, zapewniając wszelkie niezbędne materiały eksploatacyjne, przez okres udzielonej gwarancji bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

## Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za usterki i wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu Umowy. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zainstalowane urządzenia oraz wyposażenie wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

## W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania usterek i wad ujawnionych po odbiorze końcowym, zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej.

## Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych usterek i wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, natomiast jeżeli usunięcie usterek i wad ze względów technicznych (szczególnie uciążliwych) nie jest możliwe w tym okresie – niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, przy czym przyjmuje się, że:

## usterki i wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia;

## b) usterki i wady wymagające wymiany (albo naprawy poza siedzibą Zamawiającego) elementu lub urządzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia;

## Jeżeli usunięcie usterki lub wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym Wykonawca dołoży najwyższej staranności, aby usunąć usterki i wady w możliwie najkrótszym terminie.

## Usunięcie usterek i wad powinno być stwierdzone protokołem.

## Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem usterek i wad lub wykonania swoich zobowiązań zawartych w umowie w związku z usuwaniem usterek i wad.

## W przypadku usunięcia przez Wykonawcę usterek i wad lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji na część, w której usterka lub wada została usunięta, biegnie na nowo od chwili usunięcia usterki lub wady.

## W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek usterki lub wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.

## Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia usterek lub wad w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, z wyjątkiem ust. 7 i 8, to Strony ustalają, że Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania usterek i wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania DTR dla zamontowanego klimatyzatora oraz kartę gwarancyjną.

## Spełnienie warunków RODO:

Wykonawca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

## Informacja dodatkowa

## Zamawiający umożliwi zainteresowanym wzięcie udziału w wizji lokalnej miejsca wykonywania robót.