Załącznik nr 1

do Zapytania Ofertowego nr 28/DB/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w bloku A w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Etap I”.

–wartość  inwestycji wynosi –1 200 670,75 zł (netto).

- Obowiązki Wykonawcy

Na obowiązki Wykonawcy składać się będą czynności polegające na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego wraz z rozliczaniem budowy we wszystkich branżach, w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oraz przepisów wykonawczych.

Zakres prac objętych nadzorem inwestorskim:

- Zakres robót instalacyjnych:

- demontaż następujących instalacji funkcjonujących w budynku A:

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji odprowadzenia wody deszczowej z dachu,

- instalacji wody zimnej,

- instalacji hydrantowej,

- instalacji elektrycznych w łazienkach;

- montaż nowych instalacji, w tym:

- wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur tworzywowych o połączeniach kielichowych przy czym piony i przewody odpływowe z rur niskoszumowych PP, natomiast podejścia pod przybory z rur PVC.  Włączenie wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejących wyjść przyłączy kanalizacyjnych, zainstalowanie zasuw burzowych przed każdym połączeniem odpływu z wyjściem z budynku. Nową instalację należy prowadzić po śladzie zdemontowanej,

- wykonanie nowej instalacji odprowadzającej wodę deszczową z dachu z rur HDPE o połączeniach zgrzewanych. Włączenie nowej instalacji do istniejących odpływów z budynku i montaż rewizji,

- wykonanie nowej instalacji wody zimnej z rur polipropylenowych PN20 o połączeniach zgrzewanych klasy. Montaż armatury odcinającej. Wykonanie prób szczelności, dezynfekcji i płukania instalacji oraz badań bakteriologicznych wody z wynikiem spełniającym wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2294),

- wykonanie instalacji z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych wraz z armaturą odcinającą, szafkami hydrantowymi wraz z hydrantami DN25, DN32, szafek hydrantowych z zaworami hydrantowymi ZH52. Wykonanie prób szczelności,

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych w łazienkach;

- Zakres prac budowlanych w pomieszczeniach sanitarnych objętych nadzorem inwestorskim.

- roboty demontażowe i rozbiórkowe, obejmujące:

- demontaż urządzeń i instalacji,

- demontaż zabudowy pionów instalacyjnych,

- demontaż drzwi łazienkowych i kabinowych z ościeżnicami,

- rozkucia posadzki dla potrzeb demontażu instalacji,

- skucie glazury i płytek gresowych posadzek,

- wykonanie bruzd dla potrzeb prowadzenia instalacji,

- demontaż sufitów podwieszonych i zabudów z płyt G-K,

- prace zabezpieczające.

W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą z wykonawcą robót budowlanych umową;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych odcinków robót i przekazywanie ich do użytkowania;

- przygotowanie do odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

- sporządzanie protokołów potwierdzających wykonanie robót w ciągu 3 dni od otrzymania od Wykonawcy robót kompletu dokumentów rozliczeniowych.

- rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania (odstąpienia od umowy) zgodnie z zasadami opisanymi w umowach na wykonawstwo robót oraz udział i wykonywanie czynności w komisji inwetaryzacyjnej;

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad w przypadku ich wystąpienia, żądanie od Wykonawcy robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, zgodnie z  zatwierdzoną dokumentacją projektową i uzgodnieniami,

- kontrola poprawności prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywanie w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego oraz wyceny robót;

- reprezentowanie Zamawiającego przed organami administracji oraz innymi stronami w sprawach związanych z realizacją zadania na podstawie udzielonych pełnomocnictw o ile zajdzie taka potrzeba;

- monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji umowy harmonogramem robót;

- dopuszczanie (lub odrzucanie) do stosowania materiałów, elementów prefabrykowanych a także sprzętu, urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

- kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów;

- kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż. i utrzymania porządku na terenie budowy;

- udzielanie Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących zakresu rzeczowego robót;

- uczestniczenie w naradach koordynacyjnych i innych spotkaniach  w zależności od potrzeb;

- sporządzenie raportu końcowego z wykonania umowy z uwzględnieniem następujących elementów: krótki opis projektu, zmiany dokonane w dokumentacji projektowej, opis organizacji i zarządzania umową, postęp robót, zgodność ich wykonywania z założeniami, osiągnięta jakość robót w zgodności ze specyfikacjami technicznymi, ewentualne przyczyny wystąpienia wad, przyczyny ewentualnej zmiany zaakceptowanej kwoty umowy, analiza płatności, końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót, uwagi i wnioski;

- ścisła współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego, przekazywanie ewentualnych zastrzeżeń co do rozwiązań projektowych zgłoszonych przez Wykonawcę lub Zamawiającego i uzyskanie od Projektanta zgody na zmiany bądź w uzasadnionych przypadkach egzekwowanie poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji w trakcie robót w zakresie dokumentacji projektowej;

- kontrola i nadzorowanie warunków wynikających z uzgodnień w zakresie organizacji odcinków prac;

- niedopuszczenie do nieuzasadnionego zwiększenia kosztów zadania inwestycyjnego;

- opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod względem finansowym, rzeczowym i formalnym – zgodnym z Prawem zamówień publicznych - z podaniem skutków co do kosztów i terminów wykonania umowy;

- w przypadku wystąpienia  nieprzewidzianych robót przygotowanie protokołu konieczności wraz 
z wyceną;

- dopuszczanie za zgodą Zamawiającego do wykonywania robót zamiennych  i ewentualnych zamówień na roboty dodatkowe wynikające z protokołu konieczności oraz ich nadzorowanie;

- sprawdzenia dokumentacji powykonawczej i zatwierdzenie do odbioru;

- powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy i przedstawienia stanowiska w przypadku zgłoszenia roszczeń przez Wykonawcę robót;

- Termin wykonania usługi i sposób rozliczania usługi

- Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje nie później niż do dnia 14 grudnia 2022 roku, 
z zastrzeżeniem, że pełnienie nadzoru inwestorskiego rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia zawarcia mowy o realizację robót budowlanych polegających na przebudowie systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy 
al. Niepodległości 208 Część I - blok A.

- Planowany termin wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy 
al. Niepodległości 208 Część I - blok A określony został przez Zamawiającego jako 165 dni od zawarcia umowy o realizację robót budowlanych, jednak nie później niż do dnia 14 grudnia 2022r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy.

- Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczałtowym za pełną realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zwiększenia wynagrodzenia. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo na podstawie faktury końcowej.

- Termin i warunki gwarancji

- Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy.

- Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne obiektu powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim przez okres 12 miesięcy.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania z wynikiem pozytywnym Końcowego protokołu Umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w pkt 2, także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.

- Ubezpieczenie:

w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, na kwotę co najmniej 20 000,00 zł .

- Ogólne dane o inwestycji i budynku GUS

Budynek GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie został wzniesiony na przełomie lat 1948 – 1951. Jest to obiekt wolnostojący, całkowicie podpiwniczony, na który składają się cztery skrzydła A, B, C, D. Skrzydła A, B i C posiadają osiem kondygnacji a skrzydło D, pięć. Komunikacja w budynku odbywa się poprzez klatki schodowe oraz zespoły dźwigów osobowych i towarowych.

Podstawowe parametry budynku, to:

  - powierzchnia  25 231 m2;

  - kubatura  115 614 m3.

Budynek został decyzją Prezydenta m. ST. Warszawy wpisany w 2012 roku do wykazu zabytków Gminy Warszawa pod nr ID 00010839, a od 2009 roku objęty jest ograniczeniami wynikającymi z zapisów § 9 ust. 2, pkt. 2 „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego” Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 123 z 30.07.2009 r., poz. 3607.

Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez wykonawcę robót firmę NEOEnergetyka Sp. z o.o.

Zamawiający nie udostępni pomieszczeń w budynku GUS na potrzeby prowadzenia czynności biurowych Wykonawcy.