Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego 14/DB/2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia

Konserwacje i naprawy urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych
w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208.

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Statystyczny, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208.

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind

- Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i napraw  urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie 
przy al. Niepodległości 208.

  - Zadania

Przedmiot zamówienia dzieli się na dwa zadania:

Zadanie nr 1 - usługa konserwacji urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie 
przy al. Niepodległości 208.

Zadanie nr 2 - usługa napraw urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie 
przy al. Niepodległości 208.

  - Wykaz urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w budynku GUS objętych Przedmiotem Zamówienia:

| L.p. | Blok | Producent | Nr rej. | Rok produkcji | Liczba przystanków | Udźwig (kg) | Osobowy (O) Towarowy (T) Platforma (P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | C | LIPPE LIFT-UND ANLAGENBAU GMBH - typ COMPASS LIGHT | N3027000522 | 2004 | 2 | 300 | P |
| 2 | C | LIPPE LIFT-UND ANLAGENBAU GMBH - typ COMPASS LIGHT | N3027000523 | 2004 | 2 | 300 | P |
| 3 | D | HYDROMACH | 3127013682 | 2006 | 5 | 300 | T/O |
| 4 | D | ZUD | 3127007909 | 1954 | 6 | 100 | T |
| 5 | D | ZUD | 3127007910 | 1954 | 6 | 100 | T |

- Zadanie nr 1

  - Konserwacja:

- Utrzymywanie zleconych do konserwacji urządzeń w ruchu ciągłym w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania przeglądów konserwacyjnych, napraw bieżących lub zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji konserwacji urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych, usuwać na bieżąco usterki i nie rzadziej niż co 30 dni poddawać dźwig przeglądowi technicznemu (zwanemu dalej PT-1).

- Przed zakończeniem terminu realizacji umowy (w 12 miesiącu) wykonawca wykona przegląd PT-2 oraz przeprowadzi oględziny przeciwporażeniowych instalacji ochronnych i wykona pomiar skuteczności działania tej instalacji.

- Z wykonanych przeglądów należy dokonać wpisu w dzienniku konserwacji urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu uwolnienia osób uwięzionych 
w windzie.

Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu „pogotowia dźwigowego” do siedziby GUS w czasie nie dłuższym niż 30 minut od momentu zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego.

- Szczegółowy zakres czynności prac konserwacyjnych opisano w punkcie 5.2 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

  - Zakres czynności prac konserwacyjnych wykonywanych w ramach Przedmiotu Zamówienia

- Zaplanowanie indywidualnego zakresu czynności dla przeglądu konserwacyjnego każdego typu urządzenia objętego Przedmiotem Zamówienia.

- Wykonanie przeglądu konserwacyjnego urządzeń dźwigowych, w zakresie którego wchodzą następujące czynności:

- Jazda i kontrola funkcji:

- sprawdzenie elementów oświetlenia kabiny,

- sprawdzenie działania systemu awaryjnego oświetlenia kabiny (opcjonalnie),

- sprawdzenie funkcji systemu komunikacji głosowej przy zasilaniu sieciowym 
oraz z akumulatora,

- sprawdzenie działania wentylatora (opcjonalnie),

- sprawdzenie działania przycisków piętrowych w kabinie,

- sprawdzenie działania systemu jazdy pożarowej (opcjonalnie),

- sprawdzenie działania przycisków wezwań w kasetach na przystankach,

- sprawdzenie działania przycisków otwierania i zamykania drzwi,

- sprawdzenie działania urządzeń nawrotu drzwi (fotokomórka, kurtyna, kontakt mechaniczny nawrotu, system prądowy nawrotu drzwi),

- sprawdzenie parametrów pracy drzwi kabiny z napędem elektrycznym (czas otwierania, 
czas otwarcia, czas zamykania, czas reakcji przy nawrocie),

- sprawdzenie płynności pracy drzwi przystankowych,

- kontrola działania wyłącznika STOP na kabinie,

- kontrola działania kontaktu zwisu lin i chwytaczy,

- kontrola urządzeń bezpieczeństwa na kabinie,

- kontrola działania funkcji jazd rewizyjnych z dachu kabiny,

- kontrola stanu elementów zawieszenia drzwi przystankowych (prowadnice zawieszenia drzwi, rolki jezdne i kontrujące, linki, odbojniki, prowadniki, progi) wraz z oczyszczeniem,

- sprawdzenie działania kontaktów bezpieczeństwa drzwi przystankowych, oczyszczenie 
i regulacja,

- oczyszczenie, smarowanie i regulacja krzywki ruchomej,

- sprawdzenie zamków i rygli drzwi przystankowych, regulacja i smarowanie,

- sprawdzenie skuteczności awaryjnego otwierania drzwi przystankowych,

- sprawdzenie działania amortyzatorów – domykaczy drzwi przystankowych,

- sprawdzenie kontaktów podłogi ruchomej lub progu ruchomego, oczyszczenie 
i smarowanie,

- sprawdzenie układu czasowego przełączenia sterowania,

- sprawdzenie parametrów komfortu jazdy (start, płynność jazdy, odgłosy, hamowanie),

- smarowanie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych / prowadniki ślizgowe,

- czyszczenie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych / prowadniki rolkowe,

- sprawdzenie i regulacja układu odwzorowania położenia kabiny w szybie,

- sprawdzenie dokładności zatrzymania na przystanku,

- sprawdzenie działania urządzeń sygnalizacyjnych, strzałek kierunku jazdy, sygnalizatorów dźwiękowych przybycia kabiny, piętrowskazywaczy,

- kontrola działania wyłącznika STOP w podszybiu,

- sprawdzenie oświetlenia szybu,

- sprawdzenie przejazdu przeciwwagi,

- czyszczenie podszybia i dachu kabiny,

- kontrola zderzaków kabiny i przeciwwagi – próba dynamiczna,

- kontrola obciążki ogranicznika prędkości, smarowanie,

- kontrola połączeń; skręcanych, nitowanych, spawanych.

- Kontrola zespołu napędowego i urządzeń w maszynowni:

- kontrola zespołu napędowego, czyszczenie,

- czyszczenie, smarowanie i regulacja luzownika hamulca z rozbieraniem,

- czyszczenie, smarowanie i regulacja hamulca z rozbieraniem,

- sprawdzenie kontaktów hamulca,

- sprawdzenie poziomu oleju w zespole napędowym (wciągarki reduktorowe),

- sprawdzenie stanu lin nośnych, smarowanie,

- sprawdzenie stanu rowków tarczy ciernej,

- wykonanie próby sprzężenia ciernego,

- sprawdzenie stanu koła zdawczego,

- oczyszczenie i kontrola stanu zamocowań lin nośnych / pasów nośnych (opcjonalnie),

- kontrola ogranicznika prędkości, czyszczenie i smarowanie wraz z rozbieraniem,

- kontrola stanu linki ogranicznika prędkości,

- wykonanie próby działania aparatu chwytnego,

- czyszczenie aparatury sterowej i urządzeń sterujących,

- kontrola połączeń w tablicy sterowej,

- kontrola działania zabezpieczeń prądowych,

- kontrola wyłącznika głównego i połączeń w obwodach siłowych,

- sprawdzenie i analiza zdarzeń zapisanych przez system (sterowania mikroprocesorowe),

- wykonanie funkcji SELFTEST – samotestowanie urządzenia.

- Wykonanie przeglądu konserwacyjnego platform przyschodowych, w zakresie którego wchodzą następujące czynności:

Przegląd techniczny PT-1 (miesięczny – co 30 dni):

- Torowisko:

- sprawdzenie wartości napięcia fazowego na wyłączniku głównym,

- sprawdzenie styków wyłącznika głównego,

- sprawdzenie działania wyłącznika głównego,

- sprawdzenie stanu obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń,

- sprawdzenie mocowania magnesów krzywek wyłącznika krańcowego i krzywki rygla,

- sprawdzenie stanu prowadnic,

- oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń prowadnic oraz przesmarowanie prowadnic.

- Platforma:

- sprawdzenie działania kontaktów barierek ochronnych, kontaktów podłogi oraz listew najazdowych,

- sprawdzenie działania wyłączników końcowych i wyłącznika krańcowego,

- sprawdzenie działania urządzeń sterowych,

- wykonanie dwóch jazd w górę i w dół, skontrolowanie działania aparatury sterowej,

- sprawdzenie stanu obwodów ochrony przeciwporażeniowej,

- sprawdzenie mocowania przewodów w listwach zaciskowych tablicy sterowej,

- sprawdzenie działania rygla,

- sprawdzenie działania luzownika,

- sprawdzenie i regulacja zatrzymania platformy na przystankach,

- oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń platformy oraz przesmarowanie części ruchomych platformy.

Przegląd techniczny PT-2 (6 i 12 - miesięczny), obejmujący czynności PT-1, rozszerzony o:

- Torowisko:

- sprawdzenie stanu podłączeń w konstrukcji mocującej torowisko,

- oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń listwy zaciskowej przy wyłączniku głównym,

- dokręcenie przewodów na listwie zaciskowej przy wyłączniku głównym,

- oczyszczenie gniazd bezpiecznikowych,

- dokręcenie zacisków instalacji ochronnej,

- sprawdzenie układania się kabla zwisowego w torowisku,

- dokręcenie mocowań magnesów, krzywek wyłącznika krańcowego i krzywki rygla,

- oczyszczenie i przesmarowanie prowadnic.

- Platforma:

- sprawdzenie mocowania platformy z ramą napędu,

- sprawdzenie stanu zespołu rolek,

- sprawdzenie stanu luzownika,

- dokręcenie mocowania rygla do ramy napędu,

- sprawdzenie mocowania kabla zwisowego,

- dokręcenie zacisków instalacji ochronnej,

- oczyszczenie i przesmarowanie części ruchomych platformy,

- regulacja kontaktów barierek ochronnych, kontaktów podłogi i listew najazdowych,

- sprawdzenie ewentualne dokręcenie przewodów na zaciskach aparatów elektrycznych.

- Uczestnictwo Wykonawcy w okresowych i doraźnych kontrolnych badaniach UDT.

- Aktualizacja instrukcji konserwacji urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych o korekty producenta.

- Całodobowe uwalnianie pasażerów uwięzionych w kabinie dźwigu.

- Dostęp do całodobowego pogotowia dźwigowego.

- Materiały eksploatacyjne objęte opłatą serwisową:

- śruby, blachowkręty, podkładki, nakrętki, kleje, czyściwo, środki myjące, olej przekładniowy oraz smary stałe,

- dostarczanie i wymiana środków smarujących.

- Protokoły i raporty:

- protokół wykonania przeglądu konserwacyjnego,

- protokół zaleceń napraw przedstawiany Zamawiającemu raz na pół roku,

- miesięczna kontrolka ruchu dźwigów zatwierdzona przez Zamawiającego,

- raport o stanie konserwowanych dźwigów i platform wykonywany raz na pół roku.

- Czyszczenie:

- podszybie, maszynownia, dach kabiny – oczyszczenie podstawowych elementów dźwigu zamontowanych w maszynowni, podszybiu i dachu kabiny,

- elementy trudno dostępne – oczyszczenie napędów drzwi szybowych, nadproży, części progów niedostępnych z poziomu przystanku – od strony szybu, oczyszczenie elementów układu jezdnego w szybie.

- Utylizacja – odebranie odpadów eksploatacyjnych typu świetlówki, smary, oleje, itp.

- Dokonanie oceny stanu technicznego na podstawie szczegółowego przeglądu urządzenia, przygotowanie planu bieżących napraw eksploatacyjnych. Informowanie o ewentualnych zmianach w przepisach i konieczności dostosowania do nich urządzenia, wykonywana co najmniej raz na pół roku generalna rewizja.

- Monitoring niezbędnych badań wykonywanych przez UDT oraz wykonywania niezbędnych pomiarów w tym elektrycznych.

- Szkolenia personelu Zamawiającego:

- szkolenie z obsługi – czynności związane z obsługą urządzenia,

- uwalnianie – podstawowe czynności dotyczące awaryjnego uwalniania uwięzionych pasażerów.

- Zadanie nr 2

Naprawy:

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia przyczyny niesprawności dźwigów i platform w czasie nie dłuższym niż 24 godziny, od momentu zgłoszenia naprawy w trybie awaryjnym przez Zamawiającego w przypadku postoju urządzenia dźwigowego. Przez naprawę zleconą w trybie awaryjnym należy rozumieć, naprawę nie wymagającą wymiany części. Zgłoszenie naprawy zleconej w trybie awaryjnym będzie kierowane na numer pogotowia dźwigowego Wykonawcy.

- Jeżeli zgłoszona naprawa w trybie awaryjnym wymaga wymiany części Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania procedury z pkt. 3 i tym samym nie ma zastosowania pkt. 1

- W przypadku naprawy wynikającej z przeglądu konserwacyjnego lub naprawy w trybie awaryjnym wymagającej wymiany części, usługa naprawy wykonywana będzie na podstawie zlecenia, wystawionego przez Zamawiającego w oparciu o zaakceptowany kosztorys:

- w kosztorysie musi się znaleźć ilość roboczogodzin, wykaz części jakie zostaną użyte przy naprawie wraz z wyceną, termin realizacji;

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia kosztorysu lub żądania zmiany jego poszczególnych elementów w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty przekazania kosztorysu;

- w przypadku, gdy w procedurze weryfikacji kosztorysu Zamawiający trzykrotnie nie zaakceptuje przedstawionego kosztorysu, ze względu na nie wprowadzenie przez Wykonawcę zmian, 
o których mowa w lit b, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania Usługi podmiotowi trzeciemu.

- Wykonawca zobowiązuje się do załączenia do Protokołu odbioru usługi zlecenia kopii dokumentu potwierdzającej zakup wymienionych części zrealizowanej na podstawie zlecenia.

- Zlecenie przekazywane będzie Wykonawcy drogą elektroniczną, telefoniczną lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga odebrania i utylizacji elementów pozostałych po wymianie np. liny, koła itd.

- Wszystkie naprawy wykonywane na zlecenie, Wykonawca będzie wykonywał w terminach 
i godzinach ustalonych z Zamawiającym, nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy.

- zakończenie naprawy wykonywanej na zlecenie, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu mailem 
lub telefonicznie, zgłoszenie gotowości do odbioru wykonanego zlecenia będzie stanowiło podstawę do wystawienia protokołu odbioru zlecenia.

- Całodobowe uwalnianie pasażerów uwięzionych w kabinie dźwigu.

- Zapewnienie całodobowej obsługi pogotowia dźwigowego Wykonawcy.

- Gwarancje

  - Gwarancje w zakresie konserwacji:

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonaną konserwację 
i przeglądy liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru na okres 24 miesięcy;

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych usterek w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, natomiast jeżeli usunięcie wad wykonanej konserwacji ze względów technicznych (szczególnie uciążliwych) nie jest możliwe w tym okresie – niezwłocznie 
po ustąpieniu przeszkody, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, przy czym przyjmuje się, że wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia;

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny oraz bezpłatny dojazd serwisanta w celu nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym, zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej;

- Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych w pkt 2 terminie, Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody 
na wydłużenie terminu usunięcia wady, każdorazowo z podaniem przyczyn/y wydłużenia tego terminu, wraz z podaniem terminu usunięcia wady, przy czym Wykonawca dołoży najwyższej staranności, aby usunąć wady w możliwie najkrótszym terminie. Zamawiający każdorazowo ustosunkuje się do wniosku Wykonawcy, przekazując Wykonawcy na piśmie zgodę na wydłużenie terminu naprawienia wady lub brak zgody. W przypadku, jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu wykonania naprawy, a Wykonawca pozostawał będzie w zwłoce w wykonaniu naprawy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych;

- Każdorazowo usunięcie wad potwierdzone zostanie podpisanym z wynikiem pozytywnym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Protokołem odbioru konserwacji;

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad;

- W razie pojawienia się w okresie udzielonej gwarancji wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi wadę Wykonawcy pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej;

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadliwą konserwację przed upływem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego od dnia ujawnienia wady.

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wykonaną usługę konserwacji urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru;

- Zamawiający ma możliwość skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji;

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym 
w ust. 9, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie.

  - Gwarancje w zakresie napraw:

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wymienione części, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru na okres 24 miesięcy.

- W przypadku, gdy po wykonaniu dwóch napraw gwarancyjnych tego samego elementu będzie 
on nadal wykazywał wady w działaniu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu 
na nowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych usterek w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, natomiast jeżeli usunięcie usterek ze względów technicznych (szczególnie uciążliwych) nie jest możliwe w tym okresie – niezwłocznie 
po ustąpieniu przeszkody, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, przy czym przyjmuje się, że:

## usterki będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia;

## usterki wymagające wymiany (albo naprawy poza siedzibą Zamawiającego) elementu lub urządzenia, będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki w terminie nieprzekraczającym 4 dni od daty zgłoszenia;

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny oraz bezpłatny dojazd serwisanta w celu nieodpłatnego usuwania usterek ujawnionych po odbiorze końcowym, zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej;

- Jeżeli usunięcie usterki nie będzie możliwe we wskazanych w pkt 3 terminie, Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody 
na wydłużenie terminu naprawienia usterki, każdorazowo z podaniem przyczyn/y wydłużenia tego terminu, wraz z podaniem terminu naprawienia usterki, przy czym Wykonawca dołoży najwyższej staranności, aby usunąć usterki w możliwie najkrótszym terminie. Zamawiający każdorazowo ustosunkuje się do wniosku Wykonawcy, przekazując Wykonawcy na piśmie zgodę na wydłużenie terminu naprawienia usterki lub brak zgody. W przypadku, jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu wykonania naprawy, a Wykonawca pozostawał będzie w zwłoce w wykonaniu naprawy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych;

- Każdorazowo usunięcie usterek potwierdzone zostanie podpisanym z wynikiem pozytywnym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Protokołem odbioru naprawy;

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem usterek;

- W razie pojawienia się usterek w okresie udzielonej gwarancji, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi usterkę Wykonawcy pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej;

- Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza prawa Zamawiającego do gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu, urządzeń i wyposażenia, dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadliwą część przed upływem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego od dnia ujawnienia usterki.

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wykonaną usługę napraw urządzeń dźwigowych 
oraz platform przyschodowych przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru;

- Zamawiający ma możliwość skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji;

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym 
w ust. 11, jeżeli zgłosił Wykonawcy usterkę w ww. terminie.

- Wymogi dla Wykonawców:

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy w całym okresie realizowania Przedmiotu Zamówienia należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia 
do jego wykonania.

- Podany w ofercie koszt roboczogodziny musi być stały i obowiązujący przez cały okres trwania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego do dokonywania w odpowiednim terminie zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego oraz przeprowadzania odbiorów dźwigów 
z udziałem UDT.

- Pracownicy Wykonawcy obsługujący, wykonujący naprawy i konserwacje urządzeń dźwigowych 
i platform muszą posiadać uprawnienia do obsługi i konserwacji dźwigów osobowych elektrycznych i platform oraz zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu uwolnienia osób uwięzionych 
w windzie w zakresie wymagań dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2.

- Wszystkie prace konserwacyjne lub naprawy wykonywane na zlecenie, Wykonawca będzie wykonywał w dni robocze w godzinach od 7.30 do 16.00 lub w innych terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym.

- Informacje dodatkowe

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia z zakresu konserwacji urządzenia dźwigowego i platform niespełniających wymagań technicznych, których eksploatacja i naprawa będzie nieuzasadniona ekonomicznie, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia 1/30 wartości miesięcznej opłaty za konserwację za każdy dzień postoju urządzenia dźwigowego i platform. Za dzień postoju uważa się przerwę 
w ruchu nie krótszą niż 12 godzin.

- Katalog urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w budynku GUS objętych niniejszym zapytaniem jest zamknięty i obejmuje wyłącznie urządzenia wskazane 
pkt. 4.2 (tabela).

- Żadne z urządzeń objętych niniejszym postępowaniem nie posiada aktywnej umowy 
na konserwacje i naprawy.

- Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych dla każdego zadania oddzielnie.