# Załącznik nr 1 do SWZ

Sprawa numer: 7/DB/TP/2022

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Część I - blok A”.

Nieruchomość, na której zlokalizowany jest Główny Urząd Statystyczny znajduje się w Warszawie przy ul. Al. Niepodległości 208. Obiekt pełni funkcję biurową, składa się z czterech połączonych ze sobą budynków oznaczonych literami A, B, C i D.

## Podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku głównego:

- Skrzydła A, B i C posiadają po 8 kondygnacji naziemnych i 1 kondygnacje podziemną,

- Skrzydło D składa się z 5 kondygnacji naziemnych i 1 kondygnacji podziemnej,

- Wysokość skrzydeł A, B, C w najwyższym punkcie: 32,0 m

- Wysokość skrzydła D: 13,94 m

- Liczba klatek schodowych: 7

- Kubatura budynku: 115 614 m³

## Powierzchnia zabudowy: 4 946 m²

## Powierzchnia użytkowa budynku: 25 231 m²

Opis infrastruktury Zamawiającego

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie miał kontakt z następującymi elementami infrastruktury Zamawiającego wykonanymi podczas pierwszego etapu „Termomodernizacji budynku GUS” pozostającymi w okresie gwarancji:

  - Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z centralami.

  - Instalacje zasilające centrale wentylacyjne.

  - Instalacje ciepłej wody użytkowej.

- Zakres robót instalacyjnych objętych zamówieniem:

- demontaż następujących instalacji funkcjonujących w budynku A:

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji odprowadzenia wody deszczowej z dachu,

- instalacji wody zimnej,

- instalacji hydrantowej,

- instalacji elektrycznych w łazienkach;

- montaż nowych instalacji:

- wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur tworzywowych o połączeniach kielichowych przy czym piony i przewody odpływowe z rur  niskoszumowych PP, natomiast podejścia pod przybory z rur PVC.  Włączenie wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejących wyjść przyłączy kanalizacyjnych, zainstalowanie zasuw burzowych przed każdym połączeniem odpływu z wyjściem z budynku. Nową instalację należy prowadzić po śladzie zdemontowanej,

- wykonanie nowej instalacji odprowadzającej wodę deszczową z dachu z rur  HDPE o połączeniach zgrzewanych. Włączenie nowej instalacji do istniejących odpływów z budynku i montaż rewizji,

- wykonanie nowej instalacji wody zimnej z rur polipropylenowych PN20 o połączeniach zgrzewanych. Montaż armatury odcinającej. Wykonanie prób szczelności, dezynfekcji i płukania instalacji oraz badań bakteriologicznych wody z wynikiem spełniającym wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

- wykonanie instalacji hydrantowych z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych wraz z armaturą odcinającą, szafkami hydrantowymi z hydrantami DN25 i DN32, montaż szafek hydrantowych z zaworami hydrantowymi ZH52. Wykonanie prób szczelności, pomiary wydajności,

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych w łazienkach.

- Zakres robót budowlanych w pomieszczeniach sanitarnych:

- roboty demontażowe i rozbiórkowe:

- demontaż urządzeń i instalacji,

- demontaż zabudowy pionów instalacyjnych,

- demontaż drzwi łazienkowych i kabinowych z ościeżnicami,

- rozkucia posadzki dla potrzeb demontażu instalacji,

- skucie glazury i płytek gresowych posadzek,

- wykonanie bruzd dla potrzeb prowadzenia instalacji,

- demontaż sufitów podwieszonych i zabudów z płyt G-K,

- prace zabezpieczające;

- roboty montażowe:

- montaż nowych instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej,

- montaż nowych instalacji elektrycznych,

- montaż nowych przyborów sanitarnych;

- roboty odtworzeniowe:

- uzupełnienie w miejscach rozkuć elementów ścian, stropów, posadzek,

- uzupełnienia bruzd i tynków po rozkuciach,

- uzupełnienie zabudów, ekranów pionów i poziomów instalacyjnych,

- wykonanie nowych powłok malarskich z przygotowaniem podłoża,

- wykonanie okładzin gresowych ścian,

- uzupełnienie warstw posadzek z okładziną gresową,

- montaż nowych drzwi  kabinowych i wejściowych z ościeżnicami,

- wykonanie zabudów z płyty G-K,

- budowa nowych ścian działowych w przypadku demontażu istniejących ścian działowych,

- prace zabezpieczające i porządkowe.

- Zamawiający umożliwi wizję lokalną w celu zapoznania się ze stanem istniejącym.

- Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powykonawcza musi być sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej w postaci zapisu na płycie CD w formatach *.doc, *.dwg.

- Wymagania w odniesieniu do zatrudnienia

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający wymaga, aby czynności określone poniżej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu:

- prace biurowe, księgowe i administracyjne obejmujące:

- dokumentowanie przebiegu budowy,

- prowadzenie korespondencji,

- rozliczanie członków zespołu,

- wystawianie faktur,

- zakupy i dostawa materiałów biurowych;

- prace na budowie, obejmujące:

- demontaż istniejących urządzeń i instalacji,

- montaż nowych urządzeń i instalacji,

- wykonywanie konstrukcji wsporczych,

- roboty rozbiórkowe i odtworzenie do stanu pierwotnego pomieszczeń sanitarnych,

- wykonywanie robót tynkarskich, betoniarskich i malarskich,

- wykonywanie instalacji elektrycznych i AKPiA

- prace związane z próbami i odbiorami,

- przygotowanie terenu prac i zabezpieczenie terenu związanego z demontażem.

- sortowanie, układanie i usuwanie gruzu oraz materiałów z rozbiórki.

- noszenie/transport materiałów budowlanych, urządzeń, sprzętu, itp.

- wykonanie prac związanych z montażem instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacji zimnej wody, instalacji hydrantowej oraz instalacji elektrycznych.

- wykonanie prac budowlanych towarzyszących robotom odtworzeniowym.

- wykonywanie prac porządkowych.

Powyższe wymagania nie obowiązują w przypadku, gdy ww. czynności zostaną powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które ww. czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z wykonawcą lub podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do:

- Opracowania i przedłożenia do akceptacji w ciągu siedmiu dni roboczych od daty podpisaniu umowy, Harmonogramu robót planu BIOZ oraz kosztorysu sporządzonego metodą uproszczoną.  Zamawiający ma prawo do jednokrotnego wniesienia uwag do przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, w terminie nie dłuższym niż 3 robocze od dnia przekazania ich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do poprawy dokumentów w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania uwag. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiający naliczy kary umowne.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zgłaszania Nadzorowi Inwestorskiemu robót ulegających zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem wykonania robót ulegających zakryciu będzie wpis Inspektora Nadzoru do dziennika budowy.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie organizacji robót.

- Wykonawca, przed rozpoczęciem robot budowlanych, zobowiązany jest przedstawić listę wszystkich pracowników Wykonawcy (podwykonawców) biorących udział w pracach oraz wykaz sprzętu i środków transportu. W czasie wykonywania robót budowlanych pracownicy Wykonawcy muszą nosić odzież roboczą z logo firmy.

- Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. W związku z tym, Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd utrudnienia i zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót w każdym dniu kalendarzowym. W przypadku zamiaru wykonywania robót budowlanych po godzinach pracy Urzędu lub w dni wolne od pracy należy ten fakt zgłosić z dwudniowym wyprzedzeniem przedkładając Zamawiającemu listę pracowników.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatnie możliwość poboru energii elektrycznej i wody, za pośrednictwem istniejących przyłączy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót,. Korzystanie przez Wykonawcę z energii elektrycznej i wody dla celów socjalnych będzie płatne; w takim przypadku koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz ścieków do celów socjalnych wynikające ze wskazań podliczników (zamontowanych przez Wykonawcę i na Jego koszt) poniesie Wykonawca, z zastrzeżeniem, że koszty te obliczane będą przy zastosowaniu cen jednostkowych dostawców wody i energii elektrycznej.

- Zamawiający może udostępnić Wykonawcy (na jego pisemny wniosek) teren nieruchomości 
o powierzchni do 100 m2 z przeznaczeniem na zaplecze budowy. Wykonawca zadeklaruje wielkość potrzebnej powierzchni na zaplecze budowy i za korzystanie z przedmiotowej powierzchni zapłaci miesięcznie 38,02 zł (słownie: trzydzieści osiem złotych i 02/100) za każdy m2.

- Z tytułu korzystania z energii elektrycznej, wody, ścieków do celów socjalnych oraz powierzchni pod zaplecze budowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kwoty wynikającej z zapisów odpowiednio pkt 3 zdanie drugie i pkt 4, za każdy miesiąc, na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego z terminem płatności do 14 dni od daty doręczenia faktury Wykonawcy.

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac zapozna się z istniejącym w budynku systemem ochrony oraz infrastrukturą objętą gwarancją, celem odpowiedniego zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania terenu, na którym prowadzone są prace oraz ciągów pieszych, z których będzie korzystał w trakcie realizacji zadania na bieżąco tak, by nie zakłócało to pracy Urzędu.

- W przypadku zgłoszenia potrzeby, Zamawiający może wyrazić zgodę na udostępnienie wewnętrznych urządzeń dźwigowych (windy towarowe) do transportu pionowego materiałów budowlanych i ludzi. Wykonawca korzystając z dźwigów zobowiązany będzie do ich zabezpieczenia, dbałości o ich stan techniczny, ponoszenia kosztów napraw w przypadku ich uszkodzenia w związku z wykorzystaniem do celów budowy. Po zakończeniu budowy odda dźwigi czyste, w stanie nie gorszym niż zostaną udostępnione, co zostanie potwierdzone przeglądem przeprowadzonym przez konserwatora dźwigów.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowane materiały, a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Zdemontowane rury, gruz i inne materiały rozbiórkowe zostaną przez Wykonawcę zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego usuwania i wywożenia materiałów rozbiórkowych z terenu inwestycji.

- Odbiory i płatności.

## Zamawiający przewiduje za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w formie ryczałtowej. Płatność jednorazowa po odbiorze końcowym. Zakończeniem realizacji zamówienia będzie podpisanie odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym. W celu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty, przeprowadzić przewidziane w STWiOR badania, próby końcowe i przekazać Zamawiającemu kompletną, prawidłowo sporządzoną dokumentację powykonawczą w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej w postaci plików *.doc, *dwg na płycie CD wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy. Płatność w ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Warunki gwarancji

## Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia na wykonany przedmiot zamówienia bezpłatnej gwarancji na okres minimum 36 miesięcy, którego bieg rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania Końcowego protokołu odbioru umowy z wynikiem pozytywnym.

## Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu gwarancji za usterki i wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu zamówienia.

## Świadczenie usług w ramach udzielonej gwarancji odbywać się będzie 5 dni w tygodniu w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wystąpienia usterki lub wady przedmiotu zamówienia.

## W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania, na własny koszt, usterek i wad przedmiotu zamówienia ujawnionych po odbiorze końcowym, zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie.

## Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego usterek i wad przedmiotu zamówienia w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że:

## usterki i wady przedmiotu zamówienia będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia;

## usterki i wady przedmiotu zamówienia wymagające wymiany (albo naprawy poza siedzibą Zamawiającego) uszkodzonego lub wadliwego elementu, będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia.

## W przypadku jeżeli usunięcie zgłoszonej usterki lub wady przedmiotu zamówienia nie będzie możliwe w terminach, o których mowa w pkt 4, Wykonawca będzie mógł wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu naprawienia usterki lub wady, wskazując przyczynę wydłużenia tego terminu oraz przewidywany termin naprawienia wady/usterki, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest dołożyć najwyższej staranności, aby usunąć zgłoszoną usterkę/wadę w możliwie najkrótszym terminie.

## Zamawiający każdorazowo ustosunkuje się do wniosku Wykonawcy, przekazując Wykonawcy na piśmie zgodę na wydłużenie terminu naprawienia usterki/wady lub brak zgody. W przypadku, jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu wykonania naprawy, a Wykonawca pozostawał będzie w zwłoce w wykonaniu naprawy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych.

## Każdorazowo usunięcie zgłoszonej usterki lub wady przedmiotu zamówienia potwierdzone zostanie podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Protokołem odbioru.

## Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac związanych z usuwaniem usterek.

## W przypadku usunięcia przez Wykonawcę usterek i wad elementów lub ponownego wykonania wadliwej części robót, termin gwarancji na część, w której usterka lub wada została usunięta, biegnie na nowo od chwili usunięcia usterki lub wady. Bieg terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym liczony jest od dnia podpisania przez Strony z wynikiem pozytywnym protokołu odbioru naprawy.

## W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek usterki lub wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu zamówienia nie mógł korzystać.

## Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia usterek lub wad w terminie 2 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego i nie przedstawi wniosku, o którym mowa w pkt 6, Zamawiający może zlecić wykonanie naprawy osobie trzeciej, a kosztami obciążyć Wykonawcę z wykorzystaniem kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

## Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie będzie wyłączała prawa Zamawiającego do gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu, urządzeń i wyposażenia, dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

## Wykonawca odpowiadać będzie z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres 5 lat od dnia podpisania przez Strony z wynikiem pozytywnym Końcowego protokołu odbioru umowy. Zamawiający będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w zdaniu pierwszym, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie.

## Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wszelkich szkód spowodowanych w trakcie usuwania wad w okresie rękojmi.