| Warszawa, dnia: | 14.05.2021 |
| --- | --- |

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot zamówienia publicznego:

Monitorowanie transmisji sygnałów z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w budynku Głównego Urzędu Statystycznego i transmisja alarmu pożaru urządzeniem transmisji alarmu do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przez okres  36 miesięcy.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania do wykonania:

  - Monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji sygnałów z UTA i przekazywanie ich do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych obsługiwanego przez Państwową Straż Pożarną w Warszawie. Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN-54-21 z 2009 r.

  - Serwisowanie techniczne urządzeń sygnałowych UTA w obiekcie GUS wraz z usuwaniem awarii. Obiekt wyposażony jest w nadajnik  UTA NOMA 2011  o parametrach:  zasilanie 220 , prąd max 0,55A, częstotliwość 50Hz.

  - Tworzenie baz danych otrzymywanych i przekazywanych sygnałów i ich aktualizacja.

  - Przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie do GUS wydruku zdarzeń z monitoringu pożarowego, który będzie zawierał następujące informacje:

    - pożar I stopnia,

    - pożar II stopnia,

    - uszkodzenie centrali sygnalizacji pożaru,

    - sabotaż,

    - zanik napięcia 230V centrali sygnalizacji pożaru,

    - test linii telefonicznej.

  - Zapewnienie całodobowego kontaktu w celu zgłoszenia niesprawności instalacji i urządzeń, nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy.

- Wymagania dotyczące:

  - Parametrów technicznych:

- system musi spełniać wymagania określone przez Komendanta Głównego PSP w opracowaniu pt.: „Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej sposobu połączeń urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych sytemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Państwowej Straży Pożarnej lub wskazanym przez właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej”.

  - Termin wykonania zamówienia publicznego:

36 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od  dnia 09.06.2021 r.

  - Terminu płatności:

    - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionych i dostarczonych do siedziby Zamawiającego faktur VAT, w oparciu o miesięczne wydruki zdarzeń z monitoringu pożarowego,

    - należności wynikające z faktur Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktur, wraz z dołączonymi do nich odpowiednimi wydrukami zdarzeń z monitoringu pożarowego.

  - Warunków gwarancji:

    - Wykonawca zobowiązuje się do konserwacji raz w roku (w uzgodnionym terminie z Zamawiającym) mającej na celu utrzymanie instalacji i urządzeń w ciągłej sprawności technicznej, z przeprowadzonego przeglądu sporządzony zostanie protokół potwierdzający sprawność urządzeń monitorujących

    - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego niesprawności w systemie monitoringu UTA w czasie nie dłuższym niż 4 godziny,

    - Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami, w tym również materiały niezbędne do usunięcia awarii oraz koszty dojazdu serwisanta.

  - Innych warunków realizacji zamówienia publicznego:

    - O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

      - w porozumieniu z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ustalili  sposobu podłączenia urządzeń sygnalizacyjno–alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej do systemu monitoringu pożarowego,

      - posiadają doświadczenie gwarantujące realizację zamówienia. W celu potwierdzenia posiadania doświadczenia, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat przed wszczęciem postępowania zrealizował co najmniej trzy zmówienia polegające na monitorowaniu transmisji sygnałów z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru i transmisji alarmu pożaru do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, trwające przynajmniej 12 miesięcy, których wartość była nie mniejsza niż 3000,00 zł brutto każde.

      - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia: urządzenie retransmisyjne radiowe (repeater), stacja odbiorcza alarmów pożarowych z urządzeniami telekomunikacyjnymi i urządzeniem powiadamiającym, stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych.

- Klauzula środowiskowa:

Wykonawca, ramach klauzuli środowiskowej, zobowiązany będzie do realizacji serwisowania technicznego urządzeń sygnałowych UTA poza godzinami szczytu w celu ograniczenia zagęszczenia ruchu do minimum, tj. 9:00-13:00.

- Miejsce realizacji zamówienia:

Główny Urząd Statystyczny, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.